## Slide 1: 塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp) 東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
コンピュータ アーキテクチャⅠ 第１２回

## Slide 2: 課題の解説

## Slide 3: 課題 １１
以下のような状況の仮想メモリについて考える：
  仮想アドレス空間と物理アドレス空間は共に 32bit である
  単段ページ・テーブルを使用
  ページ・サイズは 64KB である
  ベース・レジスタには物理アドレス 0x20000000 が設定されている
  仮想アドレス 0x10000000 と 0xfea50000 から始まるページには，それぞれ物理アドレス 0x30000000 と 0x30010000 から始まるページが割り当てられているものとする
  TLB は存在しない
（すいません，0xfea50000 のところが間違っていました

## Slide 4: 課題 １１
前提からわかること
  ページサイズは 64KB=65536B=0x10000B→ 16進数で上4桁がページ番号
  アドレス空間は 32bit=ページ先頭をさすポインタは 4B
(1) 仮想アドレス 0x10002000 に格納されている値を読み出す際にアクセスされる物理アドレスをすべてあげよ
  0x2000 0000 + 4B * 0x1000 = 0x2000 4000 に最初にアクセス
    ページ番号は上４桁なので，0x10002000 → 0x1000
    ここから割り当てられている物理アドレス 0x3000 0000 が読める
  0x3000 0000 + 0x2000 = 0x3000 2000 に次にアクセス

## Slide 5: 仮想メモリと物理メモリの対応
64KB
物理アドレス空間
0x30000000:
64KB
0x30010000:
0x10000000:
0xfea50000:
64KB
64KB
仮想アドレス空間
仮想アドレス上の 64KB 分が物理アドレスの 64KB のブロックにマップされている
  64KB = 65536 = 0x10000
  0x10000000→0x30000000, 0x10000001→0x30000001, 0x10000002→0x30000002 ... 0x1000ffff→0x3000ffff にマップされている
  0xfea50000→0xfea50000, 0xfea50001→0xfea50001, 0xfea50002→0xfea50002 ... 0xfea5ffff→0xfea5ffff にマップされている

## Slide 6: 仮想メモリと物理メモリの対応
64KB
物理アドレス空間
0x3000 0000:
64KB
0x3001 0000:
0x1000 0000:
0xfea5 0000:
64KB
64KB
仮想アドレス空間
この対応付けを，ページテーブルによって表現する
  64KB=0x10000個のブロック単位で仮想アドレスから物理アドレスに対応付けられている
  ページテーブルはポインタの配列であり，N番目の要素=仮想アドレスのN個目のブロックのためのポインタを格納
  仮想アドレスから，その仮想アドレスが何個目のブロックなのかは 0x10000 で割れば良い
    0x10000 で割る = 16進数で下4桁（下16bit）を取りのぞく → 上16ビットが残る
･･･
ページ・テーブル
0x3000 0000
0x3001 0000
0x1000個目
0xfea5個目

## Slide 7: 単段ページ・テーブルの動作
0x1000
32 bit アドレス
2000
64KB
物理メモリ
0x30000000:
ページ・テーブルは実際には物理空間上におかれる
  その先頭アドレスがベース・レジスタで指定する
  今回は 0x20000000 からがページ・テーブル
仮想アドレスからの変換の手順
  仮想アドレスをページ・サイズで割り， それがアドレス空間中にある N 番目のページなのかを計算する
  ページ・テーブルの N 番目の要素を読む
    0x20000000 + N*4 の物理アドレスを読む
    *4 は格納されているポインタのサイズが 4B だから
  仮想アドレスをページ・サイズで割った余りを 2. で得られたアドレスに足す
    余り=64KB ページの中の何番目のアドレスなのかを意味する
    16進数で下4桁を取り出すことは，ページ・サイズ0x10000で割った余りを求めるのと等価
･･･
ページ・テーブル
0x30000000
0x20004000:
0x20000000:
0x20000004:
0x20000008:

## Slide 8: 単段ページ・テーブルの動作
0x1000
32 bit アドレス
2000
64KB
物理メモリ
0x30002000:
0x81234f24:
  上位 16 bit である 0x1000 を取り出し，それをインデクスとして ページ・テーブルにアクセス
    物理メモリへのポインタはここでは 4B 単位であり，ベースレジスタは 0x2000 0000 をさす
    0x2000 0000 + 4B * 0x1000 = 0x2000 4000 にアクセス
  マップされているページの先頭の物理アドレス 0x30000000 を得る
    OS がこの論理アドレスに割り当てたページのアドレス
  下位 16bit である 0x2000 と結合して 0x30002000 にアクセス
･･･
ページ・テーブル
0x30000000
0x20004000:
0x20000000:
0x20000004:
0x20000008:

## Slide 9: 課題 １１
(2) 仮想アドレス 0xfea51fff に格納されている値を読み出す際にアクセスされる物理アドレスをすべてあげよ
  0x2000 0000 + 4B * 0xfea5 = 0x2003 FA94 に最初にアクセス
    ここから 0x3001 0000 が読める
  0x3001 0000 + 0x1fff = 0x30011fff に次にアクセス

## Slide 10: 課題 １１
(3) 仮想アドレス 0x10000000 と 0xfea50000 から始まる２つのページのみが確保されている場合を想定する．この時に使用される物理メモリの容量の合計（ページ・テーブルとページそのもの）を求めよ
  単段テーブル全体：0x10000 * 4Byte = 0x40000 Byte
    ページは 0x10000 個存在する
  確保されているページは２つ：0x10000 Byte * 2 = 0x20000 Byte
    64 KB=0x10000 Byte が２つ
  合計すると 0x60000 Byte

## Slide 11: 課題 １１
(4) (3)と同様の条件で，２段ページ・テーブルを使用した場合に使用される物理メモリの容量の合計を求めよ．この時 LV1 と LV2 に使用されるアドレスのビット幅は等しいものとする．
  LV1 と LV2 に使用されるアドレスのビット幅は等しい = アドレス上位 16 bit を 8bit x2 に分解して使うということ
  合計で 0x20C00 B
    256 * 4B * 3テーブル = 0xC00 Byte
    確保されているページは２つ：0x10000 Byte * 2 = 0x20000 Byte

## Slide 12: ２段ページ・テーブルの例
  各レベルには 2^8=256 個のポインタを含むテーブルがある
  256 * 4B * 3テーブル = 0xC00 Byte
  確保されているページは２つ：0x10000 Byte * 2 = 0x20000 Byte
32 bit アドレス
16bit
8bit
･･･
64KB
64KB
物理メモリ
LV2テーブル
L2テーブルの先頭を
指すポインタが
2^8個並んでいる
8bit
･･･
LV1テーブル
･･･
64KBページの先頭を
指すポインタが
2^8個並んでいる

## Slide 13: 期末試験について
7/30 にいつもの講義の時間にここで実施
A4 １枚手書きのみの持ち込み可
  裏表双方へ書き込み可
  印刷したものを一部貼り付けるなどはダメ
  必ず全部完全に手書きにしてください
基本的に課題で出した部分を中心に出題する予定
  練習問題と課題を中心に勉強しておいてください

## Slide 14: 補足
質問がある場合は，遠慮無くメールで聞いて下さい
  できるだけこの時間中に聞いて貰えるとよいです
今日も感想をかけるようにしています
  しかし別に必須ではないですし，特に加点もしないです
  今後の要望等，なんでも書いてもらえれば参考になります

## Slide 15: 質問とか感想

## Slide 16: 質問とか感想
ページテーブルの容量と、ページテーブルの面積が一致しているのかなと思って考えていたのですが、何度も計算を間違えてしまって、容量を求めるのが大変でした。最後一致した時はとてもうれしかったです。試験頑張ります。

## Slide 17: 質問とか感想
図ではページテーブルごとに書かれているが、実際は同じメモリ上にのっていることがポイントでした。そのことに気づいてから、ページテーブルの各行のビット数がメモリのビット数が同じことがわかりました。

## Slide 18: 質問とか感想
スライドで物理メモリ一つが4KBの時なぜ下位12bitをとってくるのかわかりませんでした。

## Slide 19: 質問とか感想
ページサイズを64KBに設定する理由やメリットについて詳しく教えてください。他のサイズと比べたときの利点や欠点も知りたいです。

## Slide 20: 質問とか感想
新しく習った内容が私にとってかなり難しかったので、テストがさらに不安になりました、、。全部16進数で答えたのですが、答え方に決まりはありますか？また、多段の時のページテーブルをどう求めたら良いか教えて欲しいです。

## Slide 21: 質問とか感想
課題11でページ・アドレスからマップされている先頭の物理アドレスを得る時も物理アドレスにアクセスしたと捉えて良いのでしょうか。それとも下位16ビットを結合してアクセスする時だけがアクセスでしょうか。

## Slide 22: 質問とか感想
また、ページサイズが64KBの場合に仮想アドレスを分けるところがなぜ16ビットになるかがわからなくなりました。16ビットで2の16乗個の場所を表せるというのと、64KBが512000ビットという数字が合わないのでどう考えるのかもう一度解説してくださると幸いです。

## Slide 23: 質問とか感想
スライド１０ページ目に 「(1) 最初のアクセスで左のようにタグの 0x580 が書き込まれた後はずっとそのまま」 とありますが、変化しないのでしょうか？
  すいません，これは間違いでした

## Slide 24: 課題 １０ ダイレクトマップの場合 の系列２
  0x8000, 0x9000, 0xA000, 0xB000, 0x8000, 0x9000, 0xA000, 0xB000
    インデックス（オレンジ）を決定するビットが全部同じ = 同じエントリへ上書き
    最後にアクセスされた 0xb000 の分が残る
    0x8000 = 0b1000 0000 0000 0000 miss
    0x9000 = 0b1001 0000 0000 0000 miss
    0xA000 = 0b1010 0000 0000 0000 miss
    0xB000 = 0b1011 0000 0000 0000 miss
    0x8000 = 0b1000 0000 0000 0000 miss
    0x9000 = 0b1001 0000 0000 0000 miss
    0xA000 = 0b1010 0000 0000 0000 miss
    0xB000 = 0b1011 0000 0000 0000 miss 0b101 1000 0000=0x580
0x580
タグ
０
1
2
3
  (1) タグが上書きされていき，最後に 0x580 が書き込まれる
  (2) ヒット率：0
  (3) 全部ミスなので局所性がない

## Slide 25: 質問とか感想
スライド46ページ目に 「2段：ポインタが 2^10+2^10=2K 個」 とありますが、L1ポインタの数だけL2ポインタがあったら2^10*2^10=2^20になるように感じて少し不思議に思いました。
  L1 の中の１エントリだけが確保され L2 ポインタが１つだけある形です

## Slide 26: ２段ページの利点：必要な容量が少ない
4KB のメモリを確保したときにページテーブルに必要な容量：
  単段：ポインタが 2^20=1024K 個
  2段：ポインタが 2^10+2^10=2K 個
単段ページ・テーブル
ポインタが
2^20個並んでいる
ポインタが
2^10個並んでいる
NULL
NULL
･･･
LV1テーブル
ポインタが2^10
個並んでいる
LV２テーブル
NULL
NULL
･･･

## Slide 27: 質問とか感想
仮想アドレスの話はシステムプログラミングでも聞いたので多少馴染みがあったが、具体的な数字を追うと混乱する。 *4Bをするとき、桁が上がってしまってもよいのかがわからない。

## Slide 28: 質問とか感想
システムプログラミング実習の授業でやったようなことが出てきてより理解が深まったような気がする。
仮想メモリの話はシステムプログラミング実習という別の科目で軽く聞いたことがあったので、今回の授業でより理解が深まって嬉しかった。

## Slide 29: 質問とか感想
一つ質問があります。資料では、仮想メモリのページテーブルが大きくなりすぎる問題への対策として多段ページテーブルが紹介されていましたが、この多段ページテーブルを実際に実装する際の具体的な手順や注意点について、もう少し詳しく教えていただきたいです。

## Slide 30: 質問とか感想
ページと言われるとどうしてもノートのページを想像してしまって、領域と捉えるのが難しかった。

## Slide 31: 質問とか感想
大変私ごとなのですが、課題の出し忘れ(1回ほど)や感想の期限超過(2回ほど出し忘れていました。)はかなり成績に影響しますでしょうか。
  １回や２回はそんなに影響しないです

## Slide 32: 質問とか感想
久しぶりの猫ちゃん、癒されました～(⌒∇⌒)
アスキーねこ再登場嬉しかったです。
猫ちゃんたちがカムバックを果たしていて嬉しかった。特に今回は社長が頼もしかった。

## Slide 33: 質問とか感想
      一学期間おつかれさまでした テストがんばってください
∧∧
(,,ﾟДﾟ) ｵﾂｶﾚｰ
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀) ﾏﾀﾈ
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ) ｶﾞﾝﾊﾞｯﾃ
（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・) ﾊﾞｲﾊﾞｲ
（つ つ