## Slide 1: 塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp) 東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
コンピュータ アーキテクチャⅠ 第１２回

## Slide 2: 課題の解説

## Slide 3: 課題 １１
以下のような状況の仮想メモリについて考える：
  仮想アドレス空間と物理アドレス空間は共に 32bit である
  単段ページ・テーブルを使用
  ページ・サイズは 64KB である
  ベース・レジスタには物理アドレス 0x20000000 が設定されている
  仮想アドレス 0x10000000 と 0xfea50000 から始まるページには，それぞれ物理アドレス 0x30000000 と 0x30010000 から始まるページが割り当てられているものとする
  TLB は存在しない

## Slide 4: 課題 １１
前提からわかること
  ページサイズは 64KB=65536B=0x10000B→ 16進数で上4桁がページ番号
  アドレス空間は 32bit=ページ先頭をさすポインタは 4B
(1) 仮想アドレス 0x10002000 に格納されている値を読み出す際にアクセスされる物理アドレスをすべてあげよ
  0x2000 0000 + 4B * 0x1000 = 0x2000 4000 に最初にアクセス
    ページ番号は上４桁なので，0x10002000 → 0x1000
    ここから割り当てられている物理アドレス 0x3000 0000 が読める
  0x3000 0000 + 0x2000 = 0x3000 2000 に次にアクセス

## Slide 5: 仮想メモリと物理メモリの対応
64KB
物理アドレス空間
0x30000000:
64KB
0x30010000:
0x10000000:
0xfea50000:
64KB
64KB
仮想アドレス空間
仮想アドレス上の 64KB 分が物理アドレスの 64KB のブロックにマップされている
  64KB = 65536 = 0x10000
  0x10000000→0x30000000, 0x10000001→0x30000001, 0x10000002→0x30000002 ... 0x1000ffff→0x3000ffff にマップされている
  0xfea50000→0xfea50000, 0xfea50001→0xfea50001, 0xfea50002→0xfea50002 ... 0xfea5ffff→0xfea5ffff にマップされている

## Slide 6: 仮想メモリと物理メモリの対応
64KB
物理アドレス空間
0x3000 0000:
64KB
0x3001 0000:
0x1000 0000:
0xfea5 0000:
64KB
64KB
仮想アドレス空間
この対応付けを，ページテーブルによって表現する
  64KB=0x10000個のブロック単位で仮想アドレスから物理アドレスに対応付けられている
  ページテーブルはポインタの配列であり，N番目の要素=仮想アドレスのN個目のブロックのためのポインタを格納
  仮想アドレスから，その仮想アドレスが何個目のブロックなのかは 0x10000 で割れば良い
    0x10000 で割る = 16進数で下4桁（下16bit）を取りのぞく → 上16ビットが残る
･･･
ページ・テーブル
0x3000 0000
0x3001 0000
0x1000個目
0xfea5個目

## Slide 7: 単段ページ・テーブルの動作
0x1000
32 bit アドレス
2000
64KB
物理メモリ
0x30000000:
ページ・テーブルは実際には物理空間上におかれる
  その先頭アドレスがベース・レジスタで指定する
  今回は 0x20000000 からがページ・テーブル
仮想アドレスからの変換の手順
  仮想アドレスをページ・サイズで割り， それがアドレス空間中にある N 番目のページなのかを計算する
  ページ・テーブルの N 番目の要素を読む
    0x20000000 + N*4 の物理アドレスを読む
    *4 は格納されているポインタのサイズが 4B だから
  仮想アドレスをページ・サイズで割った余りを 2. で得られたアドレスに足す
    余り=64KB ページの中の何番目のアドレスなのかを意味する
    16進数で下4桁を取り出すことは，ページ・サイズ0x10000で割った余りを求めるのと等価
･･･
ページ・テーブル
0x30000000
0x20004000:
0x20000000:
0x20000004:
0x20000008:

## Slide 8: 単段ページ・テーブルの動作
0x1000
32 bit アドレス
2000
64KB
物理メモリ
0x30002000:
0x81234f24:
  上位 16 bit である 0x1000 を取り出し，それをインデクスとして ページ・テーブルにアクセス
    物理メモリへのポインタはここでは 4B 単位であり，ベースレジスタは 0x2000 0000 をさす
    0x2000 0000 + 4B * 0x1000 = 0x2000 4000 にアクセス
  マップされているページの先頭の物理アドレス 0x30000000 を得る
    OS がこの論理アドレスに割り当てたページのアドレス
  下位 16bit である 0x2000 と結合して 0x30002000 にアクセス
･･･
ページ・テーブル
0x30000000
0x20004000:
0x20000000:
0x20000004:
0x20000008:

## Slide 9: 課題 １１
(2) 仮想アドレス 0xfea51fff に格納されている値を読み出す際にアクセスされる物理アドレスをすべてあげよ
  0x2000 0000 + 4B * 0xfea5 = 0x2003 FA94 に最初にアクセス
    ここから 0x3001 0000 が読める
  0x3001 0000 + 0x1fff = 0x30011fff に次にアクセス

## Slide 10: 課題 １１
(3) 仮想アドレス 0x10000000 と 0xfea50000 から始まる２つのページのみが確保されている場合を想定する．この時に使用される物理メモリの容量の合計（ページ・テーブルとページそのもの）を求めよ
  単段テーブル全体：0x10000 * 4Byte = 0x40000 Byte
    ページは 0x10000 個存在する
  確保されているページは２つ：0x10000 Byte * 2 = 0x20000 Byte
    64 KB=0x10000 Byte が２つ
  合計すると 0x60000 Byte

## Slide 11: 課題 １１
(4) (3)と同様の条件で，２段ページ・テーブルを使用した場合に使用される物理メモリの容量の合計を求めよ．この時 LV1 と LV2 に使用されるアドレスのビット幅は等しいものとする．
  LV1 と LV2 に使用されるアドレスのビット幅は等しい = アドレス上位 16 bit を 8bit x2 に分解して使うということ
  合計で 0x20C00 B
    256 * 4B * 3テーブル = 0xC00 Byte
    確保されているページは２つ：0x10000 Byte * 2 = 0x20000 Byte

## Slide 12: ２段ページ・テーブルの例
  各レベルには 2^8=256 個のポインタを含むテーブルがある
  256 * 4B * 3テーブル = 0xC00 Byte
  確保されているページは２つ：0x10000 Byte * 2 = 0x20000 Byte
32 bit アドレス
16bit
8bit
･･･
64KB
64KB
物理メモリ
LV2テーブル
L2テーブルの先頭を
指すポインタが
2^8個並んでいる
8bit
･･･
LV1テーブル
･･･
64KBページの先頭を
指すポインタが
2^8個並んでいる

## Slide 13: 期末試験について
8/5 (火) にいつもの講義の時間にここで実施
A4用紙 １枚手書きのみの持ち込み可
  裏表双方へ書き込み可
  必ず全部完全に手書きにしてください
    印刷したものを一部貼り付けるなどもダメ
基本的に課題で出した部分を中心に出題する予定
  練習問題と課題を中心に勉強しておいてください

## Slide 14: 補足
質問がある場合は，遠慮無くメールで聞いて下さい
  できるだけこの時間中に聞いて貰えるとよいです
今日も感想をかけるようにしています
  しかし，今日は別に必須ではないですし，特に加点もしないです
  今後の要望等，なんでも書いてもらえれば参考になります

## Slide 15: 質問とか感想

## Slide 16: 質問とか感想
カーネルモードでバグが起きるとどうなりますか？OSのソースコード上に、ここからがカーネルモードです、というようなことが書いてあるのでしょうか？

## Slide 17: 質問とか感想
今日の仮想メモリ空間の話でシステムプログラミング演習で訳分からずやったものと繋がってよかったです。
なんならよく分からずに、図をエクセルで作った記憶があります。その時は確かただターミナルで何か打ってどの領域にどれくらい含まれているか見ただけであったので今回割り当ての仕方を教わることができて勉強になった。
この授業を取ることで、今学期のシステムプログラミング実習でなんでやっているのか詳しく分からなかったことがなんとなくわかり、いやいやプログラミングをやらずに済むことができてよかったです。

## Slide 18: 質問とか感想
2段ページ・テーブルになると物理メモリの容量はどのように計算すれば良いのか分かりませんでした。

## Slide 19: 質問とか感想
p32あたりの内容が他の科目の期末課題の内容と近く、苦しい気持ちになった。
↑の授業で取り扱った関数のmanページで「ページ単位に切り上げられる」というような説明があり混乱していたが、この単位の出自がわかって良かった。
前回デジタル時計と行列積が似ているとコメントしたのですが、下の桁の方が速いのが同じだな〜という、ただそれだけです！

## Slide 20: 質問とか感想
39ページのベース･レジスタと物理メモリの図がよく分かりません。もう少し解説していただけませんか？

## Slide 21: 質問とか感想
今回の課題ではTLBが存在しませんでしたが、TLBが存在するような問題も出る可能性があるのでしょうか。
ページ・テーブルは物理メモリ上に存在しましたが、TLBも物理メモリ上に存在して、ページ・テーブルで一度使った値(とその周辺の値)をTLBにコピーしておくという認識であっていますか？

## Slide 22: 質問とか感想
特に印象的だったのは、仮想メモリにはOSが関与しているということだった。これまで様々な授業でOSの役割を学んできたため、OSのやっていることは非常に多いのだなと感じた。
また、2段ページ・テーブルは単段ページ・テーブルよりも必要な容量がかなり少なくなるということも印象的だった。2段ページ・テーブルの仕組みは少し複雑に感じていたが、こんなにも容量を少なくできる技術なのかととても驚き、興味が湧いた。

## Slide 23: 質問とか感想
今回の大きなメモリが用意されているように見せかける技術やキャッシュの大きくて速いメモリがあるように見せかける技術などコンピュータには見せかける技術が多く、人が使いやすいように工夫されていることを感じました。

## Slide 24: 質問とか感想
期末テストについて、A4の紙に何を書いたらよいのか悩んでいます。語句などが問われることはありますか？

## Slide 25: 質問とか感想
      一学期間おつかれさまでした テストがんばってください
∧∧
(,,ﾟДﾟ) ｵﾂｶﾚｰ
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀) ﾏﾀﾈ
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ) ｶﾞﾝﾊﾞｯﾃ
（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・) ﾊﾞｲﾊﾞｲ
（つ つ