## Slide 1: 塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp) 東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
コンピュータ アーキテクチャⅠ 第３回

## Slide 2: もくじ
前回の振り返り
課題の解説
２進数や１６進数による数値表現
論理回路による CPU の実装

## Slide 3: 前回の振り返り （プログラムと簡単な CPU）

## Slide 4: プログラム
プログラムとは
  計算の手順を表したもの
  実体：メモリの上にある，計算方法を指示する数字（命令）の列
（フォン）ノイマン型 (von Neumann-type) コンピュータ
  プログラムに従って計算をする機械
  メモリに格納された命令を取り出して順に実行
  他にもあるけど，これが今日では主流
次項から，簡単な例を使って説明

## Slide 5: 例：A + B - C
形式的に表すと：
  add A, B → D // D は一時的に結果をおいておく変数
  sub D, C → E // E に A + B - C の結果
数字の列で表してみる：
  変換の規則：
  数列：
    0, 2, 3, 5 // add(0) A(2), B(3) → D(5)
    1, 5, 4, 6 // sub(1) D(5), C(4) → E(6)
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 6: プログラムの表現と用語（１）
バイナリ： 0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6
  計算方法を表す数字の列
  コンピュータが直接理解できるのは，このバイナリのみ
アセンブリ言語： add A, B → D
  バイナリと１：１に対応しており，基本的に「相互に」変換可能
  要はバイナリを人間にとって読みやすくしたもの
機械語：
  上記のバイナリないしはアセンブリ言語で表現されたプログラム

## Slide 7: プログラムの表現と用語（２）
命令：
  コンピュータが解釈できるプログラム内の計算手順の最小単位
  「 0, 2, 3, 5 」「add A, B→D」
オプコード (opcode)
  命令でどういう計算をするか指定する部分
  「 0, 2, 3, 5 」「add A,B→D 」
オペランド (operand)
  計算の入出力対象を指定する部分
  「 0, 2, 3, 5 」「add A,B→D 」
  入力をソース，出力をディスティネーション とよぶ

## Slide 8: CPU
コンピュータの心臓部
  メモリから命令を読み出し，計算する
構成要素：
  演算器（FU: Functional Unit）
    加算器や AND 演算器など
    指示された種類の演算を行う
  レジスタ・ファイル（右図では A,B,C…）
    メモリと同様にデータを記憶する
      位置を指定して読み書きする
    CPU の演算は，このレジスタ上でのみ行う
  PC（Program Counter）
    現在見ている命令のアドレスを記憶している場所
CPU
A
PC
B
C
D
FU
E
F

## Slide 9: CPU の動作
PC（Program Counter）:
  現在処理する命令のアドレスを保持
おおざっぱな命令の処理：
  PC が指すアドレスのメモリから読む
  読んできた命令に応じて処理をする
  PC を更新（数字をたす）
  1. にもどる

## Slide 10: 1. 命令の読み出し（フェッチ）
PC が指している命令の番地を読む
  今はアドレス０を指している
内容である 0235 が得られる
CPU 内にもってくる
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235

## Slide 11: CPU の動作は料理に似ている
レシピをみながら料理をするのに似ている
  レシピの各手順が命令
  「今何個目の手順を見てるか」，を憶えているのかが PC
  ひとつひとつ手順を取り出して，指示に従って処理
1.野菜を切る
2.野菜を炒める
3.肉を切る
4.肉を炒める
5.煮込む
6.ルーを入れる
7.コメを研ぐ
8.コメを炊く
9.もりつける
カレーのレシピ

## Slide 12: 課題２の解説

## Slide 13: 課題２で使用する命令セット
レジスタ：
  A, B, C, D, E, F の６つがあるものとする
命令：
  次のページで説明する li, add, sub, b の命令がある

## Slide 14: 課題２で使用する命令セット
li：即値をレジスタに読み込む
  例：li 0 → A // レジスタ A に 0 をいれる
add：加算
  例：add A,1 → A // レジスタ A に 1 を足して A に書く
sub：減算
  例：sub B,C → D // レジスタ B から C を引いて D に書く

## Slide 15: 課題２で使用する命令セット
b：条件分岐命令
  例： b A < B, LABEL // もし A<B であれば LABEL に飛ぶ
  例： b LABEL // 条件式がなければ無条件に LABEL に飛ぶ

## Slide 16: 課題２で使用する命令セット
ラベルについて
  C 言語のラベルと同様に，任意の命令の場所を表すためにラベルを使うことができる
  ラベルには任意の名前をつけることが可能であり，「ラベル名：」で表記する
例：
  li A←0 LABEL_EXAMPLE: // LABEL_EXAMPLE というラベルをここに定義 add A←A+A b LABEL_EXAMPLE // LABEL_EXAMPLE に無条件で飛ぶ // 具体的には add に飛ぶ

## Slide 17: 課題２ (1, 2)
(1) 以下の C 言語で書かれたプログラムをそれぞれアセンブリ言語で表せ．
(2) アセンブリ言語で書いたそれぞれのプログラムを実行した際の，実行される命令の系列を時系列で書け．
(a) 1: i=4; 2: if (i > 1) 3: i++; 4: i--;
(b) 1: i=4; 2: if (i <= 1) 3: i--; 4: i++;

## Slide 18: 補足１
「add A←A+1」「add A+1→A」「add A,1→A」はどれが正しいのか？
  意味がわかれば，どれでも良いです
    このオリジナルのアセンブリ言語は実物ではないので，概念的な意味が表せて通じればそれでいいです
  とはいえ，こちらの表記が一定していない時があり，すいません

## Slide 19: 補足２
LABEL は定義する前に使っても構いません
  分岐の後に LABEL が出てきても問題ないです
  実は C 言語でも同じで，以下の様に書けます int main() { int i = 1; goto LABEL; i++; LABEL: return 1; }

## Slide 20: 解答例 (a)
if (i > 1) i++ は，逆に i<=1 の時に飛ばすようにするとシンプルに書ける
(a) 1: i=4; 2: if (i > 1) 3: i++; 4: i--;
(1) li A←4 b A<=1, LABEL add A←A+1 LABEL: sub A←A-1
(2) li A←4 b A<=1, LABEL add A←A+1 sub A←A-1

## Slide 21: 解答例 (b)
(b) 1: i=4; 2: if (i <= 1) 3: i--; 4: i++;
(1) li A←4 b A>1, LABEL sub A←A-1 LABEL: add A←A+1
(2) li A←4 b A>1, LABEL sub A←A-1

## Slide 22: ２進数や１６進数による数値表現

## Slide 23: ２進数や１６進数による数値表現
まず数値表現について軽く説明する
  実際の命令セットでは２進数や１６進数が多く出てくるため
  慣れてないと理解しづらい

## Slide 24: 表記方法
ここから先では C 言語の表記方法に従う
  １０進数：なにもつけない （143）
  ２進数：先頭に 0b をつける （0b10000011）
  １６進数：先頭に 0x をつける （0x83）
由来：
  0b = binary（英語の２進数）
  0x = hexadecimal（英語の１６進数）
  bit = binary digit の短縮系
備考：
  0b による２進数表記は C23/C++14 規格から導入されたので，古い C 言語の資料では書かれていない

## Slide 25: 現代のコンピュータは基本的に２進数ベースで出来ている
電圧が「高い=1」or「低い=0」の２進数で表現されている
  たまに 1 or 0 の割り当てが逆のこともある
なぜ２進数なのか？
  回路を作るのが簡単だから

## Slide 26: 現代のコンピュータは基本的に２進数ベースで出来ている
たとえば３進数の場合，
  電圧が「高い」「中間」「低い」の３つを区別することになる
  この判別は，単に高いか低いかよりもかなり難しい
    （後で実例を紹介
手の指で表した場合でも同じ？
  指が「折れている=0」「 立っている=1 」で２進数を表す
    =1024 通りを表す事ができる
  ３進数にすると「半分折れている」が加わる
    =59049通りを表すことができる
    しかし，「半分折れてる」の判別がむずかしい

## Slide 27: 情報分野では２進/１６進/１０進が混じって出てくる事が多い
注意：
  これらは単に表記方法の違い
  表し方が違うだけで，それが示す数字そのものは同じ
たとえば１０進の「12」は３通りに書けるが，意味は同じ
  １０進： 12
  ２進： 0b1100
  １６進： 0xc
「リンゴ」を「林檎」「りんご」「Apple」と書いても意味するものは変わらないのと同じ

## Slide 28: ではなぜ複数の表記を使うのか？
それぞれの表記方に利点があるから
  １０進は人間が普段使っているので，人間が考えやすい
  ２進や１６進は？

## Slide 29: ２進数で表記する利点
前回の講義でだした CPU では１０進で命令を定義していた
  人間に分かりやすくするため
  １０進数の各桁を見れば意味がわかる
    0 2 3 5 // add(0) A(2), B(3) → D(5)
    1 5 4 6 // sub(1) D(5), C(4) → E(6)
コンピュータは２進数の形で数字を保持している
  ２進数の各桁に意味を持たす事が多い
  ２進数表記した方が，色々と考えやすい

## Slide 30: たとえば４ビットのデータを考える
４ビットのデータは 0b0000～0b1111 → 0 ～ 15 を表す事ができる
２進数で下から３桁目が add/sub を示すとする
  ２進の場合：３桁目だけを見れば判定できる
    add：0bx1xx （x は 0 or 1 の任意）
    sub：0bx0xx
  １０進の場合：かなり意味が分からない
    add：4,5,6,7,12,13,14,15 のいずれか
    sub：0,1,2,3,8,9,10,11 のいずれか

## Slide 31: ２進数の欠点
人間にわかりにくい
  桁数が大きくなりすぎる
  １０進でどのぐらいの数字になるのか，検討をつけにくい
たとえば
  0b1101010010000111 = 54407

## Slide 32: １６進数
１６進数
  １０進数の 0～15 を 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6, 0x7, 0x8, 0x9, 0xa, 0xb, 0xc, 0xd, 0xe, 0xf で表す
利点：
  表記上の桁数が少ないので，２進数よりは人間にわかりやすい
  ２進数と１６進数は相互変換が簡単

## Slide 33: ２進数と１６進数の相互変化
２進数の４桁が１６進数の１桁に１：１：に直接対応する
  ２進：0b 1101 0100 1000 0111
  １６進：0x D 4 8 7
  １０進：54407
２進数の４桁ごとに対応をとれば簡単に変換できる
  １０進との相互変換はかなり難しい

## Slide 34: （余談）手計算でやるとき
２進→１６進の手計算は，以下のように憶えると便利
  ４桁ずつに区切る
  下から見て，1 が 立っているところに 1 2 4 8 をかけて足す
たとえば，
  ２進：0b 1101 0100 1000 0111
  １６進：0x D 4 8 7
  一番上位の４桁は 1101 → 1+4+8=13 → D
  次の４桁は 0100 → 4

## Slide 35: なぜ１６なのか？
２進数との相互変換のしやすさだけなら，８進や３２進でも良い
  ２の累乗の進数なら，同様に各桁が１：１に対応する
１６進数では１桁を表すのに４ビットが必要
  ここのビット数も２の累乗の方が何かと都合がよい
    ８進数だと３ビットになり，２の累乗から外れる
  １０進に近いので，考えやすい

## Slide 36: （余談）二進化十進表現（Binary-coded decimal: BCD）
２進数の４桁（１６進数の１桁）で１０進数の各桁を表す方法
  0b0000(0x0) ～ 0b1001(0x9) が 0～9 を示す
  例：0x1234 は 1234 を示す
BCD の利点と欠点
  利点：桁が１：１に対応するので２進数と１０進数の相互変換が楽
  問題：0xa ～ 0xf は使わないので同じ桁数で表せる数字の数が減る

## Slide 37: BCD
基本的に無駄
  なので，現代ではあまり使われない
ただし，お金を扱う場面では今でも使われる事がある
  １０進でキリの良い数字が，２進では循環小数になったりする
    0.1 は２進だと 0.0001 1001 1001 1001 1001 ...
    ２進では有限の桁数で表せないので誤差が出る
  税金や利子の計算などは１０進数前提でルールが組まれている
    消費税 10% のたびに微妙な誤差が出たらまずい
    利子が微妙に多くなったり小さくなるのもまずい

## Slide 38: 論理回路による実装

## Slide 39: 回路と遅延
目的：これらの具体的なイメージを持つ
  CPU の論理的な動作と，それを実現する回路の繋がり
  （それら論理回路の遅延や消費エネルギー
論理回路の復習から始めて説明
  論理回路
  （次回以降：
  CMOS による実現
  遅延と消費電力がどのように決まるのか

## Slide 40: 前回は，「C 言語で書かれたプログラムを動かすためには」という視点で上から迫っていた
システム・ソフトウェア
OS / コンパイラ / インタプリタ
（狭義の）コンピュータ・アーキテクチャ
アプリケーション・ソフトウェア
画像処理 / 音声認識 / 言語処理 / 機械制御
機械学習 / AI / WEB サービス / 暗号 …
論理回路
集積回路 / 半導体デバイス

## Slide 41: 今回は，「コンピュータのハードを作るためには」 という視点で，さらに下がっていく
システム・ソフトウェア
OS / コンパイラ / インタプリタ
（狭義の）コンピュータ・アーキテクチャ
アプリケーション・ソフトウェア
画像処理 / 音声認識 / 言語処理 / 機械制御
機械学習 / AI / WEB サービス / 暗号 …
論理回路
集積回路 / 半導体デバイス

## Slide 42: 論理回路の復習

## Slide 43: 組み合わせ回路と順序回路
組み合わせ回路
  出力が，現在の入力のみにより決定される論理回路
順序回路
  出力が，過去の入力（の履歴）にも依存する論理回路

## Slide 44: 組み合わせ回路の例：2入力論理ゲート
a | b | z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
a | z
0 | 1
1 | 0
a
b
z
a
b
z
a
z
z = a∙b
z = a’
z = a
AND
OR
NOT
MIL記号
MIL symbol
論理式
logic expression
真理値表
truth table
（論理積）
（論理和）
（論理否定）
z = ¬ a
a | b | z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
z = a + b

## Slide 45: 完全性（Completeness，完備性）
完全集合 (Complete Set)：
  その組み合わせによって，すべての論理関数を表現できる 論理関数の集合
完全集合の例
  {AND, OR, NOT}
  {AND, NOT}
  {OR, NOT}
  {NAND}
  {NOR}
たとえば，{AND, OR, NOT} を組み合わせると任意の論理関数が作れる

## Slide 46: 完全性の証明 {AND, OR, NOT}
数学的帰納法：
  1入力の論理関数は {AND, OR, NOT} の組合せで表現できる
  n 入力の関数を {AND, OR, NOT} の組合せで表現できたと仮定して， (n + 1) 入力の関数が表現できることをいう
i1 | o0 | o1 | o2 | o3
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
o0 = 0
o1 = i1
o2 = i’1
o3 = 1
0
1
  i1 =0 or 1 の入力に対して ４通りの論理関数があり得る
  ４つとも NOT と数字直結で作れる

## Slide 47: 完全性の証明 {AND, OR, NOT}
数学的帰納法：
  1入力の論理関数は {AND, OR, NOT} の組合せで表現できる
  n 入力の関数を {AND, OR, NOT} の組合せで表現できたと仮定して， (n + 1) 入力の関数が表現できることをいう
in+1 | in | … | i2 | i1 | o
0 | 0 | … | 0 | 0 | 
 | 0 | … | 0 | 1 | 
 | … | … | … | … | …
 | 1 | … | 1 | 1 | 
1 | 0 | … | 0 | 0 | 
 | 0 | … | 0 | 1 | 
 | … | … | … | … | …
 | 1 | … | 1 | 1 | 
f = i’n+1∙ fn0 + in+1∙ fn1
fn0
fn1
in+1
i1
i2
in
…
…
…
  任意の論理関数 fn0 fn1 が表現できるので，それらの結果をin+1を使って選択
  この選択部分は AND/OR/NOT で作れる

## Slide 48: 真理値表による表現と，積和標準系による回路
真理値表が与えられれば，
  {AND, OR, NOT} を使った積和標準系に機械的に置き換えできる
  つまり，{AND, OR, NOT} を使って対応する回路が生成できる
i2 | i1 | i0 | o
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
i2
i1
i0
o

## Slide 49: 回路の例：RISC-V の AND/OR/XOR 命令の演算
RISC-V の AND/OR/XOR 命令
  まず右端の opcode が 0110011 であれば，この３つのどれかということにする
    本当はほかの命令との識別がさらにあるが，ここでは忘れる
  真ん中の赤い3ビットの違いで識別する
rd
rd
0110011
0110011
0000000
0000000
rs2
rs1
111
rs2
rs1
110
AND: x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
OR: x[rd] ← x[rs1] | x[rs2]
rd
0110011
0000000
rs2
rs1
100
XOR: x[rd] ← x[rs1] ^ x[rs2]

## Slide 50: 制御の例：RISC-V の AND/OR/XOR 命令
各命令の 3bit の code の違いに応じて
  演算器に，AND/OR/XOR 演算をさせることを考える
FU
rs1の値
rs2の値
演算の制御信号
XOR or OR or AND?
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 51: 制御の例：RISC-V の AND/OR/XOR 命令
典型的には，
  各場合ごとの回路を用意して並列に配置
    XOR, OR, AND ゲートを並べる
  制御に従ってマルチプレクサで出力を選択
AND
OR
XOR
rs1の値
rs2の値
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2
code
マルチプレクサ
選択信号を
出すための 論理関数

## Slide 52: マルチプレクサ：複数入力から1つを選ぶ回路
以下により，回路が生成できる
  ２：１マルチプレクサは真理値表でかける = 回路が作れる
  多入力マルチプレクサは，カスケードすれば良い
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 53: 選択信号を出すための論理関数
  場合わけの制御は，そのまま真理値表にして回路を生成すればよい
    XOR なら 00，OR なら 01，その他は 10
AND
OR
XOR
i2 | i1 | i0 |  | 
0 | 0 | 0 | x | x
0 | 0 | 1 | x | x
0 | 1 | 0 | x | x
0 | 1 | 1 | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0
i2 | i1 | i0 |  | 
0 | 0 | 0 | x | x
0 | 0 | 1 | x | x
0 | 1 | 0 | x | x
0 | 1 | 1 | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0
AND
OR
XOR
code: i2 i1 i0
選択信号を
出すための 論理関数
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 54: 回路の生成のまとめ
結局この手の，「条件に応じて異なる演算を出力する回路」は，
  各場合ごとの回路を用意して並列に配置
  制御に従ってマルチプレクサで出力を選択
  ･･･というように分解すれば，AND/OR/NOT 回路に落とし込める
FU
rs1の値
rs2の値
演算の制御信号
XOR or OR or AND?
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 55: 回路の生成のまとめ
原理的には，code, rs1, rs2 を全て含む真理値表を作れば， そこから直接回路に落とし込むこともできる
  表が大きくなりすぎて (2 の 3+32+32乗)，現実的には無理
FU
rs1の値
rs2の値
演算の制御信号
XOR or OR or AND?
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 56: 組み合わせ回路と順序回路
組み合わせ回路
  出力が，現在の入力のみにより決定される論理回路
順序回路
  出力が，過去の入力（の履歴）にも依存する論理回路

## Slide 57: 順序回路
出力が，過去の入力（の履歴）にも依存する論理回路
  記憶素子と，組み合わせ回路から成る
組み合わせ
回路
記憶素子
入力
出力
現状態
次状態

## Slide 58: CPU の PC 部分
毎サイクル PC が加算される部分は，典型的な順序回路
PC
加算
4
命令のアドレス

## Slide 59: 記憶素子の例：D-FF（Flip Flop）
入出力端子
  データ入力 ： d
  データ出力 ： q
  クロック入力： clk
働き：
  クロックの立ち上がりのたびに，d の値がサンプリングされる
  その値が次のサイクルの間 q から出力される
q
d
clk

## Slide 60: D-FF の動作
d | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
q | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
clk
q
time
d
q
d
clk

## Slide 61: 記憶素子の原理
記憶
  ２つの NOT ゲートをループさせた回路により記憶
  ２通りの安定状態がある：1 bit を記憶
1
0
1
0

## Slide 62: D-FF の実装
d
q
構造：
  NOT ゲートのループを二段に接続
  各ループにはマルチプレクサが入っている
この構造は，クロックのエッジで記憶を更新するため
clock
clock'

## Slide 63: D-FF の実現例
d
q
clock = 0
d
q
clock = 1
マルチプレクサを，切り替えスイッチとして説明
  クロックの立ち上がりのたびに，d の値がサンプリングされる
  その値が次のサイクルの間 q から出力される
立ち上がり
立ち下がり

## Slide 64: メモリやレジスタ・ファイル
D-FF を必要なだけ並べて，マルチプレクサで選択することで実現できる
  実際には，もっと最適化された回路（SRAM）が使用される事が多い
  （後の講義で詳しく説明する予定
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk

## Slide 65: 組み合わせ回路/順序回路のまとめ
記憶素子も， NOT ゲートなどの論理ゲートで構成される
結果として，任意の組み合わせ回路/順序回路は
  原理的には，完全集合の要素の組み合わせに落とし込める
  たとえば {AND, OR, NOT} を組み合わせれば，全部つくれる

## Slide 66: これまでに説明した CPU の要素は，全てこれでカバー可能
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235

## Slide 67: まとめ
２進数や１６進数による数値表現
論理回路による実装
  CPU の論理的な動作と，それを実現する物理的な回路の繋がり
この講義資料では（ていうか，今後の資料も結構），一部，五島先生の「ディジタル回路」の講義資料の図を使用しています

## Slide 68: 課題
感想や質問を投稿してください
  Moodle の「感想や質問」のところからお願いします
以降で説明する課題を「課題」に提出してください
  課題は自力でがんばって提出することに意義があります
  途中で力尽きてもある程度頑張った様子があれば，別に正解していなくても満点がつきます
締め切りは次回講義の開始時です
生成 AI で課題の結果を生成したりしないでください
  AI に聞くのはありですが，かならず理解してください

## Slide 69: 課題３
以下では 2進数は 0b... 16進数は 0x... と表記するものとする
以下の１６進数を２進数で表記せよ
  (1) 0x1011
  (2) 0x1234abcd
以下の２進数を１６進数で表記せよ
  (3) 0b101011
  (4) 0b111100001111
以下の演算を行え
  (5) 0b11011010 / 0b10 (「/」 は割り算)

## Slide 70: 感想や質問

## Slide 71: 質問や感想など
番地は適当に空いているところを選んだだけで番地の数字そのものに意味がない、というのを番地は何でもいいからCPU内でどのような処理がされるかが分かっていればいい、という風に取ったので、課題2（2）ではアセンブリ言語のプログラム1行ごとに系列を書いたんですがそれで大丈夫えすか？
また、少し調べたところメモリの中で命令用と数値（データ）用の場所（他にもヒープ？やスタックというもの用の場所も）が分かれていることを知り、それによって実行時の混乱が防がれているのだなと納得できました。

## Slide 72: 質問や感想など
ld命令が演算器を介してメモリの場所を読み込んでいるのに対し、st命令が演算器を介さず書き込んでいるのはなぜでしょうか。

## Slide 73: 質問や感想など
RISC-Vの話で、R-typeは何となく分かったのですが、I-typeの話が理解できませんでした。たとえばADDIなら、25〜31ビット部分のfunct7の値？を演算に使っているようですが、他のI-typeの命令とどこで区別しているのでしょうか？

## Slide 74: 質問や感想など
"LABEL:" の後に書いたものがLABELの中身なのかそうでないのかを判断する基準はありますか。それともLABELの中身という認識自体が間違っていて、"LABEL:"はただジャンプする際の目印に過ぎないということですか。

## Slide 75: 質問や感想など
リアクションペーパーが苦手なのですが、この講義では感想質問が浅いと減点などありますか？それとも何かしら書いて出してさえいれば大丈夫ですか？

## Slide 76: 質問や感想など
先輩から毎回の課題ができればテストも大丈夫だと聞いたのですが、課題以外の範囲も復習必須でしょうか？スライドが多く時間も多くはかけられないのでどこまで復習するか悩みます

## Slide 77: 質問や感想など
課題もとても難しく、くじけそうです…

## Slide 78: 質問や感想など
命令セットアーキテクチャが違うと互換性がないとのことですが、例えばMacとWindowsの命令セットアーキテクチャは異なると言うことでしょうか？ そうならば、互換性のないコンピュータにて同じプログラミング言語を使えるって凄いことですね………！

## Slide 79: 質問や感想など
LABEL: という表記以外は左詰めではなく空白を作るといった決まりはありますか？

## Slide 80: 質問や感想など
授業資料に乗っているアセンブリ言語の例は公式に使われている文法ですか？

## Slide 81: 質問や感想など
もし授業中に説明されていた内容でしたらすみません。 今回のスライドのp.53とp.77,78の「LABEL」は、同じ働きをするものなのでしょうか。 書き方を見ると、p.53はC言語でp.77,78はアセンブリ言語のように感じました。 どちらの言語でもラベルは使えるのでしょうか？ その場合、条件文を書く際には、LABELを使うかアドレスを直接打ち込むかどちらを使うべきか教えていただきたいです。

## Slide 82: 質問や感想など
定義したラベルが前の方にありその後ろにそのラベルに飛ぶという命令がある時（ループするやつ）、一周目のラベルの定義の中身は実行されるのでしょうか？それとも、ラベルに飛ぶという指示が出るまでラベルの中身は実行されないのでしょうか？
また、課題はループしないようでしたのでこのように提出したのですが、ラベルに飛ぶという指示の後にラベルの定義を書くのは問題ないのでしょうか？

## Slide 83: 質問や感想など
アセンブリ言語に入っている幾つかの命令から、さまざまな処理を維持できる点がおもしろかった。Program Counterの略称PCは、無意識にPersonal Computerと呼んでしまうので混乱した。

## Slide 84: 質問や感想など
①LABELがついているメモリ番地から下の番地は、ジャンプしない限りは読まれないのですか。それによって(2)の書き方が変わってくると思いました。
②(1)でLABELとそれに続く式を書くべき位置がわからないのですが、もしかしてどこでもいいのですか。
③li 0x420-> B ってこんなにたくさん書く必要ありますか。
④メモリに書いてある命令はどうなったら終了なのですか。endとかを書くのでしょうか。
またLABELがあるところとその下の式はif文がfalseの時でもスキップしないで読まれてしまうのですか。
⑤if文が真の時、何も処理をしなくても値は変わらないので、何も処理をしないというのは、プログラム通りではないですがメモリの節約にはなるので良いとは思ったのですが実際はどうなのでしょう。

## Slide 85: 質問や感想など
アドレスやポインタに対して若干の苦手意識があるのですが、この授業でコンピュータの中身について知っていくことで二重ポインタや三重ポインタも臆することなく使えるようになりたいと思いました。

## Slide 86: 質問や感想など
カレーのレシピで例えるのが分かりやすかったです。用語をどこまで覚えないといけないのかが気になってます。

## Slide 87: 質問や感想など
アセンブリ言語の名前の由来などはありますか？

## Slide 88: 質問や感想など
アセンブリ言語という存在を初めて知りました。C言語は１年生の頃から習ってきたが分かりにくいことも多くありました。アセンブリ言語は読みやすくて起こっていることを把握しやすく、人間とコンピュータを繋ぐと感じられました。アセンブリ言語をはじめに習いたかったです。

## Slide 89: 質問や感想など
質問,感想:アドレスとポインタの話がとても難しかったです。プログラムを書いているときもどこにアクセスしているかわからなくなってしまうことが多いので復習します。期末テストは今回のアドレスなどの内容がわかってないとまずいですか？頑張ります。

## Slide 90: 質問や感想など
スライド48頁のiについて、グローバル変数としている理由を知りたいと思いました。ローカル変数だと不都合があるのでしょうか。

## Slide 91: 質問や感想など
用語を問われるような問題も期末テストに出ますか。それとも今回の課題のような問題が中心ですか。

## Slide 92: 質問や感想など
C言語のループの置き換えについて、Bと(B)の違いは何でしょうか？

## Slide 93: 質問や感想など
普段プログラミングをする際にはC言語やPython、Rなどを用いてコードを書くが、それらを全てアセンブリ言語に置き換えて記述することは可能なのかと、実際にアセンブリ言語はどこで使用されているのかが疑問に思った。

## Slide 94: 質問や感想など
「機械語⇒バイナリないしはアセンブリ言語で表現されたプログラム」というのが腑に落ちませんでした。アセンブリ言語と機械語は区別されるべきものではないのでしょうか。

## Slide 95: 質問や感想など
バイナリはコンピュータが直接理解できる言語だという説明があったが、逆に人間が翻訳などなくバイナリだけを解読することは可能なのか気になった。

## Slide 96: 質問や感想など
RISC-Vのような命令セットの設計思想（RISC）において、命令をあえて単純化することで処理効率上が上がるのはもちろんだが、それがもたらす最大のメリットは何か気になった。

## Slide 97: 質問や感想など
条件分岐では「条件が偽のときに分岐する」ように逆の条件で書くことが多いと感じたが、これはハードウェア的な制約によるものなのか、それとも効率の観点からそうしているのかが気になった。