## Slide 1: 塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp) 東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
コンピュータ アーキテクチャⅠ 第３回

## Slide 2: 質問や感想など
授業内容とは関係ないですが、授業の資料（スライド等）はどこに載せてますか？復習時に使いたいので載せてくださるとありがたいです
  シラバスに書いています
  https://github.com/shioyadan/otya-computer-architecture-i

## Slide 3: 質問や感想など
中間考査は実施されますか？また、昨年度の考査と大きく変わらない問題・形式にする予定でしょうか？
  まだ未定です
  ただ，形式は結構かわると思います

## Slide 4: 質問や感想など
今回の講義で主に扱われていた命令などは、ハードではなくソフトの話のように思えるのですが、ハードの話なのですか？
  命令に関わる話はソフトとハードの境界面にあります
  強いて言えば，
    命令 = ソフト
    命令の定義 = ハード

## Slide 5: 質問や感想など
数理基礎論で「ゲーデル数」という論理記号と自然数を1対1対応させる考えが登場していたのですが、これとアーキテクチャの命令を数字の列に変換する操作が対応しているのか気になりました。

## Slide 6: 質問や感想など
辞書やインターネットで「アセンブリ言語」と調べたところ、「機械語を記号化した言語」や「プログラミング言語の一種」と説明されていることが多かったのですが、バイナリだけを機械語と呼び、アセンブリ言語もプログラミング言語に含めることもあるのでしょうか。

## Slide 7: 質問や感想など
CPUの動作を料理にたとえたら、流れがわかりました。読み出して実行して書き出しての単純な流れで計算機の主な部分が動いていると思うとコンピュータはそこまでブラックボックスではないのではと思えました。

## Slide 8: 質問や感想など
p57、p58でロード命令ではメモリからレジスタに矢印が直接向いてなかったのに(何か別の場所を経由していた)ストア命令ではレジスタからメモリに直接矢印が向かっているのはなぜですか。

## Slide 9: ロード命令（ld: load）
ld (A) → D
  A の中が指しているメモリの 場所を D に読み込む
  （A）は，C 言語 で言う *A
A の中身であるアドレス９を， メモリから読むと 5 が取れる
5 を D に書き込む
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
ld (A) → D
...
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
9
0
0
5
0
0
0
5
9
レジスタの書き込み口は１つなので，演算器の結果と選択してから書き込む

## Slide 10: 質問や感想など
単に「メモリ」という場合、メモリ一般に関することを言っているのでしょうか。それとも主記憶装置だけですか。

## Slide 11: 質問や感想など
バイナリは数字の列ということでしたが、一対一に対応する命令が10を超えた場合、どうやって数字の列だけで表すのかが気になります。

## Slide 12: 質問や感想など
A+B-Cを計算する場合前の2つから先に計算するとのことでしたが、A*(B-C)などの計算順序が決まっている計算は()もなにかしらのバイナリに変換されて判断されるのでしょうか？

## Slide 13: 質問や感想など
C言語の制御構文が基本的にif~gotoに書き換え可能とのことでしたが、具体的にどのように書き換えられるのか気になりました。

## Slide 14: 質問や感想など
returnはif〜gotoで書き換えられない理由として、ジャンプするときにPCが戻るアドレスを保存する命令が必要だからというのがよく分かりませんでした。liなどで保存できるように感じてしまいます。
  同じ関数を，異なる場所から呼ぶことがあるため
  A から呼ばれたのか，B から呼ばれたのかで戻り先が異なる
  どこから飛んできたのか = 飛び元の命令アドレス（PC）の保存が必要

## Slide 15: 質問や感想など
私は少しC言語が苦手で、全然理解できていない状態で授業を受けているのですが、大丈夫でしょうか。

## Slide 16: 質問や感想など
LABELやgoto LABELはプログラムでは省略できるということですか？

## Slide 17: 質問や感想など
c言語におけるアドレスやポインタについてがあまりはっきり理解できていなかったけど、ロード命令やストア命令でアドレスの考え方をすると知って別方面からc言語を理解するきっかけになった気がしました。
レジスタなしでも演算はできると知って、c言語でもアドレスなしでプログラムを書けるのかなと思いました。

## Slide 18: 質問や感想など
C言語を実行する為にはCPUにこれだけの命令があれば良いというお話がありましたが、新しいプログラミング言語を使う際、PCにその言語をインストールするのは、その命令を入れているということなのですか？
  現代のほとんどの言語（の処理系）は C 言語を使って作られています

## Slide 19: 質問や感想など
インタープリター言語でも似たような動作をしてるんですか？してるんですか？

## Slide 20: 質問や感想など
goto文というものを今回の授業で初めて知りましたが、調べてみると禁じられた条件文と書かれていて興味深かったです。

## Slide 21: もくじ
前回の振り返り
２進数や１６進数による数値表現
実際の命令セットの例

## Slide 22: 前回の振り返り （プログラムと簡単な CPU）

## Slide 23: プログラム
プログラムとは
  計算の手順を表したもの
  実体：メモリの上にある，計算方法を指示する数字（命令）の列
（フォン）ノイマン型 (von Neumann-type) コンピュータ
  プログラムに従って計算をする機械
  メモリに格納された命令を取り出して順に実行
  他にもあるけど，これが今日では主流
次項から，簡単な例を使って説明

## Slide 24: 例：A + B - C
形式的に表すと：
  add A, B → D // D は一時的に結果をおいておく変数
  sub D, C → E // E に A + B - C の結果
数字の列で表してみる：
  変換の規則：
  数列：
    0, 2, 3, 5 // add(0) A(2), B(3) → D(5)
    1, 5, 4, 6 // sub(1) D(5), C(4) → E(6)
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 25: プログラムの表現と用語（１）
バイナリ： 0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6
  計算方法を表す数字の列
  コンピュータが直接理解できるのは，このバイナリのみ
アセンブリ言語： add A, B → D
  バイナリと１：１に対応しており，基本的に「相互に」変換可能
  要はバイナリを人間にとって読みやすくしたもの
機械語：
  上記のバイナリないしはアセンブリ言語で表現されたプログラム

## Slide 26: プログラムの表現と用語（２）
命令：
  コンピュータが解釈できるプログラム内の計算手順の最小単位
  「 0, 2, 3, 5 」「add A, B→D」
オプコード (opcode)
  命令でどういう計算をするか指定する部分
  「 0, 2, 3, 5 」「add A,B→D 」
オペランド (operand)
  計算の入出力対象を指定する部分
  「 0, 2, 3, 5 」「add A,B→D 」
  入力をソース，出力をディスティネーション とよぶ

## Slide 27: CPU
コンピュータの心臓部
  メモリから命令を読み出し，計算する
構成要素：
  演算器（FU: Functional Unit）
    加算器や AND 演算器など
    指示された種類の演算を行う
  レジスタ・ファイル（右図では A,B,C…）
    メモリと同様にデータを記憶する
      位置を指定して読み書きする
    CPU の演算は，このレジスタ上でのみ行う
  PC（Program Counter）
    現在見ている命令のアドレスを記憶している場所
CPU
A
PC
B
C
D
FU
E
F

## Slide 28: CPU の動作
PC（Program Counter）:
  現在処理する命令のアドレスを保持
おおざっぱな命令の処理：
  PC が指すアドレスのメモリから読む
  読んできた命令に応じて処理をする
  PC を更新（数字をたす）
  1. にもどる

## Slide 29: 1. 命令の読み出し（フェッチ）
PC が指している命令の番地を読む
  今はアドレス０を指している
内容である 0235 が得られる
CPU 内にもってくる
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235

## Slide 30: CPU の動作は料理に似ている
レシピをみながら料理をするのに似ている
  レシピの各手順が命令
  「今何個目の手順を見てるか」，を憶えているのかが PC
  ひとつひとつ手順を取り出して，指示に従って処理
1.野菜を切る
2.野菜を炒める
3.肉を切る
4.肉を炒める
5.煮込む
6.ルーを入れる
7.コメを研ぐ
8.コメを炊く
9.もりつける
カレーのレシピ

## Slide 31: ２進数や１６進数による数値表現

## Slide 32: ２進数や１６進数による数値表現
まず数値表現について軽く説明する
  実際の命令セットでは２進数や１６進数が多く出てくるため
  慣れてないと理解しづらい

## Slide 33: 表記方法
ここから先では C 言語の表記方法に従う
  １０進数：なにもつけない （143）
  ２進数 ：先頭に 0b をつける （0b10000011）
  １６進数：先頭に 0x をつける （0x83）
由来：
  0b = binary（英語の２進数）
  0x = hexadecimal（英語の１６進数）
  bit = binary digit の短縮系

## Slide 34: 現代のコンピュータは基本的に２進数ベースで出来ている
電圧が「高い=1」or「低い=0」の２進数で表現されている
  たまに 1 or 0 の割り当てが逆のこともある
なぜ２進数なのか？
  回路を作るのが簡単だから

## Slide 35: 現代のコンピュータは基本的に２進数ベースで出来ている
たとえば３進数の場合，
  電圧が「高い」「中間」「低い」の３つを区別することになる
  この判別は，単に高いか低いかよりもかなり難しい
    （後で実例を紹介
手の指で表した場合でも同じ？
  指が「折れている=0」「 立っている=1 」で２進数を表す
    =1024 通りを表す事ができる
  ３進数にすると「半分折れている」が加わる
    =59049通りを表すことができる
    しかし，「半分折れてる」の判別がむずかしい

## Slide 36: 情報分野では２進/１６進/１０進が混じって出てくる事が多い
注意：
  これらは単に表記方法の違い
  表し方が違うだけで，それが示す数字そのものは同じ
たとえば１０進の「12」は３通りに書けるが，意味は同じ
  １０進： 12
  ２進： 0b1100
  １６進： 0xc
「リンゴ」を「林檎」「りんご」「Apple」と書いても意味するものは変わらないのと同じ

## Slide 37: ではなぜ複数の表記を使うのか？
それぞれの表記方に利点があるから
  １０進は人間が普段使っているので，人間が考えやすい
  ２進や１６進は？

## Slide 38: ２進数で表記する利点
前回の講義でだした CPU では１０進で命令を定義していた
  人間に分かりやすくするため
  １０進数の各桁を見れば意味がわかる
    0 2 3 5 // add(0) A(2), B(3) → D(5)
    1 5 4 6 // sub(1) D(5), C(4) → E(6)
コンピュータは２進数の形で数字を保持している
  ２進数の各桁に意味を持たす事が多い
  ２進数表記した方が，色々と考えやすい

## Slide 39: たとえば４ビットのデータを考える
４ビットのデータは 0b0000～0b1111 → 0 ～ 15 を表す事ができる
２進数で下から３桁目が add/sub を示すとする
  ２進の場合：３桁目だけを見れば判定できる
    add：0bx1xx （x は 0 or 1 の任意）
    sub：0bx0xx
  １０進の場合：かなり意味が分からない
    add：4,5,6,7,12,13,14,15 のいずれか
    sub：0,1,2,3,8,9,10,11 のいずれか

## Slide 40: ２進数の欠点
人間にわかりにくい
  桁数が大きくなりすぎる
  １０進でどのぐらいの数字になるのか，検討をつけにくい
たとえば
  0b1101010010000111 = 54407

## Slide 41: １６進数
１６進数
  １０進数の 0～15 を 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6, 0x7, 0x8, 0x9, 0xa, 0xb, 0xc, 0xd, 0xe, 0xf で表す
利点：
  表記上の桁数が少ないので，２進数よりは人間にわかりやすい
  ２進数と１６進数は相互変換が簡単

## Slide 42: ２進数と１６進数の相互変化
２進数の４桁が１６進数の１桁に１：１：に直接対応する
  ２進：0b 1101 0100 1000 0111
  １６進：0x D 4 8 7
  １０進：54407
２進数の４桁ごとに対応をとれば簡単に変換できる
  １０進との相互変換はかなり難しい

## Slide 43: （余談）手計算でやるとき
２進→１６進の手計算は，以下のように憶えると便利
  ４桁ずつに区切る
  下から見て，1 が 立っているところに 1 2 4 8 をかけて足す
たとえば，
  ２進：0b 1101 0100 1000 0111
  １６進：0x D 4 8 7
  一番上位の４桁は 1101 → 1+4+8=13 → D
  次の４桁は 0100 → 4

## Slide 44: なぜ１６なのか？
２進数との相互変換のしやすさだけなら，８進や３２進でも良い
  ２の累乗の進数なら，同様に各桁が１：１に対応する
１６進数では１桁を表すのに４ビットが必要
  ここのビット数も２の累乗の方が何かと都合がよい
    ８進数だと３ビットになり，２の累乗から外れる
  １０進に近いので，考えやすい

## Slide 45: （余談）二進化十進表現（Binary-coded decimal: BCD）
２進数の４桁（１６進数の１桁）で１０進数の各桁を表す方法
  0b0000(0x0) ～ 0b1001(0x9) が 0～9 を示す
  例：0x1234 は 1234 を示す
BCD の利点と欠点
  利点：桁が１：１に対応するので２進数と１０進数の相互変換が楽
  問題：0xa ～ 0xf は使わないので同じ桁数で表せる数字の数が減る

## Slide 46: BCD
基本的に無駄
  なので，現代ではあまり使われない
ただし，お金を扱う場面では今でも使われる事がある
  １０進でキリの良い数字は２進では循環小数になったりする
    0.1 は２進だと 0.0001 1001 1001 1001 1001 ...
    ２進では有限の桁数で表せないので誤差が出る
  税金や利子の計算などは１０進数前提でルールが組まれている
    消費税 10% のたびに微妙な誤差が出たらまずい
    利子が微妙に多くなったり小さくなるのもまずい

## Slide 47: 実際の命令セットの例

## Slide 48: 実際の命令セットの例
「RISC-V」を例としてとりあげる
  比較的最近登場した，CPU の命令セットのオープンな規格
  「オープン」とは，自由に互換品を作ってもよいということ
    他の商用の命令セットの互換品を作って公開すると訴えられる
やや内容は発展的
  大ざっぱにわかっていれば OK

## Slide 49: RISC-V https://riscv.org/members/ より
RISC-V International の参加企業
  左上がプレミアメンバー
  右上が戦略メンバー
    日本からは日立，ソニー，ルネサス，NSITEXE

## Slide 50: RISC-V 命令セットの基本
基本的な特徴：
  各命令は４バイトのデータで構成
  レジスタは 32本 ある
    A,B,C ... ではなく，x0, x1, x3... と表記
    うち１つはゼロレジスタ （常にゼロが入っている
  各レジスタの幅は 32/64/128 bit が規定されている
    ここでは 32bit のものをとりあげる
基本的には，これまでに話した命令セットを ２進数ベースできちんと整理した感じ
  これまでは，なんとなく適当に10進数で 話していた
レジスタ (32bit)
…
…
0
…
…
x0
…
…
x1
x2
x3
...
x31
…
…
x30
x29
x28
...

## Slide 51: RISC-V (32bit) のイメージ
メモリ
0x00000517
0x09850513
…
…
RISC-V CPU
0x1010:
0x1014:
0x1018:
0x101c:
FU
0x00001010
0x00000517
…
…
0
…
…
…
…
…
…
レジスタ (32bit)
x0
x1
x2
x3
...
x31
x30
x29
x28
...
PC
(32bit)
32個ある
…
…
…
0x00000000
…
…

## Slide 52: RISC-V の 基本整数命令
概要
  加減算，論理演算， ロード・ストア， 即値，分岐とジャンプなど
  各命令は 32bit 幅
前半の講義で４桁の数字で 表していたことと同じことを 32bit の中を細かく区切って やっている
画像は下記より The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

## Slide 53: RISC-V の 基本整数命令の構造
エンコーディング：
  R, I, S, U の４タイプがある
  32bit 中をどう区切って解釈するかが４タイプあるということ
opcode 部分によって，32bit 中をどう区切って解釈するかが変わる
  funct は追加の opcode
  opcode が大分類，funct が小分類 と思えばよい
画像は下記より The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

## Slide 54: オペランドの格納方法
rs1, rs2, rd はオペランド
  それぞれ 5bit: 2^5=32本のレジスタを指定可能
imm は即値
  imm[11:5] は 5bit 目から 11bit がそこに格納されるということ
  S-type では 元の 32bit のうち 7-11bit 目と 25-31bit 目をを取り出して結合し imm[11:0] (12bit) の値を作る
画像は下記より The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

## Slide 55: R-Type の演算命令
rd
opcode
rd
rd
0110011
0110011
funct7
0000000
0100000
rs2
rs1
funct3
0
6
7
11
12
14
15
19
20
24
25
31
rs2
rs1
000
rs2
rs1
000
ADD や SUB は R-Type となる
  まず opcode = 0110011 は R-Type の整数演算を表す
  次に funct7 の部分で，さらに ADD や SUB を判別
大分類が整数演算，小分類が ADD や SUB になるような感じ
ADD : x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
SUB : x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]

## Slide 56: I-Type の演算命令
rd
opcode
rd
0010011
immediate[11:0]
rs1
funct3
0
6
7
11
12
14
15
19
20
31
rs1
000
opcode が 0010011 は ADDI
  レジスタを読んだ値ではなく，immediate の部分をそのまま加算する
  大分類を見ただけで ADDI であることが確定する
ADDI : x[rd] = x[rs1] ← immediate
immediate[11:0]

## Slide 57: ADD と ADDI の違い
rd
0010011
rs1
000
immediate の部分はなるべくビット幅を大きく取りたい
  その方がより大きな数が扱える
  ADDI には専用の opcode: 0010011 を割り当てる
ADD や SUB はレジスタ番号が表せる 5bit があれば足りる
  なので，opcode にまとめて funct7 で判別していた
ADDI : x[rd] ← x[rs1] + immediate
immediate[11:0]
rd
0110011
0000000
rs2
rs1
000
ADD : x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
rd
0110011
0100000
rs2
rs1
000
SUB : x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]

## Slide 58: I-Type のロード命令
rd
opcode
rd
0000011
immediate[11:0]
rs1
funct3
0
6
7
11
12
14
15
19
20
31
rs1
010
LW：Load Word 命令（4バイトをロード）
  opcode: 0000011 は ロード命令で I-Type
  funct3 部分がかわると，バイト数が異なる他のロードに
(x[rs1] + immediate) と，メモリ読み出しの前に加算処理が入っている
  レジスタ値に即値を加算してアドレスとできると便利だから
  x[rs1] に構造体の先頭，immediate がメンバへの オフセットとか
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
immediate[11:0]

## Slide 59: S-Type の命令
imm[4:0]
0100011
0
6
7
11
12
14
15
19
20
31
rs1
010
SW：Store Word 命令
  opcode: 0100011 はロード命令で S-Type
  funct3 部分がかわると，格納バイト数が異なる他のストアに
SW : (x[rs1] + immediate) ← x[rs2]
imm[4:0]
opcode
immediate[11:5]
rs2
rs1
funct3
immediate[11:5]
rs2

## Slide 60: RISC-V の命令フォーマット
残りの命令は，大体これのバリエーション

## Slide 61: 論理回路と半導体デバイスによる実装

## Slide 62: 回路と遅延
目的：これらの具体的なイメージを持つ
  CPU の論理的な動作と，それを実現する回路の繋がり
  （それら論理回路の遅延や消費エネルギー
論理回路の復習から始めて説明
  論理回路
  CMOS による実現
  遅延と消費電力がどのように決まるのか

## Slide 63: 前回は，「C 言語で書かれたプログラムを動かすためには」という視点で上から迫っていた
システム・ソフトウェア
OS / コンパイラ / インタプリタ
（狭義の）コンピュータ・アーキテクチャ
アプリケーション・ソフトウェア
画像処理 / 音声認識 / 言語処理 / 機械制御
機械学習 / AI / WEB サービス / 暗号 …
論理回路
集積回路 / 半導体デバイス

## Slide 64: 今回は，「コンピュータのハードを作るためには」 という視点で，さらに下がっていく
システム・ソフトウェア
OS / コンパイラ / インタプリタ
（狭義の）コンピュータ・アーキテクチャ
アプリケーション・ソフトウェア
画像処理 / 音声認識 / 言語処理 / 機械制御
機械学習 / AI / WEB サービス / 暗号 …
論理回路
集積回路 / 半導体デバイス

## Slide 65: 論理回路の復習

## Slide 66: 組み合わせ回路と順序回路
組み合わせ回路
  出力が，現在の入力のみにより決定される論理回路
順序回路
  出力が，過去の入力（の履歴）にも依存する論理回路

## Slide 67: 組み合わせ回路の例：2入力論理ゲート
a | b | z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
a | z
0 | 1
1 | 0
a
b
z
a
b
z
a
z
z = a∙b
z = a’
z = a
AND
OR
NOT
MIL記号
MIL symbol
論理式
logic expression
真理値表
truth table
（論理積）
（論理和）
（論理否定）
z = ¬ a
a | b | z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
z = a + b

## Slide 68: 完全性（Completeness，完備性）
完全集合 (Complete Set)：
  その組み合わせによって，すべての論理関数を表現できる 論理関数の集合
完全集合の例
  {AND, OR, NOT}
  {AND, NOT}
  {OR, NOT}
  {NAND}
  {NOR}
たとえば，{AND, OR, NOT} を組み合わせると任意の論理関数が作れる

## Slide 69: 完全性の証明 {AND, OR, NOT}
数学的帰納法：
  1入力の論理関数は {AND, OR, NOT} の組合せで表現できる
  n 入力の関数を {AND, OR, NOT} の組合せで表現できたと仮定して， (n + 1) 入力の関数が表現できることをいう
i1 | o0 | o1 | o2 | o3
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
o0 = 0
o1 = i1
o2 = i’1
o3 = 1
0
1
  i1 =0 or 1 の入力に対して ４通りの論理関数があり得る
  ４つとも NOT と数字直結で作れる

## Slide 70: 完全性の証明 {AND, OR, NOT}
数学的帰納法：
  1入力の論理関数は {AND, OR, NOT} の組合せで表現できる
  n 入力の関数を {AND, OR, NOT} の組合せで表現できたと仮定して， (n + 1) 入力の関数が表現できることをいう
in+1 | in | … | i2 | i1 | o
0 | 0 | … | 0 | 0 | 
 | 0 | … | 0 | 1 | 
 | … | … | … | … | …
 | 1 | … | 1 | 1 | 
1 | 0 | … | 0 | 0 | 
 | 0 | … | 0 | 1 | 
 | … | … | … | … | …
 | 1 | … | 1 | 1 | 
f = i’n+1∙ fn0 + in+1∙ fn1
fn0
fn1
in+1
i1
i2
in
…
…
…
  任意の論理関数 fn0 fn1 が表現できるので，それらの結果をin+1を使って選択
  この選択部分は AND/OR/NOT で作れる

## Slide 71: 真理値表による表現と，積和標準系による回路
真理値表が与えられれば，
  {AND, OR, NOT} を使った積和標準系に機械的に置き換えできる
  つまり，{AND, OR, NOT} を使って対応する回路が生成できる
i2 | i1 | i0 | o
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
i2
i1
i0
o

## Slide 72: 回路の例：RISC-V の AND/OR/XOR 命令の演算
RISC-V の AND/OR/XOR 命令
  まず右端の opcode が 0110011 であれば，この３つのどれかということにする
    本当はほかの命令との識別がさらにあるが，ここでは忘れる
  真ん中の赤い3ビットの違いで識別する
rd
rd
0110011
0110011
0000000
0000000
rs2
rs1
111
rs2
rs1
110
AND: x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
OR: x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]
rd
0110011
0000000
rs2
rs1
100
XOR: x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]

## Slide 73: 制御の例：RISC-V の AND/OR/XOR 命令
FU
rs1の値
rs2の値
演算の制御信号
XOR or OR or AND?
各命令の 3bit の code の違いに応じて
  演算器に，AND/OR/XOR 演算をさせることを考える
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 74: 制御の例：RISC-V の AND/OR/XOR 命令
AND
OR
XOR
rs1の値
rs2の値
典型的には，
  各場合ごとの回路を用意して並列に配置
    XOR, OR, AND ゲートを並べる
  制御に従ってマルチプレクサで出力を選択
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2
code
マルチプレクサ
選択信号を
出すための 論理関数

## Slide 75: マルチプレクサ：複数入力から1つを選ぶ回路
以下により，回路が生成できる
  ２：１マルチプレクサは真理値表でかける = 回路が作れる
  多入力マルチプレクサは，カスケードすれば良い
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 76: 選択信号を出すための論理関数
  場合わけの制御は，そのまま真理値表にして回路を生成すればよい
    XOR なら 00，OR なら 01，その他は 10
AND
OR
XOR
i2 | i1 | i0 |  | 
0 | 0 | 0 | x | x
0 | 0 | 1 | x | x
0 | 1 | 0 | x | x
0 | 1 | 1 | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0
i2 | i1 | i0 |  | 
0 | 0 | 0 | x | x
0 | 0 | 1 | x | x
0 | 1 | 0 | x | x
0 | 1 | 1 | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0
AND
OR
XOR
code: i2 i1 i0
選択信号を
出すための 論理関数
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 77: 回路の生成のまとめ
結局この手の，「条件に応じて異なる演算を出力する回路」は，
  各場合ごとの回路を用意して並列に配置
  制御に従ってマルチプレクサで出力を選択
  ･･･というように分解すれば，AND/OR/NOT 回路に落とし込める
FU
rs1の値
rs2の値
演算の制御信号
XOR or OR or AND?
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 78: 回路の生成のまとめ
原理的には，code, rs1, rs2 を全て含む真理値表を作れば， そこから直接回路に落とし込むこともできる
  表が大きくなりすぎて (2 の 3+32+32乗)，現実的には無理
FU
rs1の値
rs2の値
演算の制御信号
XOR or OR or AND?
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 79: 組み合わせ回路と順序回路
組み合わせ回路
  出力が，現在の入力のみにより決定される論理回路
順序回路
  出力が，過去の入力（の履歴）にも依存する論理回路

## Slide 80: 順序回路
出力が，過去の入力（の履歴）にも依存する論理回路
  記憶素子と，組み合わせ回路から成る
組み合わせ
回路
記憶素子
入力
出力
現状態
次状態

## Slide 81: CPU の PC 部分
毎サイクル PC が加算される部分は，典型的な順序回路
PC
加算
4
命令のアドレス

## Slide 82: 記憶素子の例：D-FF（Flip Flop）
入出力端子
  データ入力 ： d
  データ出力 ： q
  クロック入力： clk
働き：
  クロックの立ち上がりのたびに，d の値がサンプリングされる
  その値が次のサイクルの間 q から出力される
q
d
clk

## Slide 83: D-FF の動作
d | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
q | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
clk
q
time
d
q
d
clk

## Slide 84: 記憶素子の原理
記憶
  ２つの NOT ゲートをループさせた回路により記憶
  ２通りの安定状態がある：1 bit を記憶
1
0
1
0

## Slide 85: D-FF の実装
d
q
構造：
  NOT ゲートのループを二段に接続
  各ループにはマルチプレクサが入っている
この構造は，クロックのエッジで記憶を更新するため
clock
clock'

## Slide 86: D-FF の実現例
d
q
clock = 0
d
q
clock = 1
マルチプレクサを，切り替えスイッチとして説明
  クロックの立ち上がりのたびに，d の値がサンプリングされる
  その値が次のサイクルの間 q から出力される
立ち上がり
立ち下がり

## Slide 87: メモリやレジスタ・ファイル
D-FF を必要なだけ並べて，マルチプレクサで選択することで実現できる
  実際には，もっと最適化された回路（SRAM）が使用される事が多い
  （後の講義で詳しく説明する予定
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk

## Slide 88: 組み合わせ回路/順序回路のまとめ
記憶素子も， NOT ゲートなどの論理ゲートで構成される
結果として，任意の組み合わせ回路/順序回路は
  原理的には，完全集合の要素の組み合わせに落とし込める
  たとえば {AND, OR, NOT} を組み合わせれば，全部つくれる

## Slide 89: これまでに説明した CPU の要素は，全てこれでカバー可能
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235

## Slide 90: まとめ
２進数や１６進数による数値表現
実際の命令セットの例
  RISC-V
論理回路による実装
  CPU の論理的な動作と，それを実現する物理的な回路の繋がり
この講義資料では（ていうか，今後の資料も結構），一部，五島先生の「ディジタル回路」の講義資料の図を使用しています

## Slide 91: 課題
感想や質問を投稿してください
  Moodle の「感想や質問」のところからお願いします
  締め切り：水曜日中
注意：
  初回で話したように，これは必須です（成績に影響します）