## Slide 1: 塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp) 東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
コンピュータ アーキテクチャⅠ 第６回

## Slide 2: 課題の解説

## Slide 3: 課題 5
第４回の講義資料を参考に，P型/N型リレーを使って以下を構成せよ
  2入力 OR ゲート
  3入力 NOR ゲート
a | b | o
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
a | b | c | o
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
2入力 OR の真理値表
3入力 NOR の真理値表

## Slide 4: OR の作り方
NOR を作って NOT で反転する
  NAND を作って NOT で反転して AND を作ってたのと同じ

## Slide 5: NOR （上が直列，下が並列）
G
S
D
G
S
D
a
b
a
b
o
GND
VDD
G
D
S
G
D
S
a | b | o
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2入力 NOR の真理値表

## Slide 6: NOR の後ろに NOT を接続
G
S
D
G
S
D
a
b
a
b
o
GND
VDD
G
D
S
G
D
S
a | b | o
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
2入力 OR の真理値表
G
S
D
G
D
S
VDD
GND

## Slide 7: 3入力NOR
a
b
a
b
GND
VDD
c
c
o
3入力 NOR の真理値表
a | b | c | o
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
G
S
D
G
S
D
G
S
D
GND
GND
G
D
S
G
D
S
G
D
S

## Slide 8: 前回の振り返り

## Slide 9: 記憶素子の原理
記憶の実現方法：
  ２つの NOT ゲート（インバータ）をループさせた回路により実現
  以下の２通りの安定状態がある
    これのどっちになっているによって，1 bit の情報を記憶
1
0
1
0

## Slide 10: D ラッチの回路
d
q
d
q
構造：マルチプレクサが入ったインバータのループ
  ここではマルチプレクサを切り替えスイッチとして説明
  クロックの立ち上がりのたびに，スイッチが切り替わる
  d の値をループに取り入れ，取り入れた値が q から出力される
d に入った値
を反転して通す
1
1
0
1
1
0
1
d
0
1
0
q
直前に d に入って 値でループ構成
d の値が変わって も q の出力は 0 の まま

## Slide 11: D-FF の回路
d
q
clock = 0
d
q
clock = 1
構造：D ラッチを2つ繋げたもの
  D ラッチ１つだと，半周期は d に入った値が反転して素通しするので使いにくい
  ２つ直列に繋げて素通しの期間をなくす
立ち上がり
立ち下がり

## Slide 12: 工場のラインを考える（再）
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
実際の工場：複数の製品を同時に流す
  各工程を並列して処理することによりスループットを向上
これが 命令パイプライン
製品
製品
製品
製品
製品

## Slide 13: パイプライン・ラッチのイメージ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
各人の作業が終わっても，ラッチが開くまでは次の人に製品を送れない
  複数ステージ間で信号が混じるのを防ぐ
  指定された時間までラッチでドアを開かなくするイメージ？
製品
製品
製品
製品
もう終わったから次のに
取りかかりたいんだけど
そんなに 仕事がほしいか
ラッチがあくまで
待ちましょう
ﾏｯﾃﾏｯﾃ
ｿｳｶｿｳｶ

## Slide 14: パイプライン化（オーバーラップ）の実現方法
  各ステージの間に，D-FF（オレンジの四角）をいれる
    WB の書き込みについては，レジスタ・ファイル自体が クロックに同期して書き込みが行われるので D-FF は不要
  各ステージの処理が早く終わっても，次のクロックまでは D-FF で 信号の伝搬を止める
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 15: パイプライン化による性能（スループット）向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 16: パイプライン化の意味
パイプライン化の効果：
  スループットの向上
  = 単位時間あたりに処理できる命令の数の増加
  = 動作クロック周波数の向上
これらは同じ事を言い換えてるだけ

## Slide 17: パイプライン化の限界
パイプライン段数を増やしていけば，どこまでも速くなるのか？
  ならない
理由：
  回路的な理由による周波数向上の限界（前回の講義で説明）
  アーキテクチャ的な理由（ハザード）による実効性能の限界
∧＿∧
（ ・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| 社長 |／
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
製品
製品
製品
製品
ひょっとして･･･ 無限に
速くできるんじゃね！？
ｵｲﾔﾒﾛ
ﾑﾘﾑﾘ
ﾔﾒﾃ
💡
ﾋﾗﾒｲﾀ！
ﾃﾝｼｮｸﾀﾞ

## Slide 18: ハザード

## Slide 19: ハザード（hazard）
パイプラインがうまく動作しないこと
  パタヘネ（教科書）の定義： 「パイプラインにおいて 次のサイクルに次の命令を実行できないこと」
ハザードの種類：
  構造ハザード
  非構造ハザード
    データ・ハザード
    制御ハザード

## Slide 20: もくじ
構造ハザード：ハード資源の不足に起因
  構造ハザードとはなにか？
  その解決方法
非構造ハザード：バックエッジに由来
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 21: 構造ハザード

## Slide 22: 構造ハザード
ハード資源の不足により，パイプラインがうまく動作しないこと
工場のラインの例を使って説明

## Slide 23: 工場のライン
∧∧ ﾊｻﾐ
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ✂
∧＿∧ ﾊﾝﾏｰ
( ´∀｀)
（つ つ🔨
∧∧. ｽﾊﾟﾅ
(*ﾟーﾟ) （つ つ🔧
∧＿∧ ﾊｺﾂﾞﾒ
( ´・ω・) （つ つ📦
各ステージの担当者は製品が流れるまでの間に一定の仕事ができる
  はさみで紙を１枚切る
  ハンマーで釘を１本打つ
  スパナでねじを１個しめる
  箱に製品を１つ入れる
製品
製品
製品
製品
製品

## Slide 24: 釘の本数の変更
∧∧ ﾎﾎｳ
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ✂
∧＿∧ ﾂﾗｲ
( ；´∀｀)
（つ つ🔨
∧∧. ｱﾝｼﾝ
(*ﾟーﾟ) （つ つ🔧
∧＿∧ ﾌｰﾝ
( ´・ω・) （つ つ📦
製品の安全対策のために釘の本数が１本から２本に
  しかし，ハンマーを持っている釘打ち担当は単位時間に１本しか打てない
製品
製品
製品
製品
∧＿∧
（ ・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| 社長 |／
今日から釘打ちは １本じゃなく２本！
ｱﾝｾﾞﾝﾀｲｻｸ！
１本で限界なんですが

## Slide 25: 釘打ちの人のところで構造ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ✂
∧＿∧
( ；´∀｀)
（つ つ🔨
∧∧. ﾋﾏﾀﾞﾜ
(*ﾟーﾟ) （つ つ🔧
∧＿∧ ﾃﾝｼｮｸﾀﾞ
( ´・ω・) （つ つ📦
２人目 ( ；´∀｀) の人は単位時間に１本しか打てない
  ラインは一番遅い人に合わせて動く（前回の講義より）
  そこで２本打つまでライン全体が止まる
  全体の速度がそこで決まってしまう
∧＿∧
（ ；・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| 社長 |／
なんか製造数が
がた落ちしたな
ﾅﾝﾃﾞｶﾅ
あと１本うつから待って
はよせんか
製品
製品
製品
製品

## Slide 26: 増員による構造ハザードの解消
∧∧ ﾖｹｲﾅｺﾄｦ
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ✂
∧＿∧ ﾜｰｲ
( ´∀｀)
（つ つ🔨
∧∧. ｲｿｶﾞｼｲ
(*ﾟーﾟ) （つ つ🔧
∧＿∧ ｼﾝﾄﾞｲ
( ´・ω・) （つ つ📦
１人増やして緑のステージで単位時間に２本の釘が打てるように
  これがハード資源の追加による構造ハザードの解消
  ただし，追加しただけ経費がかかる
    （ハードだとその分複雑になって電力を食う
∧＿∧
（ ・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| 社長 |／
増員しました
ｹｲﾋｶﾞ･･･
２人で２本打とう！
製品
製品
製品
製品
∧＿∧
（ ´Д｀） ｺﾝｺﾞﾄﾓﾖﾛｼｸ
（つ つ 🔨
１本受け持ちます

## Slide 27: コンピュータにおける構造ハザード
ハード資源：
  演算器（FU），レジスタ・ファイル，メモリ など
構造ハザード：
  ハード資源の不足により，パイプラインがうまく動作しないこと
  いくつかの例を使った説明，解消方法について解説

## Slide 28: 構造ハザードの例１：メモリ間 mov
例１：仮に mov [rs1]→[rs2] のような命令があったとする
  メモリを読んで，その結果をメモリに書く（=コピー）
具体的な動作：
  rs1 で指定されるアドレスのメモリの値を読んで，
  rs2 で指定されるアドレスのメモリに書き込む
実際に，x86 にはこのような命令がある

## Slide 29: mov [rs1]→[rs2] // [rs1]→[rs2] へのコピー
ある１つのサイクルにメモリを「読んで」「 書く」必要がある
  しかし，データ・メモリのアドレスの口は1つしかない
  MEM ステージでデータ・メモリの読みと書きが同時にできない
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
mov [rs1]→[rs2]

## Slide 30: 構造ハザードの例２：push/pop
x86 や ARM ではスタック操作のための push/pop 命令がある
  push：rs1-1→rd, r2→[rd]
    スタック・ポインタ（が入ってるレジスタ）をデクリメントし，
    それをアドレスにしてメモリに値を書き込む
  pop：[rs1]→rd, rs1+1→rs1
    スタック・ポインタをアドレスにして値を読む
    スタック・ポインタをインクリメント
rs1-1 →
rs1 →
値
値
Push
Pop
rs1+1
rs1

## Slide 31: pop：[rs1]→rd, rs1+1→rs1
WB ステージでレジスタに rd と rs1 の2つを書き込む必要がある
  ２つのレジスタが１つの命令により更新されている
  レジスタ・ファイルへの書き込みは，同時に２つはできない
データ・メモリ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
pop：[rs1]→rd, rs1+1→rs1
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル

## Slide 32: 構造ハザードの例３
使用資源の異なるステージ間のぶつかりでも起きる
  これまでの例は，同じステージ内で資源が足りない例
ld_inc [rs1]+1→rd のような命令があったとする
  rs1 の指すアドレスからメモリを読む
  読んだ値にさらに+１してから rd に書く
一見，資源は足りているようだが･･･
  レジスタの読み書きは１つずつしかない
  メモリも１カ所を読むだけ
  加算も１回行うだけ

## Slide 33: 構造ハザードの例３
ld_inc [rs1]+1→rd と add が連続した場合：
  ld_inc で，MEM ステージから読んだ値を加算しようとしても，
  そのサイクルは後続の add が演算器を使っているので使用できない
ld_inc
add
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 34: ld_inc [rs1]+1→rd と add が連続した場合
命令は EX ステージ以外では，演算器にはアクセスできない
  そうしないと，他の命令の EX ステージとかち合ってしまう
データ・メモリ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ld_inc [rs1]+1→rd
add

## Slide 35: 構造ハザードの解決方法
解決方法
  ハードウェアの増強
  時分割処理

## Slide 36: 解決方法１：ハードウェアの増強
ハードウェアを増強する
  mov [rs1]→[rs2]
    複数箇所のメモリを同時に読み書きできるように
  pop
    レジスタに２つ同時に書き込めるように
  ld_inc [rs1]+1→rd
    MEM ステージに専用の加算器を追加

## Slide 37: 解決方法１：ハードウェアの増強
利点：オーバーヘッドをいとわなければ，基本これで解決
欠点：回路規模が増える
  機能の増強量に比例した回路が必要
    なにも考えないで対応していくと，ものすごい数の回路になる
    例：ARM は全１６レジスタを一気にメモリに書ける命令がある
  機能の増強量に対して，線形より大きなオーダーで回路規模が 増える場合もある
    加算器などなら，増やした数の分だけ線形に回路が増える
    メモリやレジスタは，同時に読み書きできる数の２乗で回路が大きくなる性質がある

## Slide 38: 構造ハザードの解決方法
解決方法
  ハードウェアの増強
  時分割処理

## Slide 39: 解決方法２：時分割で処理
構造ハザードの原因：
  ハードウェア（の機能）が足りない
パイプラインを止めて，複数のサイクルをかけて処理する
  mov [rs1]→[rs2]
    メモリを読んだあと，次のサイクルで書きこむ
  pop
    １つレジスタに書いたあと，次のサイクルで書き込む
  ld_inc [rs1]+1→rd
    ld_inc が MEM で値を読んだら，次のサイクルで +1

## Slide 40: なぜパイプラインを止めるのか
上流を止めないと破綻する
  (；´∀｀) が複数サイクルをかけて仕事をしている場合， 命令はそこにとどまり続ける
  その間は上流をとめないと命令をおく場所がないし， 依存関係がまもられない
(*ﾟーﾟ) より下流は流れていっても，この場合は問題ない
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
(；´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ) ﾀｲﾍﾝﾈ
（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・) ｼｮﾎﾞｰﾝ
（つ つ
命令
命令
命令
命令
うるせぇ
命令ぶつけんぞ
もうしばらく
おまちください

## Slide 41: パイプラインを止めること
パイプラインを止めるとことを「ストール」や「インターロック」 という
  本や人によって，意味や使い方が微妙に統一されていない
  この講義では，以降はストールで統一

## Slide 42: ストールの動作
pop：１つレジスタに書いたあと，次のサイクルで書き込む
  WB1 と WB2 の２サイクルで書き込む
  WB2 の間は上流を全て止める
パイプライン・チャート上では上記のようになる
  止める原因の命令の下が全部右にずれる
  ずれた部分の空き（bb）を「バブル（bubble）」とよぶ
IF
ID
EX
MEM
WB1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
pop
WB2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
bb
bb
bb
bb
IF
ID
EX
MEM
WB
add
...
...
...
...
add 以降の全処理が
バブルで右に１つずれる
= １サイクル実行が 遅くなっている

## Slide 43: ストールの実現方法
回路的には，Write Enable（WE）つきの D-FF を使う
  WE が 0 のサイクルは書き込みが行われない
  ストールさせたい時は，そのステージの WE を 0 に
WE
WE

## Slide 44: WE つき D-FF の実現方法
たとえば D-FF とマルチプレクサで作れる
  WE が 1 の時は，左からきた入力を選んで書き込む
  WE が 0 の時は，その時の自分自身の出力を選んで書き込む
WE

## Slide 45: 非構造ハザード

## Slide 46: もくじ
構造ハザード：ハード資源の不足に起因
  構造ハザードとはなにか？
  その解決方法
非構造ハザード：バックエッジに由来
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 47: バックエッジとは：逆方向（右から左）にいく信号
バックエッジがあるため，命令を単純に流せない場合がある
  工場のラインのように，一方向に流せない
ALU
PC
加算
4
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
2. 分岐結果の PC への反映
制御ハザードの原因
演算やロードの結果の書き込み データハザードの原因

## Slide 48: データ・ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
レジスタ・ファイルへのアクセス
  演算の入力は ( ´∀｀) の人がレジスタ・ファイルから読み出す
  演算の結果は( ´・ω・) の人がレジスタ・ファイルに書き込む
命令メモリ
レジスタ・ファイル
ALU
a++
a++
b=a+1
c=b-1
d=c+2
e=…
…
書きます！
読みます！

## Slide 49: データ・ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
直前の命令の結果を使う命令が現れた場合：
  ( ´∀｀) の人が b=a+1 の結果を読もうとしても，
  (*ﾟーﾟ) の人がまだ計算中でレジスタ・ファイルに b が書けていない
  ( ´・ω・) の人が計算結果をかけるのはさらに次のサイクル
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
b=a+1
c=b-1
...
…
...
計算中･･･
b ください
b=a+1
c=b-1
...
まだｂ書けないよ

## Slide 50: データ・ハザード
I0 の WB が終わるまで，その結果はレジスタに書き込まれない
  I4 までは，その値がレジスタから得られない
  ID ステージでレジスタを読むため
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1
I2
I3
I4
WB

## Slide 51: データ・ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  フォワーディング

## Slide 52: １．ストール
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
直前の命令の結果を使う命令が現れた場合：
  ( ´・ω・) の人が計算結果をレジスタに書くまで， ( ´∀｀) の人と上流のラインを止める
  間にバブル（何もしないステージ）が入る
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
b=a+1
c=b-1
...
…
...
休憩中
b まちます
b=a+1
c=b-1
...
ｂを書くまで待って

## Slide 53: １．ストールさせる
I0 の WB が終わるまで，後続の命令を遅らせる
  I1 の ID が，I0 の WB の右にくるまでストール
  I1 は I0 の結果を使える
欠点：プログラムの実行がとても遅くなる
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1
I2
I3
I4
WB
bb
bb
bb

## Slide 54: 2. 遅延スロット（なにもしない）
∧∧
(,,ﾟДﾟ) ｲｲﾉｶｿﾚ･･･
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀) ｼﾖｳﾃﾞｽ
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
直前の命令の結果を使う命令が現れた場合：
  ( ´∀｀) の人は，その時レジスタ・ファイルにある b を気にせず読んでしまう
  ２つ前の命令の結果の b が読めてしまう
    そう言う仕様ということにする
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
b=...
... b=a+1
c=b-1
…
...
計算中･･･
古い b が 見えてるけど
気にしない
b=a+1
c=b-1
...
まだｂ書けないよ
...
b=

## Slide 55: 2. 遅延スロット（なにもしない）
ここに I0 の結果を使わない命令を入れれば，性能低下はない
  この直前の命令の結果が見えない部分を「遅延スロット」と呼ぶ
    この図では，遅延スロットが３命令分ある
    それらは I1, I2, I3 は I0 の結果を使っていないので問題無い
  遅延スロットへの命令挿入はコンパイラががんばる
  人力でアセンブリ言語でがんばることもある
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: add x4+1
I2: sub x7-1
I3: and x8&1
I4: and x1&1→x1
WB

## Slide 56: NOP の挿入
もしそのような命令がない場合，
  NOP（No Operation）と呼ぶ何もしない命令をいれる
  これもコンパイル時にいれておくる必要がある
上の例は，x1 に１を足した結果を使う以外の処理がなかった場合
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: NOP
I2: NOP
I3: NOP
I4: sub x1-1
WB

## Slide 57: 遅延スロットの利点
利点：
  なにもしないので，ハードは最も単純
  並列にできる命令があれば，性能も下がらない

## Slide 58: 遅延スロットの欠点
欠点：「仕様」なので，一度決めると変えられない
  後からパイプラインの段数や構造を変えると互換性がなくなる
    クロックをあげるために，段数を増やせない
  複数の命令を同時処理しようとしたときにも互換性がなくなる
  MIPS では遅延スロットが１命令分，仕様として存在
    互換性のためにこれを忠実に再現するため後年は逆に複雑化
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
２命令同時処理すると，遅延スロットが増える

## Slide 59: 遅延スロットの欠点２
欠点２：並列してできる命令が常にあるとは限らない
  NOP を入れるしかなくなる
  実質ストールしてバブルを入れるのと同じになってしまう
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: NOP
I2: NOP
I3: NOP
I4: sub x1-1
WB
IF
ID
EX
MEM
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: sub x1-1
WB
bb
bb
bb

## Slide 60: データ・ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  フォワーディング

## Slide 61: フォワーディング
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
フォワーディング（バイパスとも呼ぶ）
  (*ﾟーﾟ) の人が，次のサイクルに自分の計算結果を即座に使えるよう，手元にも結果を置いて使う
  ( ´∀｀) がレジスタ・ファイルから読んできた値は必要に応じて捨てる
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a=a+1
b=a-1
c=a+2
e=…
…
a=a+1
b=a-1
c=a+2
次の b=a-1 では今の結果を 直接使いましょ

## Slide 62: フォワーディングの回路
演算器の結果を，フィードバック
  レジスタ・ファイルからの読み出し結果と選択して入力に
データ・メモリ
4
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 63: フォワーディングの利点
利点：
  依存関係がある命令が連続できてもパイプラインを動かし続けられる
  バブルを発生させることがない

## Slide 64: ロードについては，完全に解決はできない
ロードではデータ・メモリを読むまでその値は取れない
  次の命令は，MEM より後に EX がこないといけない
    I1 は，I0 のロード結果が見えない
  この部分はストールや遅延スロットでなんとかすることがおおい
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1
I2
I3
I4
WB

## Slide 65: 制御ハザード
構造ハザード
非構造ハザード：バックエッジに由来
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 66: 分岐命令の処理と制御ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
「if a > 0」の結果は最終段の ( ´・ω・) の人まで反映出来ない
  先頭は次に a=a+1 と a=a-1 のどちらを取り込めばいいのかわからない
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
命令メモリ
次どうすんねん

## Slide 67: 制御ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  上記は基本的にデータ・ハザードと同様にして適用できる
    ただしフォワーディングは，制御ハザードでは意味的に無理
  分岐予測による投機実行

## Slide 68: 分岐予測
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
動作
  「if a > 0」の結果を予測して，命令を取り込む
    前回はこっちに行ったので，次もこっちに違いないとかで予測
  あとから予測が正しいか確認する
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
a=a-1
わいの予想では else や
ほんまかいな
後でたしかめるで
ｳｿｸｻｰ
ﾎﾝﾄｶﾅｰ
ﾏﾁｶﾞｲﾅｲ

## Slide 69: 分岐予測ペナルティ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
予測が間違っていた場合，以降の処理を 取り消してやり直す
この図では，無駄になるのは3命令分
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
a=a-1
a=a+1 からやりなおしや！
間違っとるがな
…
…
ﾓｳﾔﾀﾞ
ﾏｼﾞﾃﾞ

## Slide 70: 大規模な高性能プロセッサの場合
取り消しは最悪数十命令以上に
  Apple の M4P という CPU だと 10命令同時 × 10数段
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
どうしてこうなった
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
if …
やってしまいましたなぁ

## Slide 71: 分岐予測のアルゴリズム
André Seznec 先生が作った TAGE という予測器が 現在最も予測精度が高いと言われている
  A. Seznec and P. Michaud. A case for (partially)-tagged geometric history length predictors, Journal of Instruction Level Parallelism (http://www.jilp.org/vol8), 2006
  写真 は https://team.inria.fr/pacap/members/andre-seznec/ より
Championship Branch Prediction と言う大会がある
  分岐予測は，この大会で出た様々なアイデアを元に発展してきた
  Seznec 先生がもうずっと優勝し続けてる
  今年は久々に開催されるので，塩谷も挑戦

## Slide 72: パイプライン化の限界
速度が上がらなくなる理由：
  回路的な理由による周波数向上の限界（前回の講義）
  アーキテクチャ的な理由（ハザード）による実効性能の限界

## Slide 73: アーキテクチャ的な理由による実効性能の限界
バックエッジがないパイプライン
  （回路的な限界にあたるまでは
  パイプライン段数を増やせば増やすほど性能（周波数）が上がる
バックエッジがあるパイプライン
  パイプライン段数を増やすと，
    周波数そのものは上がる・・・が，
    場合によって，命令を処理できる実効的な速度が落ちる
    特に分岐予測ミス・ペナルティによる性能低下が大きい

## Slide 74: 余談：実際の CPU のパイプライン段数
現在は大体１５～２０段
Intel Pentium4 （Prescott）３１段
  2004年発売で 3.8 GHz
  おそらく，歴史上最大の段数
    熱くなりすぎ & 性能が出ずで，この後ステージ数は減少
AMD Zen：１９段
  2017年発売で 4.2GHz

## Slide 75: Sony/IBM/東芝 Cell (SPE) Cell Broadband Engine Architecture and its first implementation—A performance view より

## Slide 76: AMD JAGUAR "JAGUAR” AMD’s Next Generation Low Power x86 Core より

## Slide 77: ARM Cortex-A15 Exploring the Design of the Cortex-A15 Processor ARM’s next generation mobile applications processor より

## Slide 78: まとめ
構造ハザード：ハード資源の不足に起因
  構造ハザードとはなにか？
  その解決方法
非構造ハザード：バックエッジに由来
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 79: 課題 6
RISC-V の「add x1←x2,x3」命令を２進数で表記すると以下の通りとなる 0000000 00011 00010 000 00001 0110011 （rd←rs1,rs2 として考える）
  (1) 上記を sub x1←x2,x3 に書き換え，２進数と１６進数の双方で表記せよ
  (2) 上記を add x2←x3,x4 に書き換え，２進数と１６進数の双方で表記せよ
  (3) 上記を addi x1←x2,16 に書き換え，２進数と１６進数の双方で表記せよ
第３回目の講義および次のページの仕様を参考にすると良い

## Slide 80: RISC-V の 基本整数命令
概要
  加減算，論理演算， ロード・ストア， 即値，分岐とジャンプなど
  各命令は 32bit 幅
画像は下記より The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

## Slide 81: 提出方法
以下を提出：
  課題 ６：
    提出は Moodle の「課題６」のところからお願いします
  感想や質問：
    「感想や質問」のところに投稿してください
    わからない場所がある場合，具体的に書いてもらえると良いです
提出締め切り
  次回講義開始まで
注意：
  課題の出来は，ある程度努力したあとがあれば良しです
    必ずしも正解していなくても良いです
  課題は成績の判定にかなり使われます
    仮に課題を一度も出さなかった場合， 期末試験だけ受けてもまず通らないと思います

## Slide 82: 質問や感想など

## Slide 83: 質問や感想など
また、コンピュータの内部は回路であるので、講義で何か電子回路を自分で組んで何かやる実験をしたいなとふと思いました。（昔、電気通信大学の高校生向けプログラムでやって、面白かったことを思い出した。)
  うちの研究室内の CPU を実際につくる演習です：
    https://github.com/shioya-lab/cpu-exercise
    もともとは名古屋大学の３年生むけ学生実験でした
    大半はシミュレーションで実施するので，手元の PC で出来るはず
    Mac の場合はちょっとめんどくさいかも
      本当にやりたい人がいたら相談してください

## Slide 84: 質問や感想など
今回の講義資料がダウンロードできずとても閲覧しにくかったのでMoodleでの講義資料の掲載を検討していただけると幸いです。
  ちょっとわかりづらいかもですが，ダウンロードできるはずです

## Slide 85: 質問や感想など
今回の課題もより一層テストが不安になりました。

## Slide 86: 質問や感想など
パイプライン段数を増やしていっても無限に早くなるわけではないというのを聞いて、どこかで聞いた「プログラマーの数を増やせば反比例でプログラム作成にかかる日数が短くなるわけではない」という話を思い出した。

## Slide 87: 質問や感想など
パイプライン方式では、仮想的にラインを複数同時に扱うために、コストやスペースが多く必要になったりしないのでしょうか。

## Slide 88: 質問や感想など
講義資料39ページのような図は飽きるほど書いたことがあるのですが、課題であるようなP型、N型で作られるNANDゲートは見覚えがないので課題があっているか不安です。

## Slide 89: 質問や感想など
コンピュータに使われているようなCPUは3,4個並行して処理しているとのことですが、それは高速に3,4個の処理を順番に行なっているのですか？

## Slide 90: 質問や感想など
コンデンサーを高校物理で習っていたが、ここで使われるとは思わなかったです。習ってる時は何を習っているのか、これがなんの役に立つのかもわからなかったのですが、確かに初見でこれをやるよりは前提知識があるので高校で物理を選択していてよかったです。

## Slide 91: 質問や感想など
大学に入学したばかりの頃、パソコンを購入する際に「クロック周波数」という項目があるのを見かけましたが、そのときは意味が分からず、特に気にせず選んでいました。
今回の授業でパイプライン化やクロック周期、クロック周波数について学ぶ中で、あのときのクロック周波数はこのことだったのか、と気づき、とても興味深く感じました。

## Slide 92: 質問や感想など
今回の内容はかなりすんなりと理解できました。ようやく去年勉強したこととこの授業で学んだことが身についてきた感じがします(涙)

## Slide 93: 質問や感想など
最後に紹介されていたゲームをやりたいと思ったのですが日本語版がなくて怖気付きました。
  たぶん，英語がそんなにわからなくても大丈夫だと思う

## Slide 94: 質問や感想など
課題を取り組む中で思ったのですが、P型とN型がどちらも閉じていて直列の時の値はどうなりますか？また、有り得ない組み合わせかたはありますか？
  どちらも閉じる状態が生じないように回路を組みます
  =どちらも同時に閉じる状態があるなら，何か間違ってる

## Slide 95: 質問や感想など
パイプライン化では１つのステージで問題が起きて処理が完了されなくなった時、すでにそのステージを超えている命令の処理もラッチによって止まってしまうのは問題にならないのかなと思いました。(例えば命令I1のIFでの処理が止まった時すでにIDのステージにある命令I0の処理も止まってしまうみたいな)

## Slide 96: 質問や感想など
パイプラインの段数を増やすことと速度の関係が、アキレスと亀の問題みたいだと思った。

## Slide 97: 質問や感想など
パイプライン化の話が難しく、雰囲気を掴む程度しかできませんでした。今後の課題や授業を通して、少しずつ理解していけるといいなと思います。

## Slide 98: 質問や感想など
P型/N型リレーについて、前回理解した気になっていたのですが、実際に今回の課題を解いたことで、自分が理解していない部分が見えてきたので良かったです。課題をやることでやっと理解するという事が多く、演習問題のようなものがあれば解きたいなと思うので、この授業の内容と合った問題が載っている本やサイトがあったら教えていただけると幸いです。
  とりあえず講義のページにある演習問題をやってみてください

## Slide 99: 質問や感想など
今回の課題のようなP型/N型リレーを使って書く問題の場合、スイッチのオンオフは、好きな入力例(例えば入力aが1で入力bが0)を選んで書いていいのでしょうか？

## Slide 100: 質問や感想など
レイテンシとスループットについての話を聞いた時は、他の授業でパイプライン化について学んだ際にパイプライン化はただ処理を速くするものという認識をしていたため、レイテンシは短くならないどころか逆にやや延びることもあると知って驚いた。
また、パイプライン化によって、一続きの処理における処理時間は長くなることがあるが命令数に着目すると単位時間当たりの処理命令数が増えるということは、処理する命令が多くなるにつれてパイプライン化の効果は現れやすくなり、より効果的な手段であると言えるようになるということなのかと疑問に思った。

## Slide 101: 質問や感想など
ただ、私は知識が浅く、シングル・サイクル・プロセッサの動作の説明が漠然としか理解できなかったので、もう一度調べながら復習しようと思います。

## Slide 102: 質問や感想など
課題５のような問題について、スイッチの開閉状態は真理値表のうちどの行を表す状態で書いても良いのでしょうか。普通この行で書くというような基本はありますか？
  どれかの行に対応していれば，それで良いです

## Slide 103: 質問や感想など
数字をレジスタに入れるか数字のまま書くかによって何か違いは出るのでしょうか。どちらに統一した方がよいなどのルールはあればご教示いただきたいです。
  数字のまま書く（即値）と命令数が減るので楽です
  プログラム中で計算される値は即値に出来ないので注意

## Slide 104: 質問や感想など
第4回課題について、Bに0を代入する必要があるのはなぜですか。最後の行で、A＞0としてはいけないのですか。

## Slide 105: 質問や感想など
命令パイプラインを見ていて、カエルの合唱の輪唱をしているようだと感じた。ラッチによってそれぞれの仕事が溜まったり、滞ったりしないようにするという仕組みは、興味深かった。人間の工場ラインと似ているような部分も多く、理解しやすかった。

## Slide 106: 質問や感想など
パイプライン化において、作業する人の分だけ処理が高速になるという話がありましたが、高速化の程度は何を基準にしてはかられているのか疑問に感じました。 というのは、第５回の資料の15ページの図を見ると、パイプライン化しなかった場合は1人で製品を全て作っているためトータルでステージ12個分の時間がかかり、パイプライン化した場合は製品を作るプロセスを4つのステージに分けて4人で作業を並行して行なっていてトータルではステージ6個分の時間がかかっています。結果、作業する人数は4倍になりましたが、同じ量の製品を作り終えるまでにかかった時間は2倍になっています。このとき、パイプライン化によって性能が2倍に向上したという認識でいいのでしょうか。それとも、時間以外の何かしらの基準に基づいて処理の速度が何倍になったかを決めているのでしょうか。
  製品の個数が少ないときは「レイテンシ」が見えてしまう
  無限個の製品を作ったときを考えると「スループット」が何倍になったのかがわかる

## Slide 107: パイプライン化による性能向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
製品
製品
製品
製品
製品
製品
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ

## Slide 108: 質問や感想など
期末試験について、どのような形式で問題が出題されるのかなどを予め把握できた方が勉強しやすいように感じるので、過去問や出題例などを提示していただけるとありがたいです。
  基本的に課題と演習問題が解けるようになっていれば大丈夫です

## Slide 109: 質問や感想など
期末テスト対策としてどんな練習をすれば今回の課題のような論理ゲートをスラスラかけるようになるでしょうか？やはり色々な論理ゲートを調べて覚えることでしょうか？

## Slide 110: 質問や感想など
先生が授業で紹介されていた「実際のCPUを実行した場合のパイプライン」について、今まで簡略化されたものしか見たことがなかったので興味深かったです。なお、色付けされているのは、見やすいように後から先生が編集したものなのかどうか気になりました。
  https://github.com/shioyadan/Konata
  これは私が作ったツールで，こう言う色を出すようにしています
    結構いろいろな会社で開発に使われています

## Slide 111: 質問や感想など
今回の授業のスライドはアニメーションでとてもわかりやすかったです。そこはかとなく時代を感じるアスキーアートも可愛かったです。
余談ですが、スライドの絵文字芸に癒されています。
資料の猫が可愛くて分かりやすかったです
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ