## Slide 1: 塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp) 東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
コンピュータ アーキテクチャⅠ 第６回

## Slide 2: 質問や感想など
気が早いかもしれませんが、期末テストの日程は7/31(月)ですか？

## Slide 3: 質問や感想など
iPadやスマホで資料を開いた時、スライドが見切れないようにする方法はありますか？
  Adobe Acrobat や 365 のビューアを使えば問題無いように思う

## Slide 4: 質問や感想など
論理回路が苦手です...。途中から何をやっているか分からなくなってきます
  どこから分からなかったか，書いてもらえると

## Slide 5: 質問や感想など
今回の授業ではD-FFの動作のあたりが難しいように感じました。
D-FFの説明に出てくるマルチプレクサとインバータがよく分からなくなってしまったのですが、NOTゲートがインバータで、マルチプレクサの選択によりNOTゲートが実現されているということでしょうか。

## Slide 6: 質問や感想など
リレーは前後の電位によってONかOFFか変わるので描く時はスイッチの開いている閉じているは適当という認識でよいのでしょうか。何かオーソドックスな表記の仕方があったりしますか。
  わかれば，別に適当で良いです

## Slide 7: 質問や感想など
ゲートを構成する際に直列回路を並列回路のどこに接続するかで悩んだのですが、接続する位置によって実際の処理などに違いが出ることはあるのでしょうか。

## Slide 8: 質問や感想など
マリオメーカーの例で、ANDゲートが簡単に作れることが理解できました。（マリオメーカーのANDゲートはそんなに実用的だはないですね、、、）

## Slide 9: 質問や感想など
ステージの長さが一部分だけ長くなってしまった場合はどのように改善されるのでしょうか？

## Slide 10: 質問や感想など
命令パイプラインを実際に使って作業時間を短縮している具体例などはありますか？

## Slide 11: 質問や感想など
for文のアセンブリ言語を活かして書こうと思いましたが、場合分けがLABEL1.2でいいのか分かりません。あと、メモリの振り分けもよく分かりません。

## Slide 12: 質問や感想など
（パイプライン化について）直感では一続きの処理が始まってから終わるまでにかかる時間が短くなりそうだと感じていたため、短くならずむしろ長くなるかもしれないということを知り、驚きました。説明で理解できたものの、直感とは異なるなと思いました。

## Slide 13: 質問や感想など
パイプライン化に限界があるとのことでしたが、実際何段くらいパイプライン化できるのでしょうか。
パイプラインの段数は、無限にはできないという話がありましたが、実際の場面ではどのように決められているのか気になりました。
パイプライン化の限界があることが分かりましたが、具体的に何段階くらいが限界なんですか？

## Slide 14: 質問や感想など
ステージ間のDFF回路同士はどのように繋がっていないといけないのでしょうか、誤差は大きくならないのでしょうか。

## Slide 15: 質問や感想など
ファストフードの店も、商品を作るときにパイプライン全体の一番遅い人に合わせて動きます。

## Slide 16: 質問や感想など
課題5.1について、分岐命令bを使って飛んだところの1行だけ命令を実行してくれるのか、それともC言語の繰り返しのようにそれ以下の命令を全て実行するのかどちらですか。
  分岐命令とは「PC を書き換える命令」

## Slide 17: 質問や感想など
パイプライン化の効果のレイテンシとして、原理的には短くならない理由がわかりませんでした。フリップフロップが入るとしても、全工程を同時に行なっているから、少しは短くなると思いました。（スライドの66では短くなっているように見えました。）

## Slide 18: 「レイテンシ」と書いている部分 = １つの命令の処理開始から終わりまで は， パイプライン化により伸びている
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
レイテンシ
レイテンシ

## Slide 19: 質問や感想など
CPUはキーボード操作など割り込み処理していますが、その処理のためにクロック周波数の異なるD-ff回路を複数搭載しているのですか？

## Slide 20: 質問や感想など
ラッチが開くまでの時間が、長くかかっているステージに合わせられるということは、極端な話、レイテンシがどんなに短くてもどこかのステージに極度に時間のかかる命令だとパイプライン化する前よりも時間がかかってしまうということでしょうか。

## Slide 21: 質問や感想など
特定のユニットで仕事をしている間，他の部分は遊んでいるとありましたが、具体的に何をしているのかは我々にはわからないのでしょうか

## Slide 22: 質問や感想など
今ちょうどデスクトップPCを買おうと思っているのでCPUの話やクロックの話は選ぶ参考になります。
回路の話とプログラムの話はそれぞれなんとなくわかるのですがなかなか回路をプログラミングするというイメージがつきません

## Slide 23: 質問や感想など
一つの命令のみが極端に時間がかかる場合、その長さ分でラッチで区切ると１サイクルがすごく長くなってしまうと思うのですが、そういう場合はどのようにすれば良いのでしょうか？
  その命令が出現するのが稀な場合は，その命令が出てくる時だけパイプライン全体を止めてその命令の結果が出るのを待ちます
  除算とかはそうなっていることが多い

## Slide 24: 質問や感想など
質問：ステージをどこで切るかによって効率化が図られているということでしたが、その切り方は事前に決められているのでしょうか？それとも実際の作業も進み方に合わせて逐次調整されているのでしょうか？

## Slide 25: 質問や感想など
D-FFの動作について、ループが形成されると値を記憶することができるとおっしゃっていたと思うのですが、どのように値を記憶しているのかわからなかったの教えていただきたいです。

## Slide 26: 課題の解説

## Slide 27: 課題 5.1
第１回の講義資料を参考に，以下の if 文をアセンブリ言語で書け
  使用する命令セットは第２回の講義資料のものに準じる
  変数 i はメモリのアドレス 0x100 に割り当てられているものとせよ
  変数 i の初期値は任意（「...」）とせよ
  変数 j は任意のレジスタに割り当てて良い
1: i = ...; 2: j = 2; 3: if (i > j) { 4: i = i + 1; 5: } 5: else { 6: i = i - 1; 7: }

## Slide 28: 課題 5.1
1: i = ...; 2: j = 2; 3: if (i > j) { 4: i = i + 1; 5: } 5: else { 6: i = i - 1; 7: }
li 0x100→A // i のアドレス 0x100 ld (A)→B // i の値をメモリから読む li 2→C // j の値を即値で設定
b B>C LABEL1 // B>C なら LABEL1 に飛ぶ
sub B-1→B // else 節の i = i - 1
j LABEL2 // LABEL2 に飛ぶ
LABEL1: //
add B+1→B // then 節の i = i + 1
LABEL2:
st B→(A) // i をメモリに書き戻す

## Slide 29: 課題 5.2
第４回の講義資料を参考に，P型/N型リレーを使って以下を構成せよ
  2入力 NOR ゲート
  3入力 NAND ゲート
a | b | o
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
a | b | c | o
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
2入力 NOR の真理値表
3入力 NAND の真理値表

## Slide 30: NOR （上が直列，下が並列）
G
S
D
G
S
D
a
b
a
b
o
GND
VDD
G
D
S
G
D
S
a | b | o
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2入力 NOR の真理値表

## Slide 31: 3入力NAND
G
S
D
G
S
D
a
b
a
b
GND
VDD
VDD
G
D
S
G
D
S
G
S
D
c
c
VDD
G
D
S
o
a | b | c | o
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
3入力 NAND の真理値表

## Slide 32: 前回の振り返り

## Slide 33: 記憶素子の原理
記憶の実現方法：
  ２つの NOT ゲート（インバータ）をループさせた回路により実現
  以下の２通りの安定状態がある
    これのどっちになっているによって，1 bit の情報を記憶
1
0
1
0

## Slide 34: D ラッチの回路
d
q
d
q
構造：マルチプレクサが入ったインバータのループ
  ここではマルチプレクサを切り替えスイッチとして説明
  クロックの立ち上がりのたびに，スイッチが切り替わる
  d の値をループに取り入れ，取り入れた値が q から出力される
d に入った値
を反転して通す
1
1
0
1
1
0
1
d
0
1
0
q
直前に d に入って 値でループ構成
d の値が変わって も q の出力は 0 の まま

## Slide 35: D-FF の回路
d
q
clock = 0
d
q
clock = 1
構造：D ラッチを2つ繋げたもの
  D ラッチ１つだと，半周期は d に入った値が反転して素通しするので使いにくい
  ２つ直列に繋げて素通しの期間をなくす
立ち上がり
立ち下がり

## Slide 36: 工場のラインを考える（再）
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
実際の工場：複数の製品を同時に流す
  各工程を並列して処理することによりスループットを向上
これが 命令パイプライン
製品
製品
製品
製品
製品

## Slide 37: パイプライン・ラッチのイメージ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
各人の作業が終わっても，ラッチが開くまでは次の人に製品を送れない
  複数ステージ間で信号が混じるのを防ぐ
  指定された時間までラッチでドアを開かなくするイメージ？
製品
製品
製品
製品
もう終わったから次のに
取りかかりたいんだけど
そんなに 仕事がほしいか
ラッチがあくまで
待ちましょう
ﾏｯﾃﾏｯﾃ
ｿｳｶｿｳｶ

## Slide 38: パイプライン化（オーバーラップ）の実現方法
  各ステージの間に，D-FF（オレンジの四角）をいれる
    WB の書き込みについては，レジスタ・ファイル自体が クロックに同期して書き込みが行われるので D-FF は不要
  各ステージの処理が早く終わっても，次のクロックまでは D-FF で 信号の伝搬を止める
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 39: パイプライン化による性能（スループット）向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 40: パイプライン化の意味
パイプライン化の効果：
  スループットの向上
  = 単位時間あたりに処理できる命令の数の増加
  = 動作クロック周波数の向上
これらは同じ事を言い換えてるだけ

## Slide 41: パイプライン化の限界
パイプライン段数を増やしていけば，どこまでも速くなるのか？
  ならない
理由：
  回路的な理由による周波数向上の限界
  アーキテクチャ的な理由（ハザード）による実効性能の限界
∧＿∧
（ ・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| 社長 |／
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
製品
製品
製品
製品
ひょっとして･･･ 無限に
速くできるんじゃね！？
ｵｲﾔﾒﾛ
ﾑﾘﾑﾘ
ﾔﾒﾃ
💡
ﾋﾗﾒｲﾀ！
ﾃﾝｼｮｸﾀﾞ

## Slide 42: ハザード

## Slide 43: ハザード（hazard）
パイプラインがうまく動作しないこと
  パタヘネ（教科書）の定義だと， 「パイプラインにおいて次のサイクルに次の命令を実行できないこと」
ハザードの種類：
  構造ハザード
  非構造ハザード
    データ・ハザード
    制御ハザード

## Slide 44: もくじ
構造ハザード：ハード資源の不足に起因
  構造ハザードとはなにか？
  その解決方法
非構造ハザード：バックエッジに由来
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 45: 構造ハザード

## Slide 46: 構造ハザード
ハード資源の不足により，パイプラインがうまく動作しないこと
工場のラインの例を使って説明

## Slide 47: 工場のライン
∧∧ ﾊｻﾐ
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ✂
∧＿∧ ﾊﾝﾏｰ
( ´∀｀)
（つ つ🔨
∧∧. ｽﾊﾟﾅ
(*ﾟーﾟ) （つ つ🔧
∧＿∧ ﾊｺﾂﾞﾒ
( ´・ω・) （つ つ📦
各ステージの担当者は製品が流れるまでの間に一定の仕事ができる
  はさみで紙を１枚切る
  ハンマーで釘を１本打つ
  スパナでねじを１個しめる
  箱に製品を１つ入れる
製品
製品
製品
製品
製品

## Slide 48: 釘の本数の変更
∧∧ ﾎﾎｳ
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ✂
∧＿∧
( ；´∀｀)
（つ つ🔨
∧∧. ｱﾝｾﾞﾝﾈ
(*ﾟーﾟ) （つ つ🔧
∧＿∧ ﾌｰﾝ
( ´・ω・) （つ つ📦
製品の安全対策のために釘の本数が１本から２本に
  しかし，ハンマーを持っている釘打ち担当は単位時間に１本しか打てない
製品
製品
製品
製品
∧＿∧
（ ・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| 社長 |／
今日から釘打ちは １本じゃなく２本！
ｱﾝｾﾞﾝﾀｲｻｸ！
１本で限界なんですが

## Slide 49: 釘打ちの人のところで構造ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ✂
∧＿∧
( ；´∀｀)
（つ つ🔨
∧∧. ﾋﾏﾀﾞﾜ
(*ﾟーﾟ) （つ つ🔧
∧＿∧ ﾃﾝｼｮｸｼﾖｳ
( ´・ω・) （つ つ📦
２人目 ( ；´∀｀) の人は単位時間に１本しか打てない
  ラインは一番遅い人に合わせて動く（前回の講義より）
  そこで２本打つまでライン全体が止まる
  全体の速度がそこで決まってしまう
∧＿∧
（ ；・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| 社長 |／
なんか製造数が
がた落ちしたな
ﾅﾝﾃﾞｶﾅ
あと１本うつから待って
はよせんか
製品
製品
製品
製品

## Slide 50: 増員による構造ハザードの解消
∧∧ ﾖｹｲﾅｺﾄｦ
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ✂
∧＿∧ ﾜｰｲ
( ´∀｀)
（つ つ🔨
∧∧. ｲｿｶﾞｼｲ
(*ﾟーﾟ) （つ つ🔧
∧＿∧ ｼﾝﾄﾞｲ
( ´・ω・) （つ つ📦
１人増やして緑のステージで単位時間に２本の釘が打てるように
  これがハード資源の追加による構造ハザードの解消
  ただし，追加しただけ経費がかかる
    （ハードだとその分複雑になって電力を食う
∧＿∧
（ ・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| 社長 |／
増員しました
ｹｲﾋｶﾞ･･･
２人で２本打とう！
製品
製品
製品
製品
∧＿∧
（ ´Д｀） ｺﾝｺﾞﾄﾓﾖﾛｼｸ
（つ つ 🔨
１本受け持ちます

## Slide 51: 注意
あくまで資源が足りない（=人員を増やせば解決する）場合についてのみ，構造ハザードという
「釘打ちの本数が追加」は構造ハザード
  本数が増えてもそれぞれ並列に打てる
  ステージの人員を増やせば解決できる
「釘打ちの後に釘の頭のヤスリ磨きを追加」は構造ハザードではない
  釘打ちとヤスリがけは作業に依存関係がある
  ステージの人員を増やしても速くはできない
  この場合はパイプライン段数を増やせば解決できる

## Slide 52: コンピュータにおける構造ハザード
ハード資源：
  演算器（FU），レジスタ・ファイル，メモリ など
構造ハザード：
  ハード資源の不足により，パイプラインがうまく動作しないこと
  いくつかの例を使った説明，解消方法について解説

## Slide 53: 構造ハザードの例１：メモリ間 mov
例１：仮に mov [rs1]→[rs2] のような命令があったとする
  rs1 で指定されるアドレスのメモリの値を読んで，
  rs2 で指定されるアドレスのメモリに書き込む
実際に，x86 にはこのような命令がある

## Slide 54: mov [rs1]→[rs2] // [rs1]→[rs2] へのコピー
ある１つのサイクルにメモリを「読んで」「 書く」必要がある
  しかし，データ・メモリのアドレスの口は1つしかない
  MEM ステージでデータ・メモリの読みと書きが同時にできない
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
mov [rs1]→[rs2]

## Slide 55: 構造ハザードの例２：push/pop
x86 や ARM ではスタック操作のための push/pop 命令がある
  push：rs1-1→rd, r2→[rd]
    スタック・ポインタ（が入ってるレジスタ）をデクリメントし，
    それをアドレスにしてメモリに値を書き込む
  pop：[rs1]→rd, rs1+1→rs1
    スタック・ポインタをアドレスにして値を読む
    スタック・ポインタをインクリメント
rs1-1 →
rs1 →
値
値
Push
Pop
rs1+1
rs1

## Slide 56: pop：[rs1]→rd, rs1+1→rs1
WB ステージでレジスタに rd と rs1 の2つを書き込む必要がある
  ２つのレジスタが１つの命令により更新されている
  レジスタ・ファイルへの書き込みは，同時に２つはできない
データ・メモリ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
pop：[rs1]→rd, rs1+1→rs1
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル

## Slide 57: 構造ハザードの例３
使用資源の異なるステージ間のぶつかりでも起きる
  これまでの例は，同じステージ内で資源が足りない例
ld_inc [rs1]+1→rd のような命令があったとする
  rs1 の指すアドレスからメモリを読む
  読んだ値にさらに+１してから rd に書く
一見，資源は足りているようだが･･･
  レジスタの読み書きは１つずつしかない
  メモリも１カ所を読むだけ
  加算も１回行うだけ

## Slide 58: 構造ハザードの例３
ld_inc [rs1]+1→rd と add が連続した場合：
  ld_inc で，MEM ステージから読んだ値を加算しようとしても，
  そのサイクルは後続の add が演算器を使っているので使用できない
ld_inc
add
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 59: ld_inc [rs1]+1→rd と add が連続した場合
EX ステージ以外では，演算器にはアクセスできない
  他の命令が使っている可能性がある
データ・メモリ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ld_inc [rs1]+1→rd
add

## Slide 60: 構造ハザードの解決方法
解決方法
  ハードウェアの増強
  時分割処理

## Slide 61: 解決方法１：ハードウェアの増強
ハードウェアを増強する
  mov [rs1]→[rs2]
    複数箇所のメモリを同時に読み書きできるように
  pop
    レジスタに２つ同時に書き込めるように
  ld_inc [rs1]+1→rd
    MEM ステージに専用の加算器を追加

## Slide 62: 解決方法１：ハードウェアの増強
利点：オーバーヘッドをいとわなければ，基本これで解決
欠点：回路規模が増える
  機能の増強量に比例した回路が必要
    なにも考えないで対応していくと，ものすごい数の回路になる
    例：ARM は全１６レジスタを一気にメモリに書ける命令がある
  機能の増強量に対して，線形より大きなオーダーで回路規模が 増える場合もある
    加算器などなら，増やした数の分だけ線形に回路が増える
    メモリやレジスタは，同時に読み書きできる数の２乗で回路が大きくなる性質がある

## Slide 63: 構造ハザードの解決方法
解決方法
  ハードウェアの増強
  時分割処理

## Slide 64: 解決方法２：時分割で処理
構造ハザードの原因：
  ハードウェア（の機能）が足りない
パイプラインを止めて，複数のサイクルをかけて処理する
  mov [rs1]→[rs2]
    メモリを読んだあと，次のサイクルで書きこむ
  pop
    １つレジスタに書いたあと，次のサイクルで書き込む
  ld_inc [rs1]+1→rd
    ld_inc が MEM で値を読んだら，次のサイクルで +1

## Slide 65: なぜパイプラインを止めるのか
上流を止めないと破綻する
  (；´∀｀) が複数サイクルをかけて仕事をしている場合， 命令はそこにとどまり続ける
  その間は上流をとめないと命令をおく場所がないし， 依存関係がまもられない
(*ﾟーﾟ) より下流は流れていっても，この場合は問題ない
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
(；´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ) ﾀｲﾍﾝﾈ
（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・) ｼｮﾎﾞｰﾝ
（つ つ
命令
命令
命令
命令
うるせぇ
命令ぶつけんぞ
もうしばらく
おまちください

## Slide 66: パイプラインを止めること
パイプラインを止めるとことを「ストール」や「インターロック」 という
  本や人によって，意味や使い方が微妙に統一されていない
  この講義では，以降はストールで統一

## Slide 67: ストールの動作
pop：１つレジスタに書いたあと，次のサイクルで書き込む
  WB1 と WB2 の２サイクルで書き込む
  WB2 の間は上流を全て止める
パイプライン・チャート上では上記のようになる
  止める原因の命令の下が全部右にずれる
  ずれた部分の空き（bb）を「バブル」とよぶ
IF
ID
EX
MEM
WB1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
pop
WB2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
bb
bb
bb
bb
IF
ID
EX
MEM
WB
add
...
...
...
...
add 以降の全処理が
バブルで右に１つずれる
= １サイクル実行が 遅くなっている

## Slide 68: ストールの実現方法
回路的には，Write Enable（WE）つきの D-FF を使う
  WE が 0 のサイクルは書き込みが行われない
  ストールさせたい時は，そのステージの WE を 0 に
WE
WE

## Slide 69: WE つき D-FF の実現方法
たとえば D-FF とマルチプレクサで作れる
  WE が 1 の時は，左からきた入力を選んで書き込む
  WE が 0 の時は，その時の自分自身の出力を選んで書き込む
WE

## Slide 70: 非構造ハザード

## Slide 71: もくじ
構造ハザード：ハード資源の不足に起因
  構造ハザードとはなにか？
  その解決方法
非構造ハザード：バックエッジに由来
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 72: バックエッジとは：逆方向（右から左）にいく信号
バックエッジがあるため，命令を単純に流せない場合がある
  工場のラインのように，一方向に流せない
ALU
PC
加算
4
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
2. 分岐結果の PC への反映
制御ハザードの原因
演算やロードの結果の書き込み データハザードの原因

## Slide 73: データ・ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
レジスタ・ファイルへのアクセス
  演算の入力は ( ´∀｀) の人がレジスタ・ファイルから読み出す
  演算の結果は( ´・ω・) の人がレジスタ・ファイルに書き込む
命令メモリ
レジスタ・ファイル
ALU
a++
a++
b=a+1
c=b-1
d=c+2
e=…
…
書きます！
読みます！

## Slide 74: データ・ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
直前の命令の結果を使う命令が現れた場合：
  ( ´∀｀) の人が b=a+1 の結果を読もうとしても，
  (*ﾟーﾟ) の人がまだ計算中でレジスタ・ファイルに b が書けていない
  ( ´・ω・) の人が計算結果をかけるのはさらに次のサイクル
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
b=a+1
c=b-1
...
…
...
計算中･･･
b ください
b=a+1
c=b-1
...
まだｂ書けないよ

## Slide 75: データ・ハザード
I0 の WB が終わるまで，その結果はレジスタに書き込まれない
  I4 までは，その値がレジスタから得られない
  ID ステージでレジスタを読むため
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1
I2
I3
I4
WB

## Slide 76: データ・ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  フォワーディング

## Slide 77: １．ストール
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
直前の命令の結果を使う命令が現れた場合：
  ( ´・ω・) の人が計算結果をレジスタに書くまで， ( ´∀｀) の人と上流のラインを止める
  間にバブル（何もしないステージ）が入る
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
b=a+1
c=b-1
...
…
...
休憩中
b まちます
b=a+1
c=b-1
...
ｂを書くまで待って

## Slide 78: １．ストールさせる
I0 の WB が終わるまで，後続の命令を遅らせる
  I1 の ID が，I0 の WB の右にくるまでストール
  I1 は I0 の結果を使える
欠点：プログラムの実行がとても遅くなる
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1
I2
I3
I4
WB
bb
bb
bb

## Slide 79: 2. 遅延スロット（なにもしない）
∧∧
(,,ﾟДﾟ) ｲｲﾉｶｿﾚ･･･
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀) ｼﾖｳﾃﾞｽ
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
直前の命令の結果を使う命令が現れた場合：
  ( ´∀｀) の人は，その時レジスタ・ファイルにある b を気にせず読んでしまう
  ２つ前の命令の結果の b が読めてしまう
    そう言う仕様ということにする
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
b=a+1
c=b-1
...
…
...
計算中･･･
古い b が 見えてるけど
気にしない
b=a+1
c=b-1
...
まだｂ書けないよ
...
b=

## Slide 80: 2. 遅延スロット（なにもしない）
ここに I0 の結果を使わない命令を入れれば，性能低下はない
  この直前の命令の結果が見えない部分を「遅延スロット」と呼ぶ
    この図では，遅延スロットが３命令分ある
    それらは I1, I2, I3 は I0 の結果を使っていないので問題無い
  遅延スロットへの命令挿入はコンパイラががんばる
  人力でアセンブリ言語でがんばることもある
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: add x4+1
I2: sub x7-1
I3: and x8&1
I4: and x1&1→x1
WB

## Slide 81: NOP の挿入
もしそのような命令がない場合，
  NOP（No Operation）と呼ぶ何もしない命令をいれる
  これもコンパイル時にいれておくる必要がある
上の例は，x1 に１を足した結果を使う以外の処理がなかった場合
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: NOP
I2: NOP
I3: NOP
I4: sub x1-1
WB

## Slide 82: 遅延スロットの利点
利点：
  なにもしないので，ハードは最も単純
  並列にできる命令があれば，性能も下がらない

## Slide 83: 遅延スロットの欠点
欠点：「仕様」なので，一度決めると変えられない
  後からパイプラインの段数や構造を変えると互換性がなくなる
    クロックをあげるために，段数を増やせない
  複数の命令を同時処理しようとしたときにも互換性がなくなる
  MIPS では遅延スロットが１命令分，仕様として存在
    互換性のためにこれを忠実に再現するため後年は逆に複雑化
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
２命令同時処理すると，遅延スロットが増える

## Slide 84: 遅延スロットの欠点２
欠点２：並列してできる命令が常にあるとは限らない
  NOP を入れるしかなくなる
  実質ストールしてバブルを入れるのと同じになってしまう
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: NOP
I2: NOP
I3: NOP
I4: sub x1-1
WB
IF
ID
EX
MEM
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: sub x1-1
WB
bb
bb
bb

## Slide 85: データ・ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  フォワーディング

## Slide 86: フォワーディング
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
フォワーディング（バイパスとも呼ぶ）
  (*ﾟーﾟ) の人が，次のサイクルに自分の計算結果を即座に使えるよう，手元にも結果を置いて使う
  ( ´∀｀) がレジスタ・ファイルから読んできた値は必要に応じて捨てる
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a=a+1
b=a-1
c=a+2
e=…
…
a=a+1
b=a-1
c=a+2
次の b=a-1 では今の結果を 直接使いましょ

## Slide 87: フォワーディングの回路
演算器の結果を，フィードバック
  レジスタ・ファイルからの読み出し結果と選択して入力に
データ・メモリ
4
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 88: フォワーディングの利点
利点：
  依存関係がある命令が連続できてもパイプラインを動かし続けられる
  バブルを発生させることがない

## Slide 89: ロードについては，完全に解決はできない
ロードではデータ・メモリを読むまでその値は取れない
  次の命令は，MEM より後に EX がこないといけない
    I1 は，I0 のロード結果が見えない
  この部分はストールや遅延スロットでなんとかすることがおおい
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1
I2
I3
I4
WB

## Slide 90: 制御ハザード
構造ハザード
非構造ハザード：バックエッジに由来
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 91: 分岐命令の処理と制御ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
「if a > 0」の結果は最終段の ( ´・ω・) の人まで反映出来ない
  先頭は次に a=a+1 と a=a-1 のどちらを取り込めばいいのかわからない
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
命令メモリ
次どうすんねん

## Slide 92: 制御ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  上記は基本的にデータ・ハザードと同様にして適用できる
    ただしフォワーディングは，制御ハザードでは意味的に無理
  分岐予測による投機実行

## Slide 93: 分岐予測
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
動作
  「if a > 0」の結果を予測して，命令を取り込む
    前回はこっちに行ったので，次もこっちに違いないとかで予測
  あとから予測が正しいか確認する
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
a=a-1
わいの予想では else や
ほんまかいな
後でたしかめるで
ｳｿｸｻｰ
ﾎﾝﾄｶﾅｰ
ﾏﾁｶﾞｲﾅｲ

## Slide 94: 分岐予測ペナルティ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
予測が間違っていた場合，以降の処理を 取り消してやり直す
この図では，無駄になるのは3命令分
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
a=a-1
a=a+1 からやりなおしや！
間違っとるがな
…
…
ﾓｳﾔﾀﾞ
ﾏｼﾞﾃﾞ

## Slide 95: 大規模な高性能プロセッサの場合
取り消しは最悪数十命令以上に
  IBM POWER8 と言う CPU だと，8命令同時 × 10数段
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
どうしてこうなった
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
if …
やってしまいましたなぁ

## Slide 96: パイプライン化の限界
速度が上がらなくなる理由：
  回路的な理由による周波数向上の限界（前回の講義）
  アーキテクチャ的な理由（ハザード）による実効性能の限界

## Slide 97: アーキテクチャ的な理由による実効性能の限界
バックエッジがないパイプライン
  （回路的な限界にあたるまでは
  パイプライン段数を増やせば増やすほど性能（周波数）が上がる
バックエッジがあるパイプライン
  パイプライン段数を増やすと，
    周波数そのものは上がる・・・が，
    場合によって，命令を処理できる実効的な速度が落ちる
    特に分岐予測ミス・ペナルティによる性能低下が大きい

## Slide 98: 余談：実際の CPU のパイプライン段数
現在は大体１５～２０段
Intel Pentium4 （Prescott）３１段
  2004年発売で 3.8 GHz
  おそらく，歴史上最大の段数
    熱くなりすぎ & 性能が出ずで，この後ステージ数は減少
AMD Zen：１９段
  2017年発売で 4.2GHz

## Slide 99: Sony/IBM/東芝 Cell (SPE) Cell Broadband Engine Architecture and its first implementation—A performance view より

## Slide 100: AMD JAGUAR "JAGUAR” AMD’s Next Generation Low Power x86 Core より

## Slide 101: ARM Cortex-A15 Exploring the Design of the Cortex-A15 Processor ARM’s next generation mobile applications processor より

## Slide 102: まとめ
構造ハザード：ハード資源の不足に起因
  構造ハザードとはなにか？
  その解決方法
非構造ハザード：バックエッジに由来
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 103: 課題 6.1
(1) 0xf2a1 を２進数で表記せよ
(2) 0111 1000 1111 0000 を１６進数で表記せよ
RISC-V の「add x1←x1,x1」命令を２進数で表記すると以下の通りとなる 0000000 00001 00001 000 00001 0110011
  (3) 上記を sub x1←x1,x1 に書き換え，２進数と１６進数の双方で表記せよ
  (4) 上記を add x2←x3,x4 に書き換え，２進数と１６進数の双方で表記せよ
第３回目の講義および次のページ仕様を参考にすると良い

## Slide 104: RISC-V の 基本整数命令
概要
  加減算，論理演算， ロード・ストア， 即値，分岐とジャンプなど
  各命令は 32bit 幅
前半の講義で４桁の数字で 表していたことと同じことを 32bit の中を細かく区切って やっている
画像は下記より The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

## Slide 105: 課題 6.2
第１回の講義資料を参考に，以下の if 文をアセンブリ言語で書け
  使用する命令セットは第２回の講義資料のものに準じる
  変数 i はメモリのアドレス 0x100 に割り当てられているものとせよ
  変数 i の初期値は任意（「...」）とせよ
  変数 j は任意のレジスタに割り当てて良い
1: i = ...; 2: j = 2; 3: if (i > j) { 4: if (i – 1 < 10) { 5: i = i + 1; 6: } 7: }

## Slide 106: 提出方法
以下を提出：
  課題 6.1 と 6.2：
    提出は Moodle の「課題６」のところからお願いします
  感想や質問：
    「感想や質問」のところに投稿してください
    わからない場所がある場合，具体的に書いてもらえると良いです
提出締め切り
  Moodle に設定した締め切りまで（6/11 日曜日の 23:59 頃，要確認）
注意：
  課題の出来は，ある程度努力したあとがあれば良しです
    必ずしも正解していなくても良いです
  課題は成績の判定にかなり使われます
    仮に課題を一度も出さなかった場合， 期末試験だけ受けてもまず通らないと思います