## Slide 1: 塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp) 東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
コンピュータ アーキテクチャⅠ 第２回

## Slide 2: コンピュータに関わる分野の階層関係
システム・ソフトウェア
OS / コンパイラ / インタプリタ
（狭義の）コンピュータ・アーキテクチャ
アプリケーション・ソフトウェア
画像処理 / 音声認識 / 言語処理 / 機械制御
機械学習 / AI / WEB サービス / 暗号 …
論理回路
集積回路 / 半導体デバイス
この講義の範囲

## Slide 3: 今日の講義の進め方
まずノイマン型コンピュータの基本をわかってもらう
  命令やプログラム，機械語とはなにか
  単純な CPU の構造と動作
  これらを簡単な例を元に説明
今回はついでに以下も：
  C 言語との対応
  実際の命令セットの例
  （時間が足りないかキリが悪いかもしれないので次回にするかも

## Slide 4: もくじ
命令やプログラム，機械語とはなにか
単純な CPU の構造と動作
C 言語と機械語の対応
実際の命令セットの例（やや発展）

## Slide 5: 命令やプログラム，機械語とはなにか

## Slide 6: プログラム
プログラムとは
  計算の手順を表したもの
  実体：メモリの上にある，計算方法を指示する数字（命令）の列
（フォン）ノイマン型 (von Neumann-type) コンピュータ
  プログラムに従って計算をする機械
  メモリに格納された命令を取り出して順に実行
  他にもあるけど，これが今日では主流
次項から，簡単な例を使って説明

## Slide 7: 例：A + B - C
「A+B-C」の計算の手順：
  A と B を足す
  1. の結果から C を引く
なんとなく形式的に表すと：
  add A, B → D // D は一時的に結果をおいておく変数
  sub D, C → E // E に A + B - C の結果

## Slide 8: 例：A + B - C
形式的に表すと：
  add A, B → D // D は一時的に結果をおいておく変数
  sub D, C → E // E に A + B - C の結果
数字の列で表してみる：
  変換の規則：
  数列：
    0, 2, 3, 5 // add(0) A(2), B(3) → D(5)
    1, 5, 4, 6 // sub(1) D(5), C(4) → E(6)
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 9: 例：A + B - C
数列を1次元に展開すると：
  0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6
先頭から順に数字を読んで，変換規則をみながら計算する
  先頭は 0 なので，これは足し算
    続く2つの数字は足し算の入力で，その次は出力
  次は 2 なので，これはA．次は 3 なので B
  結果を 5(D) に入れる …
  次は 1 なので…
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 10: プログラムの表現と用語（１）
バイナリ： 0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6
  計算方法を表す数字の列
  コンピュータが直接理解できるのは，このバイナリのみ
アセンブリ言語： add A, B → D
  バイナリと１：１に対応しており，基本的に「相互に」変換可能
  要はバイナリを人間にとって読みやすくしたもの
機械語：
  上記のバイナリないしはアセンブリ言語で表現されたプログラム

## Slide 11: プログラムの表現と用語（２）
命令：
  コンピュータが解釈できるプログラム内の計算手順の最小単位
  「 0, 2, 3, 5 」「add A, B→D」
オプコード (opcode)
  命令でどういう計算をするか指定する部分
  「 0, 2, 3, 5 」「add A,B→D 」
オペランド (operand)
  計算の入出力対象を指定する部分
  「 0, 2, 3, 5 」「add A,B→D 」
  入力をソース，出力をディスティネーション とよぶ

## Slide 12: 命令セット・アーキテクチャ
バイナリの数字と実際に行う計算のルールを定めたもの：
  どのような演算をサポートするか
    「add, sub …」
  バイナリのどの数字にどのような意味を持たすか
    「0 なら add」
  数字の順番の意味
    「最初の１桁が計算の種類，次が入力･･･」
  各数字に何桁（何ビット）割り当てるか
    「10進数で１桁ずつ」

## Slide 13: 命令セット・アーキテクチャ
ルールはコンピュータ（CPU）の種類ごとに異なる
  このルールを「命令セット・アーキテクチャ」という
  プログラムの「互換性」とは，上記のルールが同じであること
    他にも互換性に関わる要素には OS など色々な点があるが，最も重要なのはこれ

## Slide 14: ここまでのまとめ
コンピュータとは
  プログラムに従って計算をする機械
プログラムとは
  計算の手順を表したもの
  メモリの上にある，命令（計算方法）の列
命令とは
  コンピュータが解釈できる計算手順の最小単位
    最終的な実体としては，数字の列
  命令セット：
    命令の数字と，それに対応する計算方法を定めたもの

## Slide 15: 単純な CPU の構造と動作

## Slide 16: 単純な CPU の構造と動作
下記のようなプログラムを処理できる，最低限のコンピュータを説明
  0, 2, 3, 5 // add(0) A(2), B(3) → D(5)
  1, 5, 4, 6 // sub(1) D(5), C(4) → E(6)

## Slide 17: コンピュータ
「プログラム ＝ 命令列 = 数字の列」に従って計算をする機械
構成要素：
  CPU （計算するもの）
    演算器
    レジスタ
    PC
  メモリ（データを記憶するもの）

## Slide 18: メモリ
メモリは命令列と，計算するデータを保持する
  単一の巨大な配列があると思えばよい
  C 言語の配列は，これを切り出してユーザーに見せている
数字が入る箱がたくさん並んでいるイメージ
  アドレス：箱の通し番号（住所）
  データ ：箱の中身の数字
3Eh
01h
32h
20h
80h
07h
10h
0h
1h
30h
2h
8000h
8001h
8002h
8003h
8004h
…
…
…
…
アドレス：
データ：

## Slide 19: CPU
コンピュータの心臓部
  メモリから命令を読み出し，計算する
構成要素：
  演算器（FU: Functional Unit）
    加算器や AND 演算器など
    指示された種類の演算を行う
  レジスタ・ファイル（右図では A,B,C…）
    メモリと同様にデータを記憶する
      位置を指定して読み書きする
    CPU の演算は，このレジスタ上でのみ行う
  PC（Program Counter）
    現在見ている命令のアドレスを記憶している場所
CPU
A
PC
B
C
D
FU
E
F

## Slide 20: CPU の動作
PC（Program Counter）:
  現在処理する命令のアドレスを保持
おおざっぱな命令の処理：
  PC が指すアドレスのメモリから読む
  読んできた命令に応じて処理をする
  PC を更新（数字をたす）
  1. にもどる

## Slide 21: CPU の動作は料理に似ている
レシピをみながら料理をするのに似ている
  レシピの各手順が命令
  「今何個目の手順を見てるか」，を憶えているのかが PC
  ひとつひとつ手順を取り出して，指示に従って処理
1.野菜を切る
2.野菜を炒める
3.肉を切る
4.肉を炒める
5.煮込む
6.ルーを入れる
7.コメを研ぐ
8.コメを炊く
9.もりつける
カレーのレシピ

## Slide 22: 具体的な命令の処理
命令のメモリからの読み出し（フェッチ）
命令の解釈（デコード）
レジスタの読み出し
演算の実行
結果のレジスタのへの書き戻し

## Slide 23: 0. 初期状態
PC はアドレス０を指している
レジスタの初期値は1,2,3…
メモリには，
  0番地に 0235 (add A,B→D)
  1番地に 1546 (sub D,C→E)
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
1
2
3
0
0
0
0

## Slide 24: 1. 命令の読み出し（フェッチ）
PC が指している命令の番地を読む
  今はアドレス０を指している
内容である 0235 が得られる
CPU 内にもってくる
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235

## Slide 25: ２. 命令の解釈（デコード） オプコードやオペランドが何かを割り出す
0235 の意味を解釈する
  0: add
  2: レジスタAを読む
  3: レジスタBを読む
  5: 結果はレジスタDに書く
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 26: ３. レジスタ読み出し
A と B をレジスタから読みだす
  先ほどのデコード結果に従う
中身である 1 と 2 が取れる
  「0235」は レジスタの 「読み出す場所」を 表してることに注意
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 27: 4. 演算の実行
演算器（FU）で，足し算をする
  １＋２ = 3
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235
1
2
３

## Slide 28: 5. レジスタへの結果の書き戻し
D に結果の3を書き込む
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
3
0
0
0
0235

## Slide 29: 6. 次の命令へ
PC に＋１をする
1. の命令の読み出しに戻る
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
３
0
0
1

## Slide 30: その他の命令
その他各種の演算命令 ＝ 乗算や除算，論理演算など
  これらは，演算器で行う演算の内容が異なるのみ
  CPU 全体の制御は，加算や減算と同様に行えばよい
演算とは異なる，その他の命令：
  メモリの読み書き
  制御
  即値（レジスタの値の書き換え）

## Slide 31: メモリの読み書き
メモリの読み書き
  ロード命令：メモリからデータを読み出す
  ストア命令：メモリへデータを書き込む

## Slide 32: ロード命令（ld: load）
ld (A) → D
  A の中が指しているメモリの 場所を D に読み込む
  （A）は，C 言語 で言う *A
A の中身であるアドレス９を， メモリから読むと 5 が取れる
5 を D に書き込む
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
ld (A) → D
...
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
9
0
0
5
0
0
0
5
9

## Slide 33: ストア命令 (st: store)
st D → (A)
  A の中が指しているメモリの 場所に D を書き込む
A の中身であるアドレス９に， D の中身 5 を書き込む
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
st D → (A)
...
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
9
0
0
3
0
0
0
3
9

## Slide 34: 制御命令
制御：
  PC を +1 するかわりに，任意の値に書き換えること
ジャンプ命令
  プログラムの任意の場所に移動する
分岐命令
  条件に応じて，プログラムの任意の場所に移動する

## Slide 35: ジャンプ命令 (j: jump)
j N
  (N は任意の数字)
  PC を N に書き換える
  次はアドレス N にある 命令が実行される
動作例
  j 3 をフェッチ
  PC を 3 に書き換える
  アドレス 3 にある add を実行
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
j 3
...
…
add ...
CPU
0:
1:
2:
3:
０
0
0
3
0
0
0
PC を 0 から 3 に書き換える

## Slide 36: 分岐命令 (b: branch)
b A < B, N
  レジスタを２つ読んで， A < B なら，N に飛ぶ
動作例
  A にある 2 と B にある 4 を 読んで比較
  A < B なので，PC を 0 に 書き換える
  次は アドレス 0 にある命令が 実行される
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
...
...
…
b A<B,0
CPU
0:
1:
2:
3:
2
4
0
3
0
0
3
条件が成り立てば PC を 3 から 0 に書き換える

## Slide 37: 即値（レジスタの値の書き換え）
li 2 → D
  (load immediate)
即値命令は命令の内の数字を， 直接レジスタに書き込む
他の命令は，命令内の数字を 「レジスタの位置」と解釈
レジスタの初期値を設定することなどに使用
メモリ
*2**
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
2
0
*2*5

## Slide 38: プログラムの例：10回だけ回るループ
レジスタ初期値
  PC：0 // 0 番地の命令から開始
  A：0 // ループ・カウンタ
  B：1 // インクリメント量
  C：10 // ループ回数
動作
  0: add A+B→A: A に B を足して，A に書き戻す
  1: b A<C,0 : A < C ならアドレス 0 に戻る
  もし A > C ならアドレス 2 に
メモリ
add A+B→A
b A<C,0
0:
1:
2:
3:
A
B
C
D
E
F
０
1
10
レジスタ

## Slide 39: ここまでのまとめ
単純な CPU の構造
  演算器（FU），レジスタ，PC
動作：
  PC に従ってメモリから命令を読み出し，それを１つずつ処理
命令の例
  演算，ロード/ストア，ジャンプ/分岐，即値

## Slide 40: 余談：メモリのみでもコンピュータは作れる
レジスタは必須の存在ではない
メモリのみでも等価なものは作れる
  命令中のレジスタの指定 （A, B, C ...）をメモリの アドレスだと思えばよい
昔の命令セットでは，ほぼメモリのみで計算を行うものも実際ある
PC
FU
メモリ
0235
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
３

## Slide 41: なぜレジスタとメモリがあるのか？
  問題：メモリは大容量だが，その分遅い
  小容量だけど，高速なレジスタを用意
    一度利用した値を入れておくことで，2度目からは高速に
    一度使用したデータは，また使う可能性が高い
メモリ
演算器
メモリ
演算器
レジスタ
  長時間
  短時間
  （データがあれば）

## Slide 42: データをとってくるのに，どのぐらいかかるか？
メモリ
CPU
ハードディスク
光学ドライブ
テープ・ドライブ
  1ns
  100ns
  ns
  ns
  マイ本棚： 1分（目的の本を探す）
  木星： 2年 （ロケット）
  白鳥座デネブ： 2000年（光速）
  名古屋： 95分（新幹線）

## Slide 43: C 言語と機械語の対応

## Slide 44: C 言語で書かれたプログラムを動作させるには
ここまでに説明した CPU でも，大概のことはできそう
  任意の場所のメモリの読み書き
  ループ，分岐
コンパイラの処理：
  C 言語で書いた各ステートメントを，対応する機械語 に置き換える
  基本的にはパターンマッチング

## Slide 45: C 言語で書かれたプログラムを動作させるには
具体的に，C 言語の構文をみていく
  まずは例としてループを手でコンパイルしてみる
C 言語の構文から，どのような命令が必要なのかを検討

## Slide 46: C 言語のループ
C 言語のループについて考える
1: i = 0; // 初期化部分 2: LABEL: // ループの先頭 3: i = i + 1; // カウンタの更新 4: if (i < 10) // ループの継続判定 5: goto LABEL; // LABEL に戻る
1: for (i = 0; i < 10; i++) { 2: }
そのままだと考えづらいので， まず上記のループを下記の形に変換して考える

## Slide 47: 前準備：変数と命令の割り当て
メモリ：
  数字を覚える箱が大量に並んでいるイメージ
  ここでは１要素が４バイトである想定
  各要素にはアドレスがある
１要素が４バイトの超巨大な配列が１つある ・・・と捉えても，とりあえずは良い
変数と命令をこのメモリの上に配置する
0x0f8
0x0f4
メモリ
i
…
…
…
…
…
…
ここから命令
0x0f0
0x400
…
0x404
…
0x408
アドレス

## Slide 48: 前準備：変数と命令の割り当て
変数 i をメモリの 0x0f4 番地に割り当てる
  グローバル変数だと思ってほしい
  変数は1つ4バイトとする
命令は 0x400 番地から開始するとする
  命令も1つ4バイトとする
番地は適当にあいてるところを選んだだけで， 番地の数字そのものに意味はない
  意味もなく 0x0f4 や 0x400 を演習で使う必要はない
1: i = 0; 2: LABEL: 3: i = i + 1; 4: if (i < 10) 5: goto LABEL;
変数 | アドレス
i | 0x0f4
0x0f8
変数表
0x0f4
メモリ
i
…
…
…
…
…
…
ここから命令
0x0f0
0x400
…
0x404
…
0x408

## Slide 49: １行目：変数 i への 0 の代入
グローバル変数の更新は，基本的にこのパターンでできる
  変数のアドレスを li で読んで，そこにストア
0x0f8
0x0f4
メモリ
i: 0
…
…
…
…
…
…
0x0f0
0x400
li 0x0f4→B
0x404
st A → (B)
0x408
1: i = 0;
// レジスタ A に 0 をいれる
0x400: li 0 → A
// B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x404: li 0x0f4 → B
// A を (B) にかきこむ
0x408: st A → (B)
li 0 → A
…
0x40C

## Slide 50: 2行目：ラベル
次の３行目は，0x40C からはじまるので， LABEL=0x40C として憶えておく
1: i = 0; 2: LABEL: 3: i = i + 1; 4: if (i < 10) 5: goto LABEL;
0x0f8
0x0f4
メモリ
i: 0
…
…
…
…
…
…
0x0f0
0x400
li 0x0f4→B
0x404
st A → (B)
0x408
li 0 → A
…
0x40C

## Slide 51: ３行目：変数 i の インクリメント
0x0f8
0x0f4
メモリ
i: 1
…
…
…
…
…
…
0x0f0
0x400
li 0x0f4→B
0x404
st A → (B)
0x408
3: i = i + 1;
// B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x40C: li 0x0f4 → B
// (B) を A に読み込む
0x410: ld (B) → A
// 1 を足す
0x414: add A,1 → A
// A を (B) にかきこむ
0x418: st A → (B)
li 0 → A
li 0x0f4→B
0x40C

## Slide 52: 4-5行目：ループの継続判定とジャンプ
0x0f8
0x0f4
メモリ
i: 1
…
…
…
…
…
…
0x0f0
0x400
li 0x0f4→B
0x404
st A → (B)
0x408
2: LABEL: 3: i = i + 1; 4: if (i < 10)
5: goto LABEL;
// B に 10 を読み込む
li 10 → B
// さっきのインクリメントの結果が残ってる A と
// 比較し，条件がなりたっていたら LABEL に
b A < B, 0x40C
// 条件がなりたっていなかったら，以降の命令に
li 0 → A
li 0x0f4→B
0x40C

## Slide 53: 全体
1: i = 0; 0x400: li 0 → A // レジスタ A に 0 をいれる
0x404: li 0x0f4 → B // B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x408: st A → (B) // A を (B) にかきこむ（= i を更新）
2: LABEL: 3: i = i + 1; 0x40C: li 0x0f4 → B // B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x410: ld (B) → A // (B) を A に読み込む（= i 読み込む）
0x414: add A,1 → A // A に 1 を足す
0x418: st A → (B) // A を (B) にかきこむ（= i を更新）
4: if (i < 10) 5: goto LABEL;
0x41c: li 10 → B // B に 10 を読み込む
0x420: b A < B, 0x40C // 条件がなりたっていたら LABEL に

## Slide 54: C 言語への変換（コンパイル）
基本的には１つ１つの文を，機械語に置換していけばよい
  さっきの結果はかなり冗長なので，実際にはもっと最適化する
  変数 i を毎回メモリから読み書きしていたのを省略するとか
ただし，デバッグ用にコンパイルしたコードはさっきの例に近い
  デバッガでステップ実行するためには，元の文と１：１に 対応していた方が都合が良い
C 言語の演算子と制御構文の全体について見ていく

## Slide 55: C 言語 の 演算子（優先順位順）
 | 記述例 |  | 説明 |  |  | 記述例 |  |  | 説明
1 | a[i] |  | 配列アクセス |  | 4 | a * b | a / b | a % b | 乗除算
 | f(a) |  | 関数呼び出し |  | 5 | a + b | a - b |  | 加減算
 | s.m | sp->m | 構造体アクセス |  | 6 | a << b | a >> b |  | シフト
 | a++ | a-- | インクリメント， デクリメント |  | 7 | a < b | a <= b |  | 比較
2 | ++a | --a |  |  |  | a > b | a >= b |  | 
 | &a |  | アドレス |  | 8 | a == b | a != b |  | 
 | *p |  | デリファレンス |  | 9 | a & b | a ^ b | a ¦ b | ビットごとの論理演算
 | +a | -a | 単項 + と − |  | 12 | a && b | a ¦¦ b |  | 論理演算
 | ~a |  | ビット反転 |  | 14 | c ? l : r |  |  | 条件
 | !a |  | 論理否定 |  | 15 | a = b |  |  | 代入
 | sizeof a |  | サイズ |  |  | a += b | a -= b |  | 演算 と 代入
3 | (t)a |  | キャスト |  | 16 | a, b |  |  | コンマ
算術・論理演算
アドレス（ポインタ）
その他言語上の作用

## Slide 56: 変数，アドレス，ポインタ
変数，配列，構造体アクセス
  変数の出現
    x ⇒ *(&x)
  配列
    a[i] ⇒ *(a + i)
  構造体
    s.m ⇒ *(&s + offset)
    sp->m ⇒ *(sp + offset)
下記があればよい：
  アドレスに対する演算
  アドレスを指定したロードとストア
変数 | アドレス
x | 0x0fc
a | 0x100
s | 0x110
m | 0x4
変数表
0x104
0x100
メモリ
…
…
…
…
…
…
…
0x0fc
…
…
…
0x110
0x10C
0x108

## Slide 57: C言語 の 実行順序の制御
C 言語の制御構文
  if ～ else
  for，while，do ～ while
  switch ～ break, continue
  return
  goto
これらは基本的にぜんぶ if ～ goto に書き換え可能
  return だけ，これまでに説明した命令では作れない
  ジャンプするときに，PC が戻るアドレスを保存する命令が必要

## Slide 58: C 言語を実行するためには
おおよそ CPU にはこれだけの命令あればよい
  各種演算，アドレス計算
  アドレスを指定した読み書き
  if ～ goto 的な分岐 + return

## Slide 59: C 言語と機械語は結構近い
「C 言語がこうだから，コンピュータをこう作ろう」ではなく，
  「コンピュータ がこうだから，C言語 がこうなった」
  「C 言語は，読みやすいアセンブリ言語」とか言われる

## Slide 60: ここまでのまとめ
C 言語 コンパイラの処理：
  各ステートメントを，対応する機械語に置き換える
  基本的にはパターンマッチング
C 言語を動かすためには，たとえば下記があればよい
  各種演算，アドレス計算
  アドレスを指定した読み書き
  if ～ goto 的な分岐 + return

## Slide 61: 実際の命令セットの例（やや発展）

## Slide 62: 実際の命令セットの例
「RISC-V」を例としてとりあげる
  比較的最近登場した，CPU の命令セットのオープンな規格
  「オープン」とは，自由に互換品を作ってもよいということ
    他の商用の命令セットの互換品を作って公開すると訴えられる
やや内容は発展的
  大ざっぱにわかっていれば OK

## Slide 63: RISC-V https://riscv.org/members/ より
RISC-V International の参加企業
  左上がプレミアメンバー
  右上が戦略メンバー
    日本からは日立，ソニー，ルネサス，NSITEXE

## Slide 64: RISC-V 命令セットの基本
基本的な特徴：
  各命令は４バイトのデータで構成
  レジスタは 32本 ある
    A,B,C ... ではなく，x0, x1, x3... と表記
    うち１つはゼロレジスタ （常にゼロが入っている
  各レジスタの幅は 32/64/128 bit が規定されている
    ここでは 32bit のものをとりあげる
基本的には，今日前半で話した命令セットを 2進数ベースできちんと整理した感じ
  前半の話では，なんとなく適当に10進数で 話していた
レジスタ (32bit)
…
…
0
…
…
x0
…
…
x1
x2
x3
...
x31
…
…
x30
x29
x28
...

## Slide 65: RISC-V の 基本整数命令
概要
  加減算，論理演算， ロード・ストア， 即値，分岐とジャンプなど
  各命令は 32bit 幅
前半の講義で４桁の数字で 表していたことと同じことを 32bit の中を細かく区切って やっている
画像は下記より The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

## Slide 66: RISC-V の 基本整数命令の構造
エンコーディング：R, I, S, U の4タイプがある
  opcode によって，32 bit 中をどう区切って解釈するかが変わる
  funct は追加の opcode (opcode が大分類，funct が小分類
rs1, rs2, rd はオペランド
  それぞれ 5bit: 2^5=32本のレジスタを指定可能
  imm は即値
画像は下記より The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

## Slide 67: R-Type の演算命令
rd
opcode
rd
rd
0110011
0110011
funct7
0000000
0100000
ADD や SUB は R-Type となる
  opcode = 0110011 は R-Type
  funct7 の部分で，さらに ADD や SUB を判別
rs2
rs1
funct3
0
6
7
11
12
14
15
19
20
24
25
31
rs2
rs1
000
rs2
rs1
000
ADD : x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
SUB : x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]

## Slide 68: I-Type の演算命令
rd
opcode
rd
0010011
immediate[11:0]
レジスタを読んだ値ではなく，immediate の部分をそのまま演算する
rs1
funct3
0
6
7
11
12
14
15
19
20
31
rs1
000
ADDI : x[rd] ← x[rs1] + immediate
immediate[11:0]

## Slide 69: ADD と ADDI の違い
rd
0010011
immediate の部分はなるべくビット幅を大きく取りたい
  その方がより大きな数が扱える
  ADDI には専用の opcode: 0010011 を割り当てる
ADD や SUB はレジスタ番号が表せる 5bit があれば足りる
  なので，opcode にまとめて funct7 で判別していた
rs1
000
ADDI : x[rd] ← x[rs1] + immediate
immediate[11:0]
rd
0110011
0000000
rs2
rs1
000
ADD : x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
rd
0110011
0100000
rs2
rs1
000
SUB : x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]

## Slide 70: I-Type のロード命令
rd
opcode
rd
0000011
immediate[11:0]
LW：Load Word 命令（4バイトをロード）
  opcode: 0000011 は ロード命令で I-Type
  funct3 部分がかわると，バイト数が異なる他のロードに
(x[rs1] + immediate) と加算が入っている
  レジスタ値に即値を加算してアドレスとできると便利だから
  x[rs1] に構造体の先頭，immediate がメンバへの オフセットとか
rs1
funct3
0
6
7
11
12
14
15
19
20
31
rs1
010
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
immediate[11:0]

## Slide 71: S-Type の命令
imm[4:0]
0100011
SW：Store Word 命令
  opcode: 0100011 はロード命令で S-Type
  funct3 部分がかわると，バイト数が異なる他のストアに
0
6
7
11
12
14
15
19
20
31
rs1
010
SW : (x[rs1] ← immediate) = [rs2]
imm[4:0]
opcode
immediate[11:5]
rs2
rs1
funct3
immediate[11:5]
rs2

## Slide 72: RISC-V の命令フォーマット
残りの命令は，大体これのバリエーション

## Slide 73: まとめ
今日の内容
  命令やプログラム，機械語とはなにか
  単純な CPU の構造と動作
  C 言語と機械語の対応
  実際の命令セットの例（やや発展）

## Slide 74: 課題２
感想や質問を投稿してください
  Moodle の「感想や質問」のところからお願いします
以降で説明する課題を「課題」に提出してください
  課題は自力でがんばって提出することに意義があります
  途中で力尽きてもある程度頑張った様子があれば，別に正解していなくても満点がつきます
締め切りは次回講義の開始時です
生成 AI で課題の結果を生成したりしないでください
  AI に聞くのはありですが，かならず理解してください

## Slide 75: 課題２で使用する命令セット
レジスタ：
  A, B, C, D, E, F の６つがあるものとする
命令：
  次のページで説明する li, add, sub, b の命令がある

## Slide 76: 課題２で使用する命令セット
li：即値をレジスタに読み込む
  例：li 0 → A // レジスタ A に 0 をいれる
add：加算
  例：add A,1 → A // レジスタ A に 1 を足して A に書く
sub：減算
  例：sub B,C → D // レジスタ B から C を引いて D に書く

## Slide 77: 課題２で使用する命令セット
b：条件分岐命令
  例： b A < B, LABEL // もし A<B であれば LABEL に飛ぶ
  例： b LABEL // 条件式がなければ無条件に LABEL に飛ぶ

## Slide 78: 課題２で使用する命令セット
ラベルについて
  C 言語のラベルと同様に，任意の命令の場所を表すためにラベルを使うことができる
  ラベルには任意の名前をつけることが可能であり，「ラベル名：」で表記する
例：
  li A←0 LABEL_EXAMPLE: // LABEL_EXAMPLE というラベルをここに定義 add A←A+A b LABEL_EXAMPLE // LABEL_EXAMPLE に無条件で飛ぶ // 具体的には add に飛ぶ

## Slide 79: 課題２ (1, 2)
(1) 以下の C 言語で書かれたプログラムをそれぞれアセンブリ言語で表せ．
(2) アセンブリ言語で書いたそれぞれのプログラムを実行した際の，実行される命令の系列を時系列で書け．
(a) 1: i=4; 2: if (i > 1) 3: i++; 4: i--;
(b) 1: i=4; 2: if (i <= 1) 3: i--; 4: i++;

## Slide 80: 感想や質問

## Slide 81: 感想や質問
サーバーとパソコンはほぼ同じ構造とおっしゃってましたがサーバーはどちらかというと、いかに多くの計算量をさばくかを重視しているスーパーコンピュータの方が近いように思ったのですがサーバーもいかに短時間で計算を終わらせるか重視しているのでしょうか

## Slide 82: 感想や質問
今回のコンピュータアーキテクチャの授業を受けて、私が最も不安に感じたことは、C言語と論理回路の理解が前提となるという点です。私の所属する学科（文化情報工学科）では、これらの授業を取ることができないため、これから自分で勉強を進めていかなければならないと感じています。

## Slide 83: 感想や質問
コンピュータの種類の中で、組み込みコンピュータや車載コンピュータと比べ、スーパーコンピュータの方が、強力で大きく、価格も高いとあったが、高性能な小さな部品をつくるほうが、高度な技術が必要で難しいのではないかと思った。なぜ、ここまでに価格差があるのか？

## Slide 84: 感想や質問
C言語等の配列はメモリ上に連続して配置されるため、隣接するデータに順次アクセスすれば、高速なキャッシュメモリを有効活用できるということが要因だと思うのですが、あっていますか？

## Slide 85: 感想や質問
自分が専門にしたいと考えているのはソフトウェアの分野に寄っているので、逆に言えばあまり自主的に学ぼうとならないハードウェア系の知識を得られるのがよいなと思いました。

## Slide 86: 感想や質問
今まで実行時間を気にしてプログラミングを書いてこなかったのですが、自分が専門にしたいエンターテインメント系では特に入力から画面に反映されるまでの時間はシビアにならなければならない問題だと思うので今のうちから意識しようと、認識を改められました。

## Slide 87: 感想や質問
現在のスーパーコンピュータは一目的の為に計算してるのでしょうか？それとも方々から依頼を受けて様々な計算をしているのでしょうか？

## Slide 88: 感想や質問
組み込みコンピュータと純粋なコンピュータの違いの定義が気になった。
線形代数学が画像処理と関係があるとはなんとなく知っていたが、AIにも繋がっているとは想像もしていなかったため数学のロマンを感じた。

## Slide 89: 感想や質問
オタクなので、PS5はほぼPC、Switchはほぼタブレット端末、というようなことを聞いてとても嬉しくなりました。ある種”生活に必須ではない”ものであるゲームにかなりの技術が注ぎ込まれているところにロマンを感じました。

## Slide 90: 感想や質問
この前車を運転していた時に、運転手に疲労が見えるから休めって指示出されたのを思い出しました。実際疲れてたので休みました。

## Slide 91: 感想や質問
車の中に100個以上のコンピュータがあるのは驚きでした。教習所で車を運転することの怖さを体験したので、それが無数のコンピュータで制御されているとなると、一つでも制御が効かなくなったらと考えて恐ろしくなりました。

## Slide 92: 感想や質問
昨年「データ構造とアルゴリズム」という講義でO-(n)という概念（O-(n^2)など）を学んだのですが、行列積の実行時間の差はこれに関係ありますか？また、和と積の実行時間に差はありますか？

## Slide 93: 感想や質問
ハードウェアをいじるような立場の人は工学部出身というようなイメージが強いのですが、実際にハードウェアを作ったりそれに関わったりする人は理学部で情報科卒の人もいるのですか。

## Slide 94: 感想や質問
量子コンピュータとスパコンはどちらが速いのですか。そもそも性能がどのように違うのですか。

## Slide 95: 感想や質問
コンピュータの強力さとは、具体的にどのような要素を指すのですか？

## Slide 96: 感想や質問
今はまだ将来的にどんな道に進むかはわかりませんが、情報系を突き進むなら必須だということがわかったので、課題頑張ろうと思いました！

## Slide 97: 感想や質問
今回の内容にはあまり関係ないかもですが、Amazonなどが貸し出しているサーバーなどはどれくらいの強さのものなのですか。

## Slide 98: 感想や質問
AIを今まで使ったことのない一般人もたくさん使うようになることで計算機資源の枯渇や地球温暖化の影響などはどのくらいあるのでしょうか。

## Slide 99: 感想や質問
ゲーム機について、PS5とswitchで使用感が近いのにそれぞれPCとスマホに近いというのが驚きました。また昔は組み込みコンピュータの一種だという話でしたが、どの時代からその枠を抜けたのか気になりました。

## Slide 100: 感想や質問
AIとやり取りをしていて、以前言ったことが反映されていない時があったのですが、この「記憶」の部分はどのような処理が行われているのか知りたいと思いました。

## Slide 101: 感想や質問
AIの処理を行うコンピュータについて、とにかくモデルやデータを大きくすると強くなるというのは、あまりにも単純すぎてある一定の大きさまでいったら何かしら限界のような、または変化が起こったりするのかななどと思いました。先生でしたらもし起こるとしたらどんな変化が起こると思いますか？

## Slide 102: 感想や質問
去年のC言語を使ったプログラミングの授業もついていくのが大変だったというかついていけてなかったので、この授業もとても心配ですが、頑張って理解して身につけていきたい。

## Slide 103: 感想や質問
私は共創工学部の生徒です。論理回路はコンピュータシステム序論で学びましたが、C言語は全く触れておらず、今年開講されたC言語を学ぶ講義を並行して履修している状態です。Pythonは基礎的な知識は持ち合わせていると思いますが、講義等で厳密に学んだわけではないので完璧に理解しているかといわれると怪しいです。現状況では本講義についていくことは難しいでしょうか。難易度次第では参考書等でC言語を勉強することも視野に入れています。