## Slide 1: 塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp) 東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
コンピュータ アーキテクチャⅠ 第４回

## Slide 2: 課題３の解説

## Slide 3: 課題３
以下では 2進数は 0b... 16進数は 0x... と表記するものとする
以下の１６進数を２進数で表記せよ
  (1) 0x1010
    0b0001 0000 0001 0000
  (2) 0xab1234cd
    0x1010 1011 0001 0010 0011 0100 1100 1101

## Slide 4: 課題３
以下の２進数を１６進数で表記せよ
  (3) 0b111010
    0x3a
  (4) 0b111111111111
    0xfff
以下の演算を行え
  (5) 0b10110110 / 0b10 (「/」 は割り算)
    0b101 1011
    10進に変換して普通に割り算して戻す等してもよいが， 0b10 は 2 なので，/ 2 は２進数だと右に一桁ずらす事に相当

## Slide 5: 前回の振り返り

## Slide 6: ２進数や１６進数による数値表現
現代のコンピュータは基本的に２進数ベースで出来ている
  電圧が「高い=1」or「低い=0」のような形で表現
  ２進数だと回路を作るのが簡単
    中間の電圧とかを扱うのは大変
２進の利点と欠点
  利点：各桁に意味を持たす事が多いので色々と考えやすい
  欠点：桁数が大きく人間に把握が難しい
１６進の利点
  利点：２進数とは相互変換が容易
  欠点：慣れていないとやや把握が難しい

## Slide 7: 実際の命令セットの例
RISC-V を例として説明
  加減算，論理演算，ロード・ストア，即値，分岐とジャンプなど
  各命令は基本的に 32bit 幅
１回目の講義で４桁の数字で表していたことと同じことを 32bit の中を細かく区切ってやっている
画像は下記より The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

## Slide 8: RISC-V (32bit) のイメージ
メモリ
0x00000517
0x09850513
…
…
RISC-V CPU
0x1010:
0x1014:
0x1018:
0x101c:
FU
0x00001010
0x00000517
…
…
0
…
…
…
…
…
…
レジスタ (32bit)
x0
x1
x2
x3
...
x31
x30
x29
x28
...
PC
(32bit)
32個ある
…
…
…
0x00000000
…
…

## Slide 9: 組み合わせ回路/順序回路
組み合わせ回路
  出力が，現在の入力のみにより決定される論理回路
順序回路
  出力が，過去の入力（の履歴）にも依存する論理回路
任意の組み合わせ回路/順序回路は，
  原理的には，完全集合の要素の組み合わせに落とし込める
  たとえば {AND, OR, NOT} を組み合わせれば，全部つくれる

## Slide 10: 論理回路の実現方法

## Slide 11: 論理回路の作り方
前回の内容：
  AND，OR，NOT があれば，どんな論理回路も作れる
    組み合わせ回路も順序回路も
  CPU を構成する演算器や PC，レジスタ，メモリも作れる
    具体的な作り方の例をそれぞれ説明
今回の内容：
  ゲート回路：AND や OR のような論理関数を実現した回路
    この名前は門を開けたり閉めたりすることから来ているはず
  ゲート回路はどのように作るのか？
  それらのゲート回路の「遅延」や「消費電力」とは何なのか？
    （なぜ物理的実体のない情報を扱っているのに時間や電力がかかるのか？

## Slide 12: 論理回路の作り方
以下のそれぞれの仕組みを使った回路を説明
  リレー
  CMOS
これらの論理的な動作は実はほぼ同じに作れる
  リレーの方が直感的にわかりやすいのでこちらから説明
注意：
  この資料で説明する，N型/P型 を使ったやり方は後の CMOS の説明をわかりすくするためのものです
  実際に用いられていたリレー計算機ではもう少し効率の良い違う方法が使われていたと思う

## Slide 13: リレー（Relay）
電気的に動作するスイッチ
  もともとは長距離の電信の中継のために作られた･･･ らしい
以下の図のものの場合，
  普段は電極部分がバネになっていて OFF になっている
  G～B 間に電圧をかけると，
  コイルが磁石となって，上の金属を引き寄せ，
  S に繋がっている端子が右に押し出されて，
  S と D が接続されて ON に
G
B
S
D
G
B
S
D
画像は https://en.wikipedia.org/wiki/Relay より

## Slide 14: リレーの絵を回路記号に単純化
わかりにくいので，以降では右のように単純化して表記
  G～B 間に電圧をかけると，S～D が ON に
G
B
S
D
G
B
S
D

## Slide 15: VDD と GND
以下の２端子を定義
  VDD：高電位
  GND（Ground=地面）：低電位
記号の描き方
  基本的に絵の上側に VDD，下側に GND を描く
  VDD と GND があったら，図内に描かれていない世界のどこかで以下のように電源に繋がっていると考える
GND
VDD
電源

## Slide 16: 電位と数値表現
高電位を１，低電位を０，解放を Z と定義する
以下のように読み替えてもよい
  VDD に直結している信号線の電位（=状態）は１
  GND に直結している信号線の電位（=状態）は０
  どこにも繋がっていない信号線の電位（=状態）は Z
VDD
1
０
GND
Z
GND

## Slide 17: 短絡（ショート）は起きない想定
下記図のようにVDD と GND の双方に同時に直結することはない
  実際にやると VDD から GND に大電流が流れて回路が壊れる
  なので，そう言う状態を絶対作らないように回路を組む
もしやってしまった場合，以下の黒点は VDD と GND の中間ぐらいの電位になっていると思う
VDD
GND

## Slide 18: リレーを使って論理回路を作る
以下の２つの繋ぎ方をしたリレーを使って論理ゲートを作る
  N 型
  P 型

## Slide 19: N 型リレー
左図のように B を GND（低電位）に接続する
  N は Negative の略
G
B
S
D
GND

## Slide 20: N 型の動作
G が低電位（= 0） → スイッチ OFF
  G~B 間は電位差がないのでコイルが働かない
G
B
S
D
GND
0
G
B
S
D
GND
1
G | D~S
0 | OFF
1 | ON
G が高電位（= 1） → スイッチ ON
  G~B 間は電位差がありコイルが動作

## Slide 21: N 型リレー
左の省略系として右のように描く
  毎回ぜんぶの場所にコイルや GND を描くとややこしい
G
B
S
D
GND
G
S
D
G | D~S
0 | OFF
1 | ON

## Slide 22: P 型リレー
以下のように B を VDD（高電位）に接続する
  G が入力，D が出力
  P は Positive の略
注意
  N 型の時とは B と G，S と D が上下逆になっているのに注意
  N 型の時は B が GND（低電位）に繋がっていた
VDD
G
B
S
D

## Slide 23: P 型の動作
G が低電位（= 0）→ スイッチ ON
  B~G 間に電位差があるのでコイルが動作
0
G | D~S
0 | ON
1 | OFF
VDD
G
B
S
D
1
VDD
G
B
S
D
G が高電位（= 1）→ スイッチ OFF
  B~G 間に電位差がないのでコイルが動作せず

## Slide 24: P 型リレー
左の省略系として右のように描く
  G のところに白丸があるのが N 型との描き方の違い
G | D~S
0 | ON
1 | OFF
VDD
G
B
S
D
G
D
S

## Slide 25: P 型と N 型のまとめ
P 型と N 型の違い：
  P 型では G が 0 の時 ON，N 型は G が 1 のとき ON で逆
  G に白丸があるのが P 型，ないのが N 型
G | D~S
0 | ON
1 | OFF
VDD
G
B
S
D
G
B
S
D
GND
G
S
D
G | D~S
0 | OFF
1 | ON
G
D
S

## Slide 26: P と N が，どっちかどっちだかわからない？
論理回路では白丸は反転を表す
  白丸なしの N型は１で ON ，０で OFF
  白丸があったらそこで反転するので 0 で ON ･･･と憶えると良いかもしれない
G | D~S
0 | ON
1 | OFF
G
S
D
G | D~S
0 | OFF
1 | ON
P 型
N 型
G
D
S

## Slide 27: NOT ゲート
P 型と N 型を並べて右のように繋ぐと NOT ゲートができる
G
S
D
a
b
GND
VDD
a
b
G
D
S
a | b
0 | 1
1 | ０

## Slide 28: NOT ゲートの動作
双方のスイッチが必ず反対の動作になる
  P 型は入力が０だと ON
  N 型は入力が１だと ON
a | b
0 | 1
1 | ０
G
S
D
a
b
GND
VDD
G
S
D
a
b
GND
VDD
0
1
1
0
G
D
S
G
D
S

## Slide 29: NAND ゲート
NAND は AND の結果の NOT をとったもの
  左側が AND 右側が NAND
  NAND は AND の後ろに白丸（反転）がある形で描く
a | b | c
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
a
b
c
a
b
c
a | b | c
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
AND
NAND

## Slide 30: NAND ゲート
右のように接続すると NAND ゲートが作れる
G
S
D
G
S
D
a
b
a
b
c
GND
VDD
VDD
a | b | c
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
a
b
c
G
D
S
G
D
S

## Slide 31: NAND ゲートの動作
上側の P 型２つは並列接続
  a と bどちらか片方の入力に 0 が入ると VDD を c に接続
下側の N 型２つは直列接続
  a と b 双方の入力に１が入ると 2つとも ON になって GND を c に接続
G
S
D
G
S
D
a
b
a
b
c
GND
VDD
VDD
a | b | c
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
G
D
S
G
D
S

## Slide 32: NOT と NAND から AND と OR を作る
NAND の出力に NOT をつけると AND が作れる
AND の入力と出力に NOT をつけると OR が作れる
  ド・モルガンの定理： NOT(a OR b) = NOT(a) AND NOT(b)
  両辺に NOT を適用： a OR b = NOT(NOT(a) AND NOT (b))
AND
NAND
AND
OR

## Slide 33: NAND が作れればそれだけでも良い
NAND の２つの入力に同じものを入れれば NOT になる
NAND
NOT

## Slide 34: リレーからコンピュータを作る
リレーを使って NOT，AND，OR を作る
  リレーを使って P 型と N 型 のリレーを作る
  P 型と N 型を組み合わせて NOT と NAND を作る
  NOT と NAND を組み合わせて AND と OR を作る

## Slide 35: リレーからコンピュータを作る
リレーを使って NOT，AND，OR を作る手順
  リレーを使って P 型と N 型 のリレーを作る
  P 型と N 型を組み合わせて NOT と NAND を作る
  NOT と NAND を組み合わせて AND と OR を作る
コンピュータを作る手順（前回の講義）
  NOT，AND，OR を使うと任意の論理関数と記憶回路が作れる
    =任意の組み合わせ回路と順序回路が作れる
  任意の組み合わせ回路と順序回路を使うと CPU の部品が作れる
    PC，レジスタ，演算器，メモリ･･･
  それらを組み合わせるとコンピュータができる

## Slide 36: リレーがあればプログラムが実行できる
コンピュータがあれば，プログラムが実行できる
  コンピュータは機械語を解釈して実行できる
  機械語はアセンブリ言語から変換できる
  アセンブリ言語は C 言語からコンパイルできる
途中に多数のステップがあるが，まとめると，
  リレーがあれば，C 言語のプログラムを実行できる

## Slide 37: つまり，
なんらかの入力に従って ON/OFF できるスイッチがあれば， それでプログラムが実行できるコンピュータが作れる
  具体的な回路の組み方は，回路の種別ごとに違う事もある
  NAND さえ出来ればこっちのもの

## Slide 38: 余談：いろいろなコンピュータ
なんらかの入力に従って ON/OFF できるスイッチさえあれば， プログラムが実行できるコンピュータが作れる
（余談）いろいろなコンピュータ
  リレー式
  真空管
  レッドストーン回路

## Slide 39: リレー式計算機 富士通 FACOM128B (1956)
画像は https://pr.fujitsu.com/jp/news/2018/08/21.html より

## Slide 40: 真空管（三極管）
電球にカソードとグリッド，プレートなどの電極を追加したもの
画像は https://en.wikipedia.org/wiki/Triode より
De Forest Audion tube と Lieben-Reisz tube 1900 年過ぎの発明
Plate (anode)
Grid
Heater
Cathode

## Slide 41: 真空管の動作
動作：
  Plate に正の電圧を，Cathode に負の電圧をかける
  Heater（電球のフィラメント）に電源を接続
  暖められた Cathode が電子を放出
  Plate に電子が吸い寄せられる
    電子が移動する = それらの間に電流が流れる
スイッチング
  なにもしなければ Grid は網なので電子は すき間を通過
  Grid に負の電圧をかける
  負同士ではじきあうので，電子が上にいけなくなり電流が OFF
Plate (anode)
Grid
Heater
Cathode

## Slide 42: 真空管
Grid にかける電圧で，Cathode と Plate を ON/OFF できる
  つまり，これでもコンピュータが作れる
Plate (anode)
Grid
Heater
Cathode
ENIAC (1945)
  世界最初のプログラムが実行できるコンピュータ
  18,000 個の真空管で出来ている

## Slide 43: レッドストーン回路
Minecraft というゲームの中で作られている回路
  https://www.minecraft.net/ja-jp
  もともとは箱庭でブロックをおいて色々つくって遊ぶゲーム

## Slide 44: レッドストーン回路
「レッドストーン」と言うゲーム内の要素を利用
  有効と無効の状態を持つ
  スイッチと扉を繋げて，遠くから開けたり閉じたりとかする
これも入力で出力を制御出来ていることに誰かが気づいた
画像は https://minecraft.fandom.com/wiki/Redstone_circuits/Logic より
AND ゲート
右のスイッチを２つとも入れると
左側が赤くなる

## Slide 45: 入力で出力を制御出来ればコンピュータが作れる
画像は https://mcpedl.com/raffis-calculator-2-map/ より
四則演算ができる計算機･･･らしい

## Slide 46: CMOS

## Slide 47: 論理回路の作り方
以下のそれぞれの仕組みを使った回路を説明
  リレー
  CMOS

## Slide 48: MOS FET
酸化膜（絶縁体）
MOS: metal-oxide-semiconductor
  上から，金属，酸化膜，半導体のサンドイッチ構造
  酸化膜を挟んで平行板コンデンサが構成されている
電界効果トランジスタ (FET: Field-Effect Transistor)
  電界で電子を動かしてスイッチングする
    G に電圧をかけてコンデンサに充電
    電子の層（チャネル）酸化膜下にできて，S と D が繋がり ON に
S
D
G
S
D
G

## Slide 49: MOS には NMOS と PMOS の２つがある
Negative (N)
  電子がキャリア
  低電位しか通せない
  接地側に配置
Positive (P)
  正孔 (hole) がキャリア
  高電位しか通せない
  電源側に配置
  Gate に○がついている
PMOS
NMOS
Gate
Source
Drain
Gate
Source
Drain

## Slide 50: N 型/P 型リレーとほぼ同じ動作
Negative
  Gate を 1 にすると ON になる
Positive
  Gate を ０ にすると ON になる
PMOS
NMOS
Gate
Source
Drain
Gate
Source
Drain
G
S
D
G
D
S

## Slide 51: CMOS: Complementary Metal–Oxide–Semiconductor
CMOS は NMOS と PMOS の２種類のトランジスタから成る
  電界で電荷（電子/正孔）を動かして ON/OFF する
基本的に N 型/P 型リレーとほぼ同じ動作
  つまり全く同じように論理回路が組める
現代のコンピュータはこの CMOS を使って作られている

## Slide 52: NOT ゲート の例
VDD
GND
G
S
D
G
D
S

## Slide 53: NOT ゲート の例
が 0 （低電位）の場合
  PMOS（上側）は on = VDD と繋がる
  NMOS（下側）は off
出力が 1（高電位に）
NOT
VDD
GND
PMOS (on)
NMOS (off)

## Slide 54: NOT ゲート の例
が 1 （高電位）の場合
  PMOS（上側）は，off
  NMOS（下側）は，on = GND と繋がる
出力が 0（低電位に）
NOT
VDD
GND
PMOS (off)
NMOS (on)

## Slide 55: NAND の例
VDD
GND
a | b | o
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
NMOS (on)
と b 共に 1 （高電位）の場合
  PMOS（上側）は，off
  NMOS（下側）は，双方 on = GND と繋がる
出力が 0（低電位に）

## Slide 56: CMOS による論理回路の実現のまとめ
全ての論理ゲートは， NMOS/PMOS の組み合わせによって構成されている
リレーの時と同じ

## Slide 57: CMOS ゲートの等価回路
抵抗 & コンデンサと，連動したスイッチによって表せる
  コンデンサに充電：下のスイッチがON
  コンデンサを放電：上のスイッチがON
NOTゲート
CMOS
等価回路
電源
Notes: 現在の CPU は一般に CMOS ゲートというものでできているのですが，
おもいっきり細かいことを省くと，
これは入力にコンデンサがついていて，
これに連動して動くスイッチが出力を決めるものとなっています．
たとえば NOT ゲートは，入力に高電位がかかると，
下のスイッチが ON になって，出力がグラウンドに
つながるので低電位になって NOT 回路ができると．

## Slide 58: CMOS ゲートの等価回路
コンデンサ：
  電荷を溜めることが出来るもの
  電子を引き寄せてチャネルを作る = 充電している
抵抗：
  配線などの各部はちょっとずつ必ず抵抗がある
  等価回路では，それを１つの抵抗として表現
NOTゲート
CMOS
等価回路
電源
Notes: 現在の CPU は一般に CMOS ゲートというものでできているのですが，
おもいっきり細かいことを省くと，
これは入力にコンデンサがついていて，
これに連動して動くスイッチが出力を決めるものとなっています．
たとえば NOT ゲートは，入力に高電位がかかると，
下のスイッチが ON になって，出力がグラウンドに
つながるので低電位になって NOT 回路ができると．

## Slide 59: CMOS ゲートの遅延の実体
遅延：コンデンサの充放電にかかる時間
  あるゲートのスイッチが切り替わる
  次の段のゲートへの充放電が開始
  次の段のスイッチが切り替わる
  ･･･
電源
電源
Notes: 現在の CPU は一般に CMOS ゲートというものでできているのですが，
おもいっきり細かいことを省くと，
これは入力にコンデンサがついていて，
これに連動して動くスイッチが出力を決めるものとなっています．
たとえば NOT ゲートは，入力に高電位がかかると，
下のスイッチが ON になって，出力がグラウンドに
つながるので低電位になって NOT 回路ができると．

## Slide 60: 実際には
寄生容量：
  トランジスタのゲート部分以外にも，あらゆる場所にコンデンサができてしまう
  なにか導体が不導体をはさんで並べばコンデンサになる
寄生容量への充放電にも時間がとられる
  通常はトランジスタのゲートがメイン
  長い配線では，配線間にできてしまうコンデンサの影響も大きい

## Slide 61: 遅延の違い
左側の D-FF から何個もゲートを経て右の D-FF に接続（遅い）
  が切り替わると，
  各ゲートのスイッチ（充放電）が順々に行われて，
  右側の に伝わる
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk
左側の D-FF から１つのゲートだけを経て右の D-FF に接続（速い）
  が切り替わると，１回だけスイッチ（充放電）が行われて，
  右側の に伝わる

## Slide 62: 余談：DVFS (Dynamic Voltage Frequency Scaling)
CPU は通常，負荷に応じて動作周波数を変えている
  消費電力削減のため
  この時，電圧も同時に操作している

## Slide 63: 電圧と遅延
Gate にかける電圧を上げると，より高速に動作する
  よりたくさん電子が上に集まる
  チャネルが厚くなり，電流が流れやすくなる
  次段のコンデンサの充放電が速くなる
S
D
G

## Slide 64: 消費エネルギー
消費エネルギーは，主にコンデンサへの充放電で消費される
  消費エネルギーは電圧の二乗に比例
  電荷 が，電圧 の分だけ電源から GND へ移動するから
    忘れた人は高校の物理の教科書を読もう
他にリーク電流と呼ばれるものによる消費もある
  スイッチが一部ガバガバなので，常時多少漏れてる
電源

## Slide 65: DVFS: Dynamic Voltage Frequency Scaling
電圧と周波数の組を用意しておき，これを切り替える
  高速：高周波数（低遅延）で動かすために，電圧を上げる
  低速：低周波数（高遅延）でよいので，電圧を下げる
電圧を下げると，すごく消費電力が減る
  消費エネルギーは電圧の２乗に比例
低周波数にすると充放電の回数自体（=周波数）も減る
  結果として，3乗のオーダーで電力が削減できる

## Slide 66: まとめ：一番下から積み上げて一番上までいけた 一番下がすげ変わっても，上は同様に作れる
システム・ソフトウェア
OS / コンパイラ / インタプリタ
（狭義の）コンピュータ・アーキテクチャ
アプリケーション・ソフトウェア
画像処理 / 音声認識 / 言語処理 / 機械制御
機械学習 / AI / WEB サービス / 暗号 …
論理回路
CMOS/リレー/真空管/レッドストーン etc...

## Slide 67: リレーや真空管と比較した CMOS の利点
超小さい：CMOS はナノメータ単位ぐらいの大きさで作れる
  リレーや真空管は頑張っても数 cm ぐらい
超速い：CMOS はナノ秒以下で ON/OFF できる
  リレーは物理的に動くので，ミリ秒ぐらいはかかる
  リレーよりマシだが電子の移動距離が長いので遅い

## Slide 68: リレーや真空管と比較した CMOS の利点２
超省電力
  リレーは物理的に動くので結構電気を食う
  真空管は常に暖め続けるのでめっちゃ電気を食う
壊れない：
  リレーは物理的に動くので，かなり壊れる
  真空管はフィラメントがそのうち焼き切れるし，ガラスが割れる

## Slide 69: まとめ
論理回路の実現方法
  リレー
  CMOS
論理回路の遅延と消費エネルギー
  CMOS の場合，充放電にかかる時間とエネルギー

## Slide 70: 課題 4
１０から０までを２づつ下りながら数える以下のループをアセンブリ言語で書け
  使用する命令セットは第２回の講義資料のものに準じる
ヒント：
  減算には add の代わりに sub を使う
  初期値は li 命令で設定
  講義中の for 文の例のようにメモリ上に i を置くとややこしいので，レジスタの上で全て終わらした方が楽
1: for (i = 10; i >= 0; i-=2) { 2: }

## Slide 71: 提出方法
以下の２つを提出：
  課題の提出は Moodle の「課題４」のところからお願いします
  感想や質問を「感想や質問」のところに投稿してください
    わからない場所がある場合，具体的に書いてもらえると良いです
提出締め切り
  次回講義開始まで
注意：
  課題の出来は，ある程度努力したあとがあれば良しです
  必ずしも正解していなくても良いです

## Slide 72: 付録

## Slide 73: 実際の回路生成
ハードウェア記述言語から，論理関数を生成：
  ナイーブには，入力の全パターンに対して出力を記録した真理値表
    実際には表のサイズが爆発して，真理値表ではすぐに破綻
    表のサイズ = 2 の入力ビット数乗
  さまざまな効率的な保持方法が提案されており，使用されている
    Binary Decision Diagram (BDD)
if code == 100:
out = rs1 xor rs2
elif code == 110:
out = rs1 or rs2
else:
out = rs1 and rs2

## Slide 74: 実際の回路生成
論理合成：
  ハードウェア記述言語から，論理関数を生成
  生成された論理関数を最適化
    カルノー図：４入力ぐらいが限界
    クワイン・マクラスキー法：入力数が増えると計算量が爆発
    さまざまな最適化アルゴリズムが提案・使用されている
  回路のプリミティブと接続関係を生成
    AND, OR, NOT, D-FF を始めとして，よく現れる回路の部品が用意される
配置・配線：
  回路のプリミティブを配置・配線

## Slide 75: スタンダード・セル
スタンダード・セル：
  AND や OR のようなプリミティブとなる回路「セル」を用意
    高さを幅を揃えておいて，簡単に並べられるように作ってある
  これらを配置して，配線を接続することにより回路を実現
    配置配線という
VDD
AND
OR
AND
OR
D-FF
GND
NOT
NOT
AND
OR
D-FF
VDD

## Slide 76: フルカスタム・レイアウト
各スタンダード・セル（ゲート）は複数のトランジスタにより構成
フルカスタム・レイアウト：
  半導体チップ上に１つ１つトランジスタをお絵かきして設計
    形状が特定のパターンを満たすと，トランジスタとして機能
  尋常じゃない手間がかかる
今はスタセルの中身と，本当に性能が出したい部分だけこれで作る
  ごく一部だけアセンブリ言語でプログラムするようなもの
WR1
BR1
WR2
BR2’
WW1
BW1’
WW2
BW2’

## Slide 77: 3次元的な構造を考えながら，設計
VSS
VSS
WW1
BW1
WW2
BW2’
VSS
VSS
VDD
VSS
WR1
BR1
WR2
BR2’
S
S’

## Slide 78: 実際の設計データ

## Slide 79: 実際の例：IBM POWER8 のチップ写真
  もわっとした模様の部分がスタンダード・セルを自動で配置した部分
  四角いところは基本的にはメモリ
    同じものが規則正しく並んでいる
画像は 2014 IEEE International Solid-State Circuits Conference 5.1: POWER8TM: A 12-Core Server-Class Processor in 22nm SOI with 7.6Tb/s Off-Chip Bandwidth より

## Slide 81: 感想や質問

## Slide 82: 質問や感想など
情報科学科ではemacsしか使っていないです！
（学科必修のプログラミングの実習では、emacsを使用しています）
お茶大情報科学科はEmacsの人多い気がします！！

## Slide 83: 質問や感想など
30ページの例について、実際には各桁に意味を持たせるということだったので、10進数だと各桁を見なくても一発で意味を把握できるのではないかと感じました。実際使われているものは桁数がとても多いので、一度に把握するには情報量が多すぎるため各桁に注目し、場合によっては必要な情報を表す桁のみを読むということでしょうか？

## Slide 84: たとえば４ビットのデータを考える
４ビットのデータは 0b0000～0b1111 → 0 ～ 15 を表す事ができる
２進数で下から３桁目が add/sub を示すとする
  ２進の場合：３桁目だけを見れば判定できる
    add：0bx1xx （x は 0 or 1 の任意）
    sub：0bx0xx
  １０進の場合：かなり意味が分からない
    add：4,5,6,7,12,13,14,15 のいずれか
    sub：0,1,2,3,8,9,10,11 のいずれか

## Slide 85: 質問や感想など
スライドのp.55で全てのデータと動作を回路に落とし込むこともできるが、真偽値表が大きくなりすぎて現実的には無理とありましたが、現実ではどのようにコンピュータが実現されているのでしょうか。

## Slide 86: 質問や感想など
マルチプレクサがよくわかりません。いくつかの入力がある中、1つだけ採用するものだと解釈していますが、他の入力はそのまま切り捨ててしまっているのですか？
  そうです
マルチプレクサがまだ完全に理解できていません。複数の入力を色々な論理関数に通して、そのうちどの論理関数を選択するかを決めるのがマルチプレクサという認識で合っていますか？
  マルチプレクサ自体は，複数の入力から１つを選んで出す回路です色々な論理関数の結果を選ぶためにマルチプレクサを使っています

## Slide 87: 質問や感想など
フリップフロップ回路はデータを新たな入力があるまで保持するものだと認識しているのですが、回路において、どういう使われ方をして何の役に立っているのかがよくわかっていません。

## Slide 88: 質問や感想など
1年の頃に数理基礎論で目にした形の図が出てきて、繋がりを感じました。数理論理学が苦手だったのでこの先不安です。でも、1つのことに対してたくさんの答えが生まれる国語とは違って、0か1ではっきりしているので、そこは好きだなと思いました。

## Slide 89: 質問や感想など
前回の授業で、LABELは先に行われるのですか？という質問をしたうちの一人です。スライドのp.47によると、for文を行うことがわかりました。i=0の後にLABELが実行されてしまうと、i=0の時の命令が実行されないのではないかと思ったからです。実際には、LABELが始まるメモリの前に、i=0の命令が入るのでしょうか？

## Slide 90: C 言語のループ
C 言語のループについて考える
1: i = 0; // 初期化部分 2: LABEL: // ループの先頭 3: i = i + 1; // カウンタの更新 4: if (i < 10) // ループの継続判定 5: goto LABEL; // LABEL に戻る
1: for (i = 0; i < 10; i++) { 2: }
そのままだと考えづらいので， まず上記のループを下記の形に変換して考える

## Slide 91: 質問や感想など
第二回の授業についての質問で申し訳ないのですが、LABELの後の命令は一つしか出せないのでしょうか。例えば「LABELに飛んで i++ と k++ をする」というような二つ以上の命令は出せるか気になりました。

## Slide 92: 質問や感想など
2進数との相互変換が楽で16進数が使われると理解していましたが、8進数や32進数でも変換はしやすいのになぜ16進数が選ばれているかということは疑問に思っていませんでした。 スライドでは1桁を表すのに4ビットが必要で、このビット数が2の累乗の方が都合が良いと書かれていましたが、具体的にはどのような場面で16進数の利点が活かされるのでしょうか。

## Slide 93: 質問や感想など
課題２の解説のときに、A<=0にした方が書きやすいとおっしゃっていたと思うのですが、その理由がわかりませんでした。
  こうすると分岐が１つだけで if 文がかけるからです
  A>0 でも書いてみて，比べてみるとよいです

## Slide 94: 質問や感想など
完全性の証明の部分が難しくて理解できませんでした。特に46ページが難しかったです。

## Slide 95: 完全性の証明 {AND, OR, NOT}
数学的帰納法：
  1入力の論理関数は {AND, OR, NOT} の組合せで表現できる
  n 入力の関数を {AND, OR, NOT} の組合せで表現できたと仮定して， (n + 1) 入力の関数が表現できることをいう
i1 | o0 | o1 | o2 | o3
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
o0 = 0
o1 = i1
o2 = i’1
o3 = 1
0
1
  i1 =0 or 1 の入力に対して ４通りの論理関数があり得る
  ４つとも NOT と数字直結で作れる

## Slide 96: 完全性の証明 {AND, OR, NOT}
数学的帰納法：
  1入力の論理関数は {AND, OR, NOT} の組合せで表現できる
  n 入力の関数を {AND, OR, NOT} の組合せで表現できたと仮定して， (n + 1) 入力の関数が表現できることをいう
in+1 | in | … | i2 | i1 | o
0 | 0 | … | 0 | 0 | 
 | 0 | … | 0 | 1 | 
 | … | … | … | … | …
 | 1 | … | 1 | 1 | 
1 | 0 | … | 0 | 0 | 
 | 0 | … | 0 | 1 | 
 | … | … | … | … | …
 | 1 | … | 1 | 1 | 
f = i’n+1∙ fn0 + in+1∙ fn1
fn0
fn1
in+1
i1
i2
in
…
…
…
  任意の論理関数 fn0 fn1 が表現できるので，それらの結果をin+1を使って選択
  この選択部分は AND/OR/NOT で作れる

## Slide 97: 質問や感想など
XORの入出力例を教えて欲しいです。
a | b | z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 98: 質問や感想など
あと、「マルチプレクサをカスケードする」という表現があったが、これはマルチプレクサを連結することなのかと疑問に思った。

## Slide 99: 質問や感想など
Flip Flopについて、存在と役割は説明されたことがあったが、なぜこのネーミングなのかが気になっていたので、今回の授業を聞いて謎が解けた気がした。