## Slide 1: 塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp) 東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
コンピュータ アーキテクチャⅠ 第５回

## Slide 2: 質問や感想など
論理回路について難しくてあまりわからなかった
訳分からなくなってきたので復習しようと思います。
課題があまりわかりませんでした解説をお願いします！！

## Slide 3: 質問や感想など
真空管でもコンピュータが作れるという話がありましたが、現在真空管はどのようなものに使われているのでしょうか？それとも、もう実用的なものには使われていないのでしょうか？

## Slide 4: 質問や感想など
コンピュータのCPUなどには、CMOSが大量に乗っているということで合っているでしょうか。

## Slide 5: 質問や感想など
MOSは工学系の話ですか？

## Slide 6: 質問や感想など
スイッチのON・OFFで1と0を表していることや、論理回路の作り方など、これまでバラバラに学んできたことが繋がったように感じて面白かったです。

## Slide 7: 質問や感想など
PCにはメモリ内の命令の番地が保持されていて一つの命令が実行されるたび更新されると認識しているのですが、資料の例によって命令の番地が1ずつ増えるものと4ずつ増えるものがあり、そのどちらについてもジャンプ命令がないためPCの増え方が1ずつまたは4ずつで固定されていると辻褄が合わないように思いました。PCの更新の具体的な挙動を教えていただきたいです。

## Slide 8: 質問や感想など
NOTゲートとNANDゲートがP型とN型で作れれば、ANDやORも作れるとのことでしたが、NANDゲートにNOTゲートをつけてANDを作るのは、話だけ聞くと二度手間な気がしました。NOTとNANDを使わずにANDを作ることはできないのでしょうか。

## Slide 9: 質問や感想など
参考書籍の中で「抽象化」という言葉が出てきました。コンピュータを層として分割して設計ができるような概念を作ること、例えば電子回路に対する二進数や高水準言語に対するアセンブリ言語はコンピュータにおける抽象化と言える。このような認識であっていますか。

## Slide 10: 質問や感想など
CMOS以外のリレーや真空管、レッドストーンの良さはそれぞれにありますか？
CMOSの欠点は何か気になりました。（値段が高いとかかな、、と思ったのですが、目立った欠点がなさそうだったので気になりました。）

## Slide 11: 質問や感想など
遅延のところがあまりわかりませんでした。ゲートがそもそも何かわからないです。資料の図のオレンジ色の方のコンデンサの役目がないように思ったのですが何のためにあるのですか。
  「ゲート」は AND や OR のような論理関数を実現した回路のこと
等価回路で抵抗が必要な理由がわかりませんでした。

## Slide 12: CMOS ゲートの等価回路
抵抗 & コンデンサと，連動したスイッチによって表せる
  コンデンサに充電：下のスイッチがON
  コンデンサを放電：上のスイッチがON
コンデンサ：
  電荷を溜めることが出来るもの
  電子を引き寄せてチャネルを作る = 充電している
NOTゲート
CMOS
等価回路
電源
Notes: 現在の CPU は一般に CMOS ゲートというものでできているのですが，
おもいっきり細かいことを省くと，
これは入力にコンデンサがついていて，
これに連動して動くスイッチが出力を決めるものとなっています．
たとえば NOT ゲートは，入力に高電位がかかると，
下のスイッチが ON になって，出力がグラウンドに
つながるので低電位になって NOT 回路ができると．

## Slide 13: 消費エネルギー
消費エネルギーは，主にコンデンサへの充放電で消費される
  消費エネルギーは電圧の二乗に比例
  電荷 が，電圧 の分だけ電源から GND へ移動するから
    忘れた人は高校の物理の教科書を読もう
他にリーク電流と呼ばれるものによる消費もある
  スイッチが一部ガバガバなので，常時多少漏れてる
電源

## Slide 14: 質問や感想など
周波数が高いと電圧が上がる（逆も然り）という現象がなぜ起こるのかの理解が難しかったです。この高速と低速という話は携帯の月に使用できるギガ数に到達してしまったら低速になってしまうといったような高速・低速の話と同じなのか気になりました。

## Slide 15: 質問や感想など
前回の感想を入力し忘れたのですが、期限過ぎると入力もできなくなってしまうのを変えることは可能でしょうか。

## Slide 16: 質問や感想など
高校生の頃などは、電卓がどうなっているのか想像もつきませんでした。でも、こんな簡単な（きっと簡単ではないけど）論理回路だけでできてしまうんだなと感動しました。

## Slide 17: 質問や感想など
高校で物理を学習していてなんの役に立っているのかわかっていなかったけど去年学習した論理回路にも使われていたのかということを学べて驚くだった。遅延の違いとは処理の速さのことですか？

## Slide 18: 質問や感想など
有効と無効が選べてつなぐことができる場合にゲーム内でも計算機を作れるのなら、他のゲームでも作れそうだなと思いました。
さらに、マリオのコースを自由に作れるゲーム「スーパーマリオメーカー」でAND,OR,NOTの論理回路を作り、計算機を作成した人もいるようです。

## Slide 19: マリオメーカーの場合
https://www.youtube.com/watch?v=bpgiUUFY73g より

## Slide 20: マインクラフトの中でマインクラフト
https://www.youtube.com/watch?v=-BP7DhHTU-I より

## Slide 21: Turing Complete と言うゲーム NAND から初めてテトリスとかまでを作る
https://store.steampowered.com/app/1444480/Turing_Complete/?l=japanese より

## Slide 22: 課題の解説

## Slide 23: 課題 4
第１回の講義資料を参考に，１０から０までを下りながら数える以下のループをアセンブリ言語で書け
  使用する命令セットは第２回の講義資料のものに準じる
ヒント：
  減算には add の代わりに sub を使う
  初期値は li 命令で設定
  講義中の for 文の例のようにメモリ上に i を置くとややこしいので，レジスタの上で全て終わらした方が楽
1: for (i = 10; i >= 0; i--) { 2: }

## Slide 24: C 言語
C 言語
1: i = 10; // 初期化部分 2: LABEL: // ループの先頭 3: i = i - 1; // カウンタの更新 4: if (i >= 0) // ループの継続判定 5: goto LABEL; // LABEL に戻る
1: for (i = 10; i >= 0; i--) { 2: }
そのままだと考えづらいので， まず上記のループを下記の形に変換して考える

## Slide 25: アセンブリ言語
1: i = 10; 0x400: li 10 → A // レジスタ A に 10 をいれる
0x404: li 0x0f4 → B // B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x408: st A → (B) // A を (B) にかきこむ（= i を更新）
2: LABEL: 3: i = i - 1; 0x40C: li 0x0f4 → B // B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x410: ld (B) → A // (B) を A に読み込む（= i 読み込む）
0x414: sub A,1 → A // A から 1 を引く
0x418: st A → (B) // A を (B) にかきこむ（= i を更新）
4: if (i >= 0) 5: goto LABEL;
0x41c: li 0 → B // B に 0 を読み込む
0x420: b A >= B, 0x40C // 条件がなりたっていたら LABEL に

## Slide 26: アセンブリ言語（メモリを使わない別解）
1: i = 10; 0x400: li 10 → A // レジスタ A に 10 をいれる
4: if (i >= 0) で使う 0 0x404: li 0 → B // B に 0 を読み込む
2: LABEL: 3: i = i – 1; 0x408: sub A,1 → A // A から 1 を引く
4: if (i >= 0) 5: goto LABEL;
0x40C: b A >= B, 0x408 // 条件がなりたっていたら LABEL に

## Slide 27: 前回の振り返り

## Slide 28: 論理回路の作り方
以下のそれぞれの仕組みを使った回路を説明
  リレー
  CMOS
これらの論理的な動作は実はほぼ同じに作れる
  リレーの方が直感的にわかりやすいのでこちらから説明

## Slide 29: NAND ゲートの動作
上側の P 型２つは並列接続
  a と bどちらか片方の入力に 0 が入ると VDD を c に接続
下側の N 型２つは直列接続
  a と b 双方の入力に１が入ると 2つとも ON になって GND を c に接続
G
S
D
G
S
D
a
b
a
b
c
GND
VDD
VDD
a | b | c
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
G
D
S
G
D
S

## Slide 30: CMOS: Complementary Metal–Oxide–Semiconductor
CMOS は NMOS と PMOS の２種類のトランジスタから成る
  電界で電荷（電子/正孔）を動かして ON/OFF する
基本的に N 型/P 型リレーとほぼ同じ動作
  つまり全く同じように論理回路が組める
現代のコンピュータはこの CMOS を使って作られている

## Slide 31: NOT ゲート の例
VDD
GND
G
S
D
G
D
S

## Slide 32: NAND の例
VDD
GND
a | b | o
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
NMOS (on)
と b 共に 1 （高電位）の場合
  PMOS（上側）は，off
  NMOS（下側）は，双方 on = GND と繋がる
出力が 0（低電位に）

## Slide 33: リレーがあればプログラムが実行できる
コンピュータがあれば，プログラムが実行できる
  コンピュータは機械語を解釈して実行できる
  機械語はアセンブリ言語から変換できる
  アセンブリ言語は C 言語からコンパイルできる
途中に多数のステップがあるが，まとめると，
  リレーがあれば，C 言語のプログラムを実行できる

## Slide 34: 一般化すると，
なんらかの入力に従って ON/OFF できるスイッチがあれば， それでプログラムが実行できるコンピュータが作れる
  具体的な回路の組み方は，回路の種別ごとに違う事もある
  NAND さえ出来ればこっちのもの

## Slide 35: 命令パイプライン

## Slide 36: 導入：工場のラインを考える
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
ベルトコンベアのラインの上を製品が流れていく
  ４人の人が，それぞれの工程の作業をおこなって完成
上のように1つしか製品をながさないと，
  各人は他の人が作業している間はヒマ
製品

## Slide 37: 導入：工場のラインを考える
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
実際の工場：複数の製品を同時に流す
  各工程を並列して処理することによりスループットを向上
  さっきの4倍の速度で製品ができあがっていく
これが 命令パイプライン
製品
製品
製品
製品
製品

## Slide 38: パイプライン化による性能向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
製品
製品
製品
製品
製品
製品
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ

## Slide 39: 今日の内容：命令パイプライン
シングル・サイクル・プロセッサの動作
  全ての命令の処理が１サイクルで完結
    これまでに説明していたプロセッサの動作と同じ
  パイプライン化を前提とした，より詳細なものを使って復習
上記のパイプライン化
  具体的にどうパイプライン化するか
パイプライン化の性能への影響

## Slide 40: シングル・サイクル・プロセッサの動作

## Slide 41: もくじ
シングル・サイクル・プロセッサの動作
上記のパイプライン化
パイプライン化の性能への影響

## Slide 42: これまでに説明した CPU のイメージ
コンピュータの心臓部
  メモリから命令を読み出し，計算する
構成要素：
  演算器（FU: Functional Unit）
    加算器や AND 演算器など
    指示された種類の演算を行う
  レジスタ・ファイル（右図では A,B,C…）
    メモリと同様にデータを記憶する
      位置を指定して読み書きする
    CPU の演算は，このレジスタ上でのみ行う
  PC（Program Counter）
    現在見ている命令のアドレスを記憶している場所
CPU
A
PC
B
C
D
FU
E
F

## Slide 43: これまでに説明した RISC-V (32bit) のイメージ
メモリ
0x00000517
0x09850513
…
…
RISC-V CPU
0x1010:
0x1014:
0x1018:
0x101c:
FU
0x00001010
0x00000517
…
…
0
…
…
…
…
…
…
レジスタ (32bit)
x0
x1
x2
x3
...
x31
x30
x29
x28
...
PC
(32bit)
32個ある
…
…
…
0x00000000
…
…

## Slide 44: ベースとなるシングル・サイクル・プロセッサ
以前説明したものとの違い：
  メモリが命令メモリとデータメモリに別れている
  算術 & 論理演算，ロード，ストアのみを実行可能
    分岐とジャンプは，簡単のために今は考えない
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4

## Slide 45: 1命令の実行フェーズ
実行フェーズ
  フェッチ
  デコード
  レジスタ読み出し
  実行
  レジスタ書き戻し
RISC-V の加算命令を実行する流れをざっとみる

## Slide 46: 命令フェッチ
命令メモリから命令を読み出す
  命令メモリを順に読んでいくため，PC は毎サイクル加算される
  足している４は，RSIC-V では命令の幅が４バイトだから
  基本的に，この部分はどの命令でも変わらない
PC
加算
アドレス
命令
命令メモリ
命令データ
4

## Slide 47: 命令デコード
取り出した命令からレジスタ番号を表す部分のビットを取り出す
  ソース（rs1, rs2）とディスティネーション（rd）
PC
命令
命令メモリ
レジスタ番号（rd）
レジスタ番号（rs1）
レジスタ番号（rs2）
rd
0110011
0000000
rs2
rs1
000
ADD : x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
4

## Slide 48: レジスタ読み出し
デコードで得られたレジスタ番号を使って RF にアクセス
  ソース・オペランドの値を読み出す
PC
書きREG番号 (rd)
読みREG番号 (rs1)
読みREG番号 (rs2)
レジスタ・ファイル
命令メモリ
4
レジスタの値（rs1）
レジスタの値（rs2）

## Slide 49: 実行
RF から読みだした２つの値を加算
ALU
PC
レジスタ・ファイル
命令メモリ
4
加算の結果
値（rs1）
値（rs2）

## Slide 50: レジスタ書き戻し
加算の結果をレジスタ・ファイルに書き戻す
  データ・メモリには用がないので何もしない
PC
書き込みデータ
書きREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
データ・メモリ
4

## Slide 51: ロードの場合：メモリ・アクセスが加わる
加算命令との違い：
  アドレスの計算（x[rs1] + immediate）を ALU でやる
  得られたアドレスでデータ・メモリにアクセス
ALU
PC
書き込みデータ
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
読みデータ
4
rd
0000011
rs1
010
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
immediate[11:0]
書きREG番号 (rd)

## Slide 52: 各処理は基本的には左から右に流れる
特定のユニットで仕事をしている間，他の部分は遊んでいる
パイプライン化
  これをもとに，導入で話したように処理をオーバーラップさせる
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 53: パイプライン化

## Slide 54: もくじ
シングル・サイクル・プロセッサの動作
上記のパイプライン化
パイプライン化の性能への影響

## Slide 55: パイプライン化
回路のまとまりをオーバラップさせる単位にする
  この単位をステージと呼ぶ
ステージ
  IF： 命令フェッチ
  ID： デコードとレジスタ読み出し
  EX： 実行
  MEM：メモリ・アクセス
  WB： レジスタ書き込み

## Slide 56: 工場のラインを考える（再）
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
実際の工場：複数の製品を同時に流す
  各工程を並列して処理することによりスループットを向上
これが 命令パイプライン
製品
製品
製品
製品
製品

## Slide 57: 命令パイプラインの実行の様子
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
I1
I2
I3
I4
I5
IF
I0
I1
I2
I3
I4
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I5
cycle

## Slide 58: パイプライン・チャートの見方 ここから先で多用されるので重要
  左から右にむかって時間は進む
  上から下にむかって命令が実行順に置かれる
  各ステージを表す四角は左側にある命令がその時そこにいることを示す
    上記では２サイクル目に，I0 が ID に，I1 が IF で処理されている
IF
I0
I1
I2
I3
I4
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
cycle

## Slide 59: パイプライン化による性能（スループット）向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 60: 余談：実際の CPU を実行した場合のパイプライン
塩谷が開発している RISC-V CPU（RSD）の実行を可視化したもの
  https://github.com/rsd-devel/rsd
  out-of-order 実行をしているので，途中からプログラム順とは 異なるタイミングで実行が進んでいる

## Slide 61: ステージを「どうやって」切るか
シングル・サイクル・プロセッサの回路に適当に間隔をあけて命令を流せばよいというものもない
各ステージを完全に同じ長さにすることは凄く難しい
  同じ長さ=同じ遅延=全く同じ段数の組み合わせ回路
長いステージであっても信号は絶えず変化する可能性がある
  短いパスから順に出力に反映される
  たとえば下の回路で a,b,c,d が全て変化したとすると， まず d の変化が z に反映し，次に d が･･･
a
b
c
d
ｚ

## Slide 62: パイプライン化（オーバーラップ）の実現方法
シングルサイクル・プロセッサにフリップ・フロップをいれる
  このためのフリップ・フロップをパイプライン・ラッチという
    ラッチ（latch）は「ドアや門などの掛け金」の意味
  パイプライン・ラッチで区切られた部分がステージとなる
１サイクルの間はパイプライン・ラッチで信号がとまる
  複数ステージ間で信号が混じるのを防ぐ
  指定された時間までラッチでドアを開かなくするイメージ？

## Slide 63: パイプライン・ラッチのイメージ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
各人の作業が終わっても，ラッチが開くまでは次の人に製品を送れない
  複数ステージ間で信号が混じるのを防ぐ
  指定された時間までラッチでドアを開かなくするイメージ？
製品
製品
製品
製品
もう終わったから次のに
取りかかりたいんだけど
そんなに 仕事がほしいか
ラッチがあくまで
待ちましょう
ﾏｯﾃﾏｯﾃ

## Slide 64: パイプライン化（オーバーラップ）の実現方法
  各ステージの間に，D-FF（オレンジの四角）をいれる
    WB の書き込みについては，レジスタ・ファイル自体が クロックに同期して書き込みが行われるので D-FF は不要
  各ステージの処理が早く終わっても，次のクロックまでは D-FF で 信号の伝搬を止める
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 65: パイプライン化の効果
レイテンシ (latency)： 短くならない（か，やや延びる）
  一続きの処理が始まってから終わるまでにかかる時間
    この場合，1命令の始まりから終わりまでの処理時間
  一番長い処理に合わせて動かすので伸びる
    原理的に短くならない （ステージ間にフリップフロップが入る分は絶対のびる）
スループット (throughput)： ステージ数倍だけ上がる
  単位時間当たりの処理量
  この場合，単位時間あたりに実行される命令数

## Slide 66: パイプライン化の効果 レイテンシは伸びるが，単位時間あたりの処理命令数は増える
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
レイテンシ
レイテンシ

## Slide 67: ステージを「どこで」切るか
大きな回路のまとまりをステージにする
  回路のまとまりが大きい → 遅延も大きい
この遅延の大きさが揃っていないと，綺麗にうごかない
  パイプライン全体は，一番遅いステージの遅延にあわせて動く
  他の人が仕事が終わったからと言って，先に送れない
良くない例：緑の人だけ仕事が多いので，全体が動かせない
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
なんか仕事おおいんだけど
はよせんかい
製品
製品
製品
製品
まだー？

## Slide 68: ステージを「どこで」切るか
ステージ
  IF： 命令フェッチ
  ID： デコードとレジスタ読み出し
  EX： 実行
  MEM：メモリ・アクセス
  WB： レジスタ書き込み
上記では，デコードとレジスタ読み出しが ID ステージにまとめられている
  デコードにかかる遅延はほとんどない
  読み出した命令からオペランドを取り出すのは，単に信号線を繋ぐだけで良い

## Slide 69: 余談：非同期回路やウェーブ・パイプライン
クロックによる同期化を使わずにパイプラインを作る方法も あるにはある
やり方：
  色々な方法でステージ間の遅延の大きさを気合いで揃える
  一定間隔でデータを流す
設計 & 動作させることがすごく難しいので，主流ではない
  特に，高速動作がかなり難しい

## Slide 70: パイプライン化の性能への影響

## Slide 71: もくじ
シングル・サイクル・プロセッサの動作
上記のパイプライン化
パイプライン化の性能への影響

## Slide 72: パイプライン化によるスループット向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 73: パイプライン化の意味
パイプライン化の効果：
  スループットの向上
  = 単位時間あたりに処理できる命令の数の増加
  = 動作クロック周波数の向上
これらは同じ事を言い換えてるだけ

## Slide 74: パイプライン化によるクロック周期の短縮 クロックの立ち上がりごとに，１命令が処理
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 75: ステージ内の信号の伝播を考える
パイプライン：ステージ：
  複数のパイプライン・ラッチで挟まれてた，
  組み合わせ回路（ゲート）
矢印の動き：
  クロック開始時に，左のラッチからでた信号が
  組み合わせ回路を通って，伝播していく様子

## Slide 76: ２段にパイプライン化した場合
クロック周波数は２倍に：
  各矢印の伸びる速度（信号が伝播する速度）自体は同じ
  ２段パイプラインでは，ラッチから２回信号が出ている
パイプライン化せず
２段パイプライン

## Slide 77: 4段にパイプライン化した場合
クロックが４倍に
  ４段パイプラインでは，ラッチから４回信号が出ている
パイプライン化せず
２段パイプライン
４段パイプライン

## Slide 78: パイプライン化の限界
パイプライン段数を増やしていけば，どこまでも速くなるのか？
  ならない
理由：
  回路的な理由による周波数向上の限界
  アーキテクチャ的な理由による実効性能の限界
∧＿∧
（ ・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| 社長 |／
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
製品
製品
製品
製品
ひょっとして･･･ 無限に
速くできるんじゃね！？
ｵｲﾔﾒﾛ
ﾑﾘﾑﾘ
ﾔﾒﾃ
💡
ﾋﾗﾒｲﾀ！
ﾃﾝｼｮｸｼﾖｳ

## Slide 79: 回路的な理由
理由：
  D-FF 自体の遅延のため
  消費電力と熱のため

## Slide 80: D-FF の回路
d
q
clock = 0
d
q
clock = 1
構造：マルチプレクサが入った２つのインバータのループ
  マルチプレクサを，切り替えスイッチとして説明
  クロックの立ち上がりのたびに，d の値がサンプリングされる
  その値が次のサイクルの間 q から出力される
立ち上がり
立ち下がり

## Slide 81: D-FF の動作 ① クロック信号が Low にあるとき
d
q
左側のループ：
  d の入力の変化に応じて，インバータの状態が随時切り替わる
  右側のループとは遮断されている
右側のループ：
  ループのインバータの状態（=記憶）が q に出力され続ける
１
２
３
４

## Slide 82: D-FF の動作 ② クロック信号の立ち上がり
d
q
左側のループ：
  d と遮断され，ループが形成される
  直前まで d に入力されていた信号が記憶される
右側のループ：
  左側のループと繋がり，ループが解除される
１
２
３
４

## Slide 83: D-FF の動作 ③ クロック信号が High
d
q
左側のループ：
  クロックが立ち上がる直前の の内容を出し続ける
右側のループ：
  左側のループの出力を反転して に出力
１
２
３
４

## Slide 84: D-FF の動作 ④ クロック信号の立ち下がり
d
q
左側のループ：
  ループが解除される
右側のループ：
  左側のループと遮断され，ループが形成される
  それまで左側から入力された内容を出し続ける
１
２
３
４

## Slide 85: D-FF の遅延
D-FF の遅延：これまでの４フェーズの動作の遅延
  スイッチが切り替わるまでの遅延
  スイッチが切り替わった後， インバータの入力に応じて出力が変化するまでの遅延
クロック周波数を上げすぎると，これらの限界にぶつかる
  １ステージ内の組み合わせ回路の遅延： インバータ換算で通常１０から２０段分ぐらい
  なので，D-FF 自体の遅延は意外とバカにならない

## Slide 86: 理由２：消費電力と熱
クロック周波数を上げる
  → 単位時間あたりの回路全体の充放電の回数が増える
  → 消費電力と，それによって発生する熱がそれだけ増える
電力供給の限界
  CPU のチップの端子から流し込める電流の限界
  オームの法則：V=IR
    端子のピンの数で R が決まる
放熱の限界
  温度の上昇に，放熱が追いつかない

## Slide 87: まとめ
シングル・サイクル・プロセッサの動作
上記のパイプライン化
パイプライン化の性能への影響

## Slide 88: 課題 5.1
第１回の講義資料を参考に，以下の if 文をアセンブリ言語で書け
  使用する命令セットは第２回の講義資料のものに準じる
  変数 i はメモリのアドレス 0x100 に割り当てられているものとせよ
  変数 i の初期値は任意（「...」）とせよ
  変数 j は任意のレジスタに割り当てて良い
1: i = ...; 2: j = 2; 3: if (i > j) { 4: i = i + 1; 5: } 5: else { 6: i = i - 1; 7: }

## Slide 89: 課題 5.2
第４回の講義資料を参考に，P型/N型リレーを使って以下を構成せよ
  2入力 NOR ゲート
  3入力 NAND ゲート
a | b | o
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
a | b | c | o
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
2入力 NOR の真理値表
3入力 NAND の真理値表

## Slide 90: ヒント： 以下のNAND ゲートの動作を参考にすると良い
上側の P 型２つは並列接続
  a と bどちらか片方の入力に 0 が入ると VDD を c に接続
下側の N 型２つは直列接続
  a と b 双方の入力に１が入ると 2つとも ON になって GND を c に接続
G
S
D
G
S
D
a
b
a
b
c
GND
VDD
VDD
a | b | c
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
G
D
S
G
D
S

## Slide 91: 提出方法
以下を提出：
  課題 5.1 と 5.2：
    提出は Moodle の「課題５」のところからお願いします
    課題 5.2 は画像（紙に書いてスマホで写真でもよし）
  感想や質問：
    「感想や質問」のところに投稿してください
    わからない場所がある場合，具体的に書いてもらえると良いです
提出締め切り
  Moodle に設定した締め切りまで（6/4 日曜日の 23:59 頃，要確認）
注意：
  課題の出来は，ある程度努力したあとがあれば良しです
  必ずしも正解していなくても良いです