## Slide 1: 塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp) 東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
コンピュータ アーキテクチャⅠ 第８回

## Slide 2: 質問や感想など

## Slide 3: 課題の解説

## Slide 4: 前回の振り返り

## Slide 5: 性能，CPI スタック

## Slide 6: 性能
CPU の性能（処理速度）= 単位時間あたりに処理できる命令の数
以下のかけ算で決まる：
  クロック周波数 = １秒あたり何サイクル分の処理ができるか
  Instructions per cycle (IPC) = １サイクルあたり何命令処理できるか

## Slide 7: Instructions per cycle (IPC)
１サイクルあたりに何命令処理できるか

## Slide 8: 理想的に動作した場合の IPC の例
パイプライン化しない場合：IPC = 1命令 / 5サイクル = 0.2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
パイプライン化したスカラプロセッサ：IPC = 1命令 / 1サイクル = 1

## Slide 9: 理想的に動作した場合の IPC の例
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
パイプライン化したスカラプロセッサ：IPC = 1命令 / 1サイクル = 1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
2-way スーパスカラプロセッサ：IPC = 2命令 / 1サイクル = 2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 10: 分岐予測ミスが入った場合
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
パイプライン化したスカラプロセッサ：IPC = 1命令 / 1サイクル = 1
IF
ID
EX
MEM
WB
2-way スーパスカラプロセッサ：IPC = 2命令 / 1サイクル = 2
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
IF
ID
IF
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 11: クロック周波数
パイプラインを深くすると（深く = ステージを細かく切る）：
  動作周波数が上がる
  IPC が下がる
    予測ミス・ペナルティなどの影響

## Slide 12: 積極さとパイプラインの深さ
これらの関係や変化を，以下の２要素を使って説明する
  パイプラインの深さ
  並列実行の積極さ

## Slide 13: 積極さ
「積極さ」という概念を導入
  どのぐらい積極的に命令を並列実行するかの度合い
  （きちんと定量化できるものではなく，割と適当な概念
積極さが大きくなる例
  スーパスカラのパイプライン本数を増やす
  複雑だけど正確な分岐予測器をいれる
  動的スケジューリングを行う
  動的スケジューリングができる範囲を広げる

## Slide 14: CPU の特性
基本的な特性：
  回路量
  値段
  消費エネルギー
  性能

## Slide 15: 回路量と値段（製造コスト）
回路量=トランジスタの数
  回路量が大きくなる →
  つまり，たくさんトランジスタを乗せる →
  それには大きなシリコンチップが必要 →
  製造コストが上がる
製造コストはおおよそ回路量に比例

## Slide 16: 回路量と消費エネルギー
消費エネルギーは回路量におおよそ比例
  回路量が大きくなる →
  つまり，たくさんトランジスタを乗せる →
  たくさんのトランジスタのコンデンサで充放電が起きる →
  多くのエネルギーが消費される
  （厳密には充放電以外に静的消費エネルギーというのもあるが， これもトランジスタ数に比例する

## Slide 17: 回路量と性能
性能は回路量に応じて上がるが，他の要素ほどには比例しない
  経験的には性能は回路量の平方根ぐらいに比例すると言われる
  （ポラックの法則

## Slide 18: IPC の変化

## Slide 20: CISC と RISC

## Slide 21: まとめ