## Slide 1: 塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp) 東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
コンピュータ アーキテクチャⅠ 第１０回

## Slide 2: 課題の解説

## Slide 3: 課題 ９
以下のような条件を考える
  10段のパイプラインを持つ 2-way スーパスカラプロセッサであり，理想的には IPC=2 で実行できる
  ロード命令の出現率は 0.15
  CPU は L1 キャッシュをもつ
  ロード命令のみが L1 キャッシュやメモリにアクセスするものとする
  L1 キャッシュのヒット時には一切のペナルティなしで実行できる
(1) 以下の場合の IPC を求めよ
  ロード命令による L1 キャッシュのアクセス１回あたりのミス率が 0.02
  ミスの発生時は 100 サイクル追加で時間がかかる

## Slide 4: 一般化できる
以下のようにおいた場合，
  理想的な実行の際のサイクル数：
  何らかのハザードの発生回数：
    実行命令数：
    ハザードを起こす命令の出現率：
    その命令毎のハザード発生率：
  ハザード時のサイクル数の増加：
実効サイクル数 は，理想サイクル数 に対して，

## Slide 5: IPC で考えると
最終的な性能を考える上で IPC の方が都合がよい
を命令数 で正規化すると，
IPC は命令数を実行サイクル数で割ったもの = つまり上記の逆数
  =
  は実際の IPC， は理想 IPC

## Slide 6: 課題 ９ (1)
(1) の解
  25
ちなみに，キャッシュが全く無い場合（補足）：
  0.067

## Slide 7: 課題 ９
(2) 以下の場合の IPC を求めよ
  L1 キャッシュの容量を倍にしたもの
    L1 キャッシュに良く当たるようになったため，ミス率が 0.01 に
  L2 キャッシュを追加したもの
    L2 へのアクセス１回あたりのミス率は 0.1
      L2 は L1 にミスしたときのみアクセスするものとする
    L2 ヒット時は L1 ヒット時からの実行時間の追加が 15 サイクル
    L2 ミス時は L1 ヒット時からの実行時間の追加が 150 サイクル
(3) これまでに出てきた３つのモデルの性能を求め比較せよ
  ただし L1 キャッシュ容量を倍にした場合，キャッシュのアクセスに時間がかかるため，周波数が 0.8 倍になるものとする

## Slide 8: 課題 ９ (2)
容量が倍
L2 の追加
  L1 ヒット：ペナルティなし
  L1 ミス & L2 ヒット：5
  L1 ミス & L2 ミス：

## Slide 9: 課題 ９ (3)
すいません，これは問題が良くなかったです
  メモリ速度が変わらない事を明示しておくべきでした
CPU の周波数が変わってもメモリの速度は変わらない
  メモリのアクセスのサイクル数が変わってしまうので，IPC が変化する
例：周波数 1G Hz の場合
  １サイクル=1ns
  100サイクルかかるメモリアクセスは100nsになる
  周波数が 0.8 倍になると，1サイクルは1/0.8GHz=1.25ns
  100ns/1.25=80サイクル
    メモリアクセス時間は変わらない

## Slide 10: 課題 ９ (3)
容量が倍の際の IPC を再計算
性能：
  もともと：
  L1容量倍：
  L2追加：

## Slide 11: キャッシュの詳細

## Slide 12: 内容
キャッシュの構成方法
行列積での動作例

## Slide 13: キャッシュの構成方法

## Slide 14: キャッシュの構成方法
３つの方式：
  基本的な構造（フルアソシアティブ方式）
  ダイレクトマップ方式
  セット・アソシアティブ方式
ライン単位での管理
アドレスとキャッシュ構造の具体的な対応関係

## Slide 15: キャッシュの動作（復習）
ソフトの性質：
  一度使用した値は，すぐにまた使う可能性が高い
  ブラウザのキャッシュと同じ
一度利用した値を入れておくことで，2度目からは高速に
メモリ
CPU
メモリ
CPU
キャッシュ
  長時間
  短時間（値があれば）

## Slide 16: キャッシュの作り方の方針
キャッシュ：
  小容量で高速なメモリ
  メイン・メモリの一部をコピーして保持
    こっちを略してメモリということも
目的のデータがコピーされているかどうかを確認したい
  コピー時に，どこのデータをコピーしたかの情報も一緒に記録
    つまり，コピー元のアドレスもキャッシュに記録する
  キャッシュの読み書き時は，記録されているアドレスとの突き合わせをして確認する

## Slide 17: キャッシュの基本的な構造 アドレスやデータは 16 進数
キャッシュのエントリの内容
  タグ： コピーしてきたデータが，メモリの どこのアドレスにあったかを表す （後で詳しく話すように本当は アドレスの一部が入る）
  データ：その内容
コピー時に元のアドレスと一緒に格納する
  上記の例： 0002 にあった 12 と，8001 にあった 55 を保持
84
ff
12
…
0000
0001
0002
…
アドレス
データ
33
55
8000
8001
0002
8001
12
55
タグ
データ
容量が２エントリのキャッシュ
メモリ
エントリ

## Slide 18: 読み出し時の動作 アドレスやデータは 16 進数
まず全てのタグを読み出す（この場合２つ）
アドレスと一致するタグがあるかをチェック
  ヒット：もしあれば，そこのデータを読む
  ミス： なければ，メモリにアクセス
たとえば CPU がアドレス 8001 を読むと， タグに 8001 があるのでヒット
84
ff
12
…
0000
0001
0002
…
アドレス
データ
33
55
8000
8001
0002
8001
12
55
タグ
データ
容量２のキャッシュ
メモリ

## Slide 19: フルアソシアティブ方式とその問題
先ほどの方式をフルアソシアティブ方式と呼ぶ
  キャッシュ内の全てのタグをチェックする方式
問題：
  格納データ数を増やすと，比例して比較するタグの数が増える
  比較のための回路は複雑で遅いし，電気もバカ食いする
0002
8000
12
33
タグ
データ
容量２のキャッシュ ２つのタグをチェック
0002
8000
12
33
タグ
データ
容量4のキャッシュ
４つのタグをチェック
0102
5511
00
78

## Slide 20: ダイレクトマップ方式 アドレスやデータは 16 進数
全てのエントリではなく，アドレス毎に特定の１つのエントリのみを使う
  比較が１つのみでよくなる
「アドレス mod サイズ」の番号のエントリにアクセス （mod は剰余，数字は16進数表記）
  アドレス 8000：8000 mod 4 = 0 番エントリにアクセス
  アドレス 5513：5513 mod 4 = 3 番エントリにアクセス
タグ
データ
8000
1001
12
33
0102
5503
00
78
０
1
2
3

## Slide 21: ダイレクトマップ方式 アドレスやデータは 16 進数
フルアソシアティブとの違い：
  利点：チェックするタグは常に１つですむ
  問題：アドレス下位がかぶると（競合とよぶ），上書きされる
    8000, 7000, 0100 の順にアクセスがあると，０番しか使えない
    （=mod 4 の結果が全部 0
タグ
データ
8000
1001
12
33
0102
5503
00
78
０
1
2
3

## Slide 22: セットアソシアティブ方式 アドレスやデータは 16 進数
「アドレス mod サイズ」のセットにアクセス
  上の例の場合，１つのセット内に２つの タグ+データ がある
連想度：
  セットの中にいくつ要素を入れるかのこと
  上記の場合連想度は２（2-way とも呼ぶ）
利点：競合するデータを複数持てる
  キャッシュに必要なデータが在る率（ヒット率）が上がる
8000
1001
12
33
0102
5513
00
78
タグ
データ
０
1
2
3
0100
7701
53
44
5102
0503
22
87
タグ
データ
セット

## Slide 23: セットアソシアティブ方式の動作
アドレス 0100 にアクセスがあった場合：
  「0100 mod 4=0」よりセット０のタグを全て読んで，これと比較
  右側のタグ 0100 がヒットしたので，ここを読み出す
どこにもヒットしなかった場合
  メモリからデータを取ってきて，キャッシュに書き込む
  同一セット内で最も長時間アクセスされてないエントリに書き込むことが一般的
8000
1001
12
33
0102
5513
00
78
タグ
データ
０
1
2
3
0100
7701
53
44
5102
0503
22
87
タグ
データ

## Slide 24: 容量一定（=４）にして連想度を変えた場合
容量 = 連想度 × セット数
各方式との関係：
  ダイレクトマップ： 連想度=１のとき
  フルアソシアティブ：連想度=容量のとき
8000
1001
12
33
0102
5513
00
78
連想度１
（=ダイレクトマップ)
０
1
2
3
8000
1001
12
33
０
1
0100
7701
53
44
8000
12
０
0100
53
7000
12
0500
53
連想度2
連想度4
（=フルアソシアティブ)

## Slide 25: 競合と複雑さのトレードオフ
容量一定の場合のトレードオフ
  連想度大：競合の影響が小さいが，回路が複雑
  連想度小：競合の影響が大きいが，回路が簡単
現実的には，連想度 2 から 32 ぐらいまでが良く使われる
8000
1001
12
33
0102
5513
00
78
連想度１
（=ダイレクトマップ)
０
1
2
3
8000
1001
12
33
０
1
0100
7701
53
44
8000
12
０
0100
53
7000
12
0500
53
連想度2
連想度4
（=フルアソシアティブ)

## Slide 26: 各方式のまとめ
キャッシュ
  小容量で高速
  メモリの一部をアドレス（タグ）と共にコピー
方式
  ダイレクトマップ
  セットアソシアティブ
  フルアソシアティブ
性質
  連想度によって分類可能
  ヒット率と複雑さにトレードオフ

## Slide 27: キャッシュの詳細
方式：
  基本的な構造
  ダイレクトマップ方式
  セット・アソシアティブ方式
ライン単位での管理
アドレスとキャッシュ構造の対応

## Slide 28: ライン
キャッシュ上のデータはラインと呼ばれる単位で管理される
  ライン：複数バイトからなる塊
  実際には 16 から 128バイトぐらい
  ブロックと呼ばれることもある
理由：
  容量の効率をあげるため
  空間局所性を利用するため

## Slide 29: 容量の効率
タグが大きくて無駄
  これまでの説明では，アドレスごとに1バイトのデータを仮定
  一方，アドレスは 32 から 64 ビット
  このままではデータ本体よりも，アドレス識別のためのタグを覚えているようなものになってしまう
f3568000
12
タグ
(32bit=4バイト)
データ
（1バイト）

## Slide 30: 容量効率の向上
ライン
  タグが指すアドレスから始まるデータのまとまりのこと
  キャッシュの各エントリでは，このライン単位でデータを持つ
利点：ラインサイズが増えると，データが占める割合が増える
  １バイト： 1×4=４バイト
  １６バイト： 16 バイト
  （双方，タグとデータ合計で20バイト）
f3568000
12
タグ
(32bit=4バイト)
データ
（1バイト）
ライン（16バイト）
f3568000
12 59 46 16 54 64 48 47 45 84 85 48 54 fe 55 84
タグ
(32bit=4バイト)

## Slide 31: 空間的局所性
２種類の局所性
  時間的局所性：
    「一度使ったデータは，すぐにまた使われる」
  空間的局所性：
    「あるデータが使われると，その近くにあるデータも使われる」
空間的局所性の例，
  以下では i 番目がアクセスされると i+1 にもアクセスされる
    for(i = 0;i < SIZE; i++)
    v += buf[i]
  ある構造体内の要素にアクセスがあると，その構造体の別の要素にもアクセスがある

## Slide 32: ライン単位の管理と空間局所性
データはライン単位でやりとりされる
  あるデータがアクセスされると，周囲のデータも一緒にキャッシュに格納される
たとえば，ラインが 16 バイトだった場合
  各要素は1バイトで16要素の配列 buf[16] を考える
  buf[0] のアクセス時に，buf[1] ~ buf[15] までをまとめて読む
    まとめてメモリから取ってきてキャッシュにおく
  buf[1] から buf[15] アクセス時は，キャッシュにヒット

## Slide 33: キャッシュの詳細
方式：
  基本的な構造
  ダイレクトマップ方式
  セット・アソシアティブ方式
ライン単位での管理
アドレスとキャッシュ構造の対応

## Slide 34: キャッシュ内のデータの配置
以下に要素に関連して変化
  連想度
  容量
  ラインのサイズ
プログラムの高速化のためには，以下を知る必要がある
  アドレスとキャッシュ内のラインの位置の対応
  結果，どのようにアクセスするとキャッシュにヒットするのか
さらに後半ではいくつかの実例をつかって説明

## Slide 35: セットアソシアティブ・キャッシュの例
構成
  連想度： ２
  セット数： ４
  ラインサイズ：16バイト
総記憶容量
  連想度 2 × セット数 4 × ライン 16 バイト = 128 バイト
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン

## Slide 36: アドレスとラインの対応
アドレスは1バイト単位でメモリの位置を表すものとする
最下位ビット 0 ～3 （計４ビット）
  最下位部分がライン内の位置に対応
    空間局所性を利用するために連続した１６バイトが１ラインに
  4ビットなのは，ラインサイズが16バイトだから
    2 ^ 4 = 16
    （ラインサイズは必ず２の累乗になる
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン
アドレス
アドレスの
最下位4ビット
3210

## Slide 37: アドレスとセットの対応
ライン部分の上位にあるビット 4 ～5 （計2ビット）
  この部分を使って，どのセットにアクセスするか決める
  ２ビットなのは，セット数が４だから
    2 ^ 2 = 4
  セット数も必ず２の累乗になる
アドレスのこの部分はなるべくばらけた方がよい
  同じセットにアクセスがいかず，競合がおきにくくなる
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン
アドレス
ここの2ビット
3210
54

## Slide 38: アドレスとタグの対応
残りの上位のビットがタグとなる
タグにはセット（赤）やライン（緑）の部分は入れないでよい
  あるセットにアクセスするアドレスは，赤部分は常に一定だから
    セット 1 にアクセスする場合，赤部分は絶対 01
  緑部分はラインの中の位置を表すので，関係ない
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン
アドレス
上位の残りすべて
3210
54
6

## Slide 39: アクセス時の動作の例
アドレス0x8014 (1000 0000 0001 0010) へのアクセスがあった場合
  ライン内位置： 2 (0010)
  セット位置： 1 (01)
  タグ： 0x200 (1000 0000 00)
セット1の左側のエントリにタグ 0x200 があるのでヒット
  ライン内の2バイト目にアクセス
0x200
タグ
ライン
０
1
2
3
0x101
タグ
ライン
アドレス
上位の残りすべて
3210
54
6
拡大
f e d c b a 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

## Slide 40: キャッシュの詳細のまとめ
基本的な構造と各方式について
  セット・アソシアティブ方式
  ライン単位での管理
アドレスとキャッシュ構造の具体的な対応関係

## Slide 41: 行列積での動作例

## Slide 42: 内容
キャッシュの構成方法
行列積での動作例

## Slide 43: キャッシュによる性能変化の例：密行列積
密行列積
  いわゆる AI の処理の実体は，大部分が行列積
  Google の TPU は行列積 超特化計算機ともいえる
    TPU: Tensor Processing Unit
    機械学習に特化したハードウェア
行列積はものすごい時間がかかる
  行列のサイズの三乗に比例して演算が必要
  なんも考えないとキャッシュにもうまく乗らない

## Slide 44: 目次
背景：
  行列の二次元配列による表現
  二次元配列のメモリ配置
行列同士の乗算

## Slide 45: 行列の２次元配列による表現
A[y][x] の場合：
  1次元目（x）：何列目か
    x が増えると参照位置が右に移動
  2次元目（y）：何行目か
    y が増えると参照位置が下に移動
A[0][0],
A[0][1]
A[1][1]
A[1][0],
uint32_t A[2][2];

## Slide 46: 2次元配列のメモリ上の配置
実際のメモリは1次元の構造
  ずっと連続して箱が並んでる
低次元（添え字の右側）が連続するように展開されて配置される
A[0][0]
A[0][1]
A[0][2]
…
A[0][31]
uint32_t A[32][32];
A[1][0]
A[1][1]
…
A[1][31]
A[2][0]
…
0
4
8
124
128
132
254
256
アドレス（uint32_t は 32bit=4バイトなので，4飛ばしになる）

## Slide 47: キャッシュ上の配置 （ラインサイズ64バイトの場合）
１次元目の添え字が連続した部分がライン上に
  ラインは64Bなので，16要素格納できる
  １次元目を連続にして参照すると効率がよい
キャッシュ
128
タグ
ライン
0
64
uint32_t A[32][32];
…
アドレス
A[1][0], A[1][1], ... A[1][15]
A[0][0], A[0][1], ... A[0][15]
A[0][16], A[0][17],... A[0][31]
...
192
160
A[2][0], A[2][1], ... A[2][15]
A[1][16], A[1][17],... A[1][31]
A[0][0]
A[0][1]
A[0][2]
…
A[0][31]
A[1][0]
A[1][1]
…
A[1][31]
A[2][0]
…
0
4
8
124
128
132
254
256

## Slide 48: 配列のアクセス
２次元目を連続させた場合の問題
  ラインの利用効率が悪い
  コンフリクトが起きる

## Slide 49: ２次元目を連続させた場合の動作
  for (int j = 0; j < SIZE; j++)
  A[j][0]++;
２次元目を連続にしてアクセスした場合
  赤字の部分がアクセスされる
128
タグ
ライン
0
64
A[0][0]
A[0][1]
A[0][2]
…
A[0][31]
A[1][0]
A[1][1]
…
A[1][31]
A[2][0]
…
アドレス
A[1][0], A[1][1], ... A[1][15]
A[0][0], A[0][1], ... A[0][15]
A[0][16], A[0][17],... A[0][31]
0
4
8
124
128
132
254
256
...
256
192
A[2][0], A[2][1], ... A[2][15]
A[1][16], A[1][17],... A[1][31]

## Slide 50: ２次元目を連続させた場合の問題（１）
  for (int j = 0; j < SIZE; j++)
  A[j][0]++;
問題１：
  ラインの先頭しか使われない
  A[0][1] から A[0][15] もキャッシュに勝手に乗るが使われない
128
タグ
ライン
0
64
A[1][0], A[1][1], ... A[1][15]
A[0][0], A[0][1], ... A[0][15]
A[0][16], A[0][17],... A[0][31]
...
256
192
A[2][0], A[2][1], ... A[2][15]
A[1][16], A[1][17],... A[1][31]

## Slide 51: ２次元目を連続させた場合の問題（１）
  for (int j = 0; j < SIZE; j++)
  A[j][0]++;
問題２
  アドレスが等間隔になる （ので，後述の様にキャッシュの使用効率が著しく落ちる）
    0, 128, 256 ...
  間隔は，配列の１次元目のサイズに比例
    今回は32要素×4 = 128 が間隔に
128
タグ
ライン
0
64
A[1][0], A[1][1], ... A[1][15]
A[0][0], A[0][1], ... A[0][15]
A[0][16], A[0][17],... A[0][31]
...
256
192
A[2][0], A[2][1], ... A[2][15]
A[1][16], A[1][17],... A[1][31]

## Slide 52: アドレスとセットの対応の復習
ライン部分の上位にあるビット 6 ～ b （計6ビット）
  この部分を使って，どのセットにアクセスするか決める
L1キャッシュのセット数部分は6ビットある
  32KB, 64バイトライン, 8-way
  32768 / 64 / 8 = 64 = 2^6
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン
アドレス
ライン
ここの6ビットが
セットの位置を決める
543210
セット
ba9876

## Slide 53: 大きな二次元配列で，２次元目を連続にすると
アドレス：
  A[0][0]: 0,
  A[1][0]: 4096
  A[2][0]: 8192
  1024要素×4B = 4096 = 2^12 ごとにアクセス
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン
アドレス
ライン
ここの6ビットが
セットの位置を決める
543210
セット
ba9876
  uint32_t A[1024][1024]; for (int j = 0; j < SIZE; j++)
  A[j][0]++;

## Slide 54: アドレスが等間隔になるとどうなるか
何がまずいのか：セット位置を決める部分が全部一定に
  0: 00000000000000
  4096: 01000000000000
  8192: 10000000000000
大きな二次元配列で二次元目を連続にすると，連想度分ぐらいしかキャッシュできない
  連想度=2 だと，２ラインしかキャッシュが使われない
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン
アドレス
ライン
ここの6ビットが
セットの位置を決める
543210
セット
ba9876
  uint32_t A[1024][1024]; for (int j = 0; j < SIZE; j++)
  A[j][0]++;
ここは使われなくなってしまう

## Slide 55: 行列と二次元配列のまとめ
構造
  行列は二次元配列として表限
  二次元配列は，１次元目が連続するよう展開される
二次元目を連続させるとやばい
  ラインの利用効率が悪い
  大きな二次元配列ではアドレスが等間隔に
    コンフリクトが起きてキャッシュがほとんど利用できない

## Slide 56: 基本的な行列積の実装
三重ループとして実現できる
  for (int k = 0; k < SIZE; k++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
  a[k][j] += b[k][i] * c[i][j];
  }
  }
  }

## Slide 57: 行列積の動作イメージ
a[k][j] は，b の k 行目（紫）と，c のｊ列目（緑）の各要素を乗算して累積することにより求まる
  一番内側の i はこの各要素を参照するために回る
  for (int k = 0; k < SIZE; k++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
  a[k][j] += b[k][i] * c[i][j];
  }
  }
  }
a
b
c
a[k][j]
=
×
b[k][i]
c[i][j]

## Slide 58: 重要なポイント
このプログラムをよく見ると，
  a[k][j] += の部分の計算の順序は自由に入れ替え可能
    足し算はどのような順序でやってもよい
    たとえば，ループの外側と内側を入れ替えても，結果は同じ
  for (int k = 0; k < SIZE; k++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
  a[k][j] += b[k][i] * c[i][j];
  }
  }
  }

## Slide 59: i, j ,k をひっくり返した時の， 最内周ループのアクセス範囲
  for (int k = 0; k < SIZE; k++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) { // i が変化
a
b
c
a[k][j]
=
×
b[k][i]
c[i][j]
最内周ループのアクセス範囲が横向きになっているのが重要

## Slide 60: 最悪の場合（1100秒）と最良の場合（20秒） 上側はキャッシュを全く利用できていない
a[k][j]
b[k][i]
c[i][j]
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
  for (int k = 0; k < SIZE; k++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {// j が変化
a[k][j]
b[k][i]
c[i][j]
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
  for (int k = 0; k < SIZE; k++) { // ｋ が変化

## Slide 61: まとめ
キャッシュの構成方法
  ３つの方式
    基本的な構造（フルアソシアティブ方式）
    ダイレクトマップ方式
    セット・アソシアティブ方式
  性質
    連想度によって分類可能
    ヒット率と複雑さにトレードオフ
  ライン単位での管理
  アドレスとキャッシュ構造の具体的な対応関係
行列積での動作例

## Slide 62: 課題 １０
アドレスの幅が 16 bit，ラインサイズ8B，４エントリのキャッシュについて考える
連想度を以下の様に変えた場合に，
  1（ダイレクトマップ）
  2
  4 （フルアソシアティブ）
以下のようなアドレスによる 1B のアクセスがあった場合を考える
  0x8000, 0x8001, 0x8002, 0x8003, 0x8000, 0x8001, 0x8002, 0x8003
  0x8000, 0x9000, 0xA000, 0xB000, 0x8000, 0x9000, 0xA000, 0xB000
  0x8000, 0x9001, 0x8002, 0x9003, 0x9004, 0xA005, 0x9006, 0x8007

## Slide 63: 課題 １０
(1) 上記それぞれの場合で，アクセスが全て終わった後のキャッシュの状態（タグの中身）を示せ
  ４エントリのタグにそれぞれ何が残っているかを， 連想度3パターン×アクセス系列3パタン= 9 パターン分答える
(2) 上記それぞれの場合のヒット率を計算せよ
(3) 各アクセスにおけるヒット時に，それが空間的局所性と時間的局所性のいずれによるのかを分類して答えよ
多少多いかもですが，
  途中までしか出来なくても良いです
  試験までには１回解いておくと良いです
  実は (1) がちゃんとできれば (2) と (3) はおまけみたいなものです

## Slide 64: 提出方法
以下を提出：
  課題１０：
    提出は Moodle の「課題１０」のところからお願いします
    紙に書いた場合は写真を撮ってアップロードしてください
  感想や質問：
    「感想や質問」のところに投稿してください
    わからない場所がある場合，具体的に書いてもらえると良いです
提出締め切り
  Moodle に設定した締め切りまで
注意：
  課題の出来は，ある程度努力したあとがあれば良しです
  必ずしも正解していなくても良いです

## Slide 65: 休講のお知らせ
7/22 火 は休講です
7/28 火 以降の 8/5 までのどこかで補講を行う予定です
  7/28 の回の課題解説と質問の回答を行う予定です

## Slide 66: 質問とか感想

## Slide 67: 質問とか感想
課題9の(2)L2を追加するという問題を思考の方法を順序通りに説明していただきたいです！

## Slide 68: 質問とか感想
列方向を“ビット”ライン、行方向を“ワード”ラインと呼ぶ由来は何でしょうか？

## Slide 69: 質問とか感想
セルの外周部の信号線の長さがアクセス時間を決めるなら、同じ正方形でも、細かく分かれたセルより一つの大きいセルの方が、全体のアクセス時間は少なくて済むのでしょうか？

## Slide 70: 質問とか感想
課題などの単純な計算はなんとなく分かっているような気はするのですが、本編のメモリやキャッシュの話が少々複雑であまり理解できていないように感じます。この辺りはあくまで概念として知っておけばいいものなのでしょうか？

## Slide 71: 質問とか感想
余談なのですが、コンピュータの容量というとストレージのメモリとCPUのメモリの２つ思い浮かべてしまいます。実際昨年友人とパソコン何メモリ？と聞くと友人は１６メモリと答えました。私は、ストレージについて聞いたつもりだったのですが、友人はCPUのメモリだと思ったようです。

## Slide 72: 質問とか感想
C言語を学習する際によく配列を使う機会が多く、これは何に役立つんだろうとか思っていましたが、このようにコンピュータのCPUについて学ぶ際に役立つのだなと感じました。

## Slide 73: 質問とか感想
メモリのアクセス時間を見て思ったのですが、これ立方体にはできないんですかね。何段かに積めばもっと探すの楽な気がします。

## Slide 74: 質問とか感想
今回の課題の問3はキャッシュのアクセスがミスでもそうでなくても周波数が0.8倍になりますか？

## Slide 75: 質問とか感想
周波数がどこに影響するのか、なぜなのかわからなくなってしまいました。

## Slide 76: 質問とか感想
今回の問題のようなキャッシュがある時、前回のようにハザードや予測ミスが起こった時はキャッシュも含めたものからミス分の確率を引くのかキャッシュを含めないのからミス分引くのかどちらですか？

## Slide 77: 質問とか感想
課題8の(1)で分岐予測ミスなどの変化にはついていけてたのですが、そもそもICPrを求めるために使用する式が間違ってたので全然違う答えになってました……スライド(まあめっちゃバグり散らかしてて、全く読めなかったんですけど)を見てる状況で解いて、これなのでテストで出たら詰むかもしれないと今からピンチです……
  パワポの表示がバグってる場合，PDF 版をみてください

## Slide 78: 質問とか感想
第4回や今回のSRAM・DRAMの仕組みなど、物理っぽい単元が苦手であまり理解できていません。このような単元は、テストではどのような出題のされ方をするのでしょうか。毎回の課題と似たような問題を解けるようにすればそこまで困りませんか？

## Slide 79: 質問とか感想
キャッシュとメインメモリについては他の講義でも学んだことがありましたが、今回の講義で改めて詳しく知ることができてよかったです。これまでキャッシュとメインメモリは似た別物だという認識だったのですが、「小さいけど早いメモリ：キャッシュ」「大きいけど遅いメモリ：メイン・メモリ」という記載があったように大きさが違う（すなわち速さが違う）だけで仕組み的には同じものであると考えてよいということでしょうか。

## Slide 80: 質問とか感想
また前回の課題８について解説で性能を計算する際、結果の桁数を揃えるために小数第三位を切り捨てていましたが、四捨五入せずに切り捨てる方が一般的なのでしょうか？その後の計算結果が変わってきてしまうこともあると思うので気になりました。

## Slide 81: 質問とか感想
スライド60でブラウザのキャッシュとメモリのキャッシュは原理的には同じという話がありました。ブラウザの場合は更新をかけた後も更新前の情報がキャッシュとして残ってしまっていて同期に問題が起こることがしばしばあると思うのですが、メモリのキャッシュでも同じようなことは起こるのでしょうか。起こる場合、どう対策するのですか？

## Slide 82: 質問とか感想
また、メモリには時間的局所性に基づいて直近で使われた値を入れておくとのことでしたが、時間的局所性以外の要素からどのデータが使われる可能性が高いか推測する予測器のようなものは存在しないのか気になりました。

## Slide 83: 質問とか感想
資格試験の対策でSRAMとDRAMの性質を覚えてはいましたが、実際に回路図を見ることで理解が深まりました。

## Slide 84: 質問とか感想
最近C言語やRustについて勉強してたからメモリの話は興味深かった。最近OSを作る本を買ったので、この授業を理解するのも頑張っていきたい。

## Slide 85: 質問とか感想
題の、性能の計算は前回より理解して解けるようになりました。今回の課題で、（パイプラインの数ー１）をペナルティとして掛け算するか迷ったのですが、掛けるのは、分岐命令が出てくるときだけでしょうか？